# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     年产300万吨砂石料建设项目

建设单位（盖章）：郾城区新店镇兴隆石料厂

编制日期：          2021年9月

-

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产300万吨砂石料建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2106-411103-04-01-878910 |
| 建设单位联系人 | 倪卫中 | 联系方式 | 13839559737 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区新店镇新店村 |
| 地理坐标 | （ 113 度 51 分51.902 秒， 33 度 36 分54.413秒） |
| 国民经济 行业类别 | 其他非金属矿物制品制造（C3099） | 建设项目 行业类别 | 60、耐火材料制品制造308；石墨及其他非金属矿物制品制造309—其他 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2106-411103-04-01-878910 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 2021年9月~2021年10月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6296 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | / |
| 规划环境影响 评价情况 | / |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | / |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 根据环环评〔2016〕150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，“三线一单”即：“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”，项目建设应强化“三线一单”约束作用。 （1）生态保护红线 根据调查，项目用地为工业用地，项目用地未涉及饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区，从选址上符合生态保护红线划定的相关要求。 （2）环境质量底线 项目所在区域环境质量底线为：常规因子环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；项目厂界声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；沙河水环境质量目标为《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002 ）III类标准。 根据项目所在区域环境质量现状调查和污染物排放影响预测，本项目营运后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平。废水、废气、噪声经采取防治措施后均可实现达标排放，各项固体废物均可得到妥善处置。采取相关环保措施后，项目污染物排放不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线 项目主要能源为电能，类比同行业，电源的消耗量均不大，不属于高耗能资源消耗型企业。同时，项目建成运行后内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理、可行、有效的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染及资源利用水平。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 项目符合国家和地方产业政策要求；项目采取有效的三废治理措施，具备污染集中控制的条件，符合相关环保要求。项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰及限制建设项目，对照《市场准入负面清单（2020年版）》 (发改体改规〔2020〕1880号)，本项目不在其禁止准入类中，本项目不属于禁止类项目。 综上，本项目总体上能够符合“三线一单”的管理要求。 2、本项目与《河南省人民政府办公厅关于促进砂石行业健康有序发展的实施意见》相符性 意见要求：规范项目建设。新建机制砂石项目要依法办理备案、用地、规划、环境影响评价等手续后方可开工建设，严禁违规新增产能。按照原料来源对机制砂石项目实行分类管理（跨类别项目可加和计算备案产能），对拥有自备矿山的建筑石料企业和水泥企业的项目，根据最大年度可采量或开采剥离废石产生量确定备案产能；对无自备矿山的项目，企业须明确矿石、废石尾矿、弃渣、工业和建筑废弃物等原料来源并提供真实性声明，根据可利用资源总量和5年以上利用期综合确定备案产能。除综合利用废石尾矿、弃渣、工业和建筑废弃物生产机制砂石的项目外，其他新建机制砂石项目备案产能应达到300万吨以上； 相符性分析：本项目利用矿石原料进行加工（原料声明见附件3），本项目产能为300万吨/年，故项目的建设符合《河南省人民政府办公厅关于促进砂石行业健康有序发展的实施意见》要求。 3、产业政策的符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》规定，本项目不属于鼓励类、限制类和禁止类，故本项目属于允许类。本项目已在漯河市郾城区发展和改革委员会备案，项目代码为：2106-411103-04-01-878910。故项目的建设符合国家当前产业政策。 4、土地相符性 根据新店镇土地利用总体规划图可知，项目用地属于工矿用地，项目用地符合相关用地政策要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 根据市场调研，郾城区新店镇兴隆石料厂拟投资500万元在漯河市郾城区新店镇新店村建设“年产300万吨砂石料建设项目”。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等法律法规的要求，本项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第16号）规定，本项目属于“二十七、 非金属矿物制品 30——60、耐火材料制品制造308；石墨及其他非金属矿物制品制造309—其他”，应编制环境影响报告表。受郾城区新店镇兴隆石料厂委托（委托书见附件1），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织技术人员进行现场踏勘。在现场勘察、资料分析和专家咨询的基础上，遵照国家环境保护法规，贯彻执行达标排放、总量控制的原则，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目环境影响报告表。 2、项目概况 本项目主要技术经济指标一览表见表1。 表1本项目主要技术经济指标一览表 序号 名称 单位 数量 备 注 1 总投资 万元 500 企业自筹 2 环保投资 万元 50 占总投资的10% 3 占地面积 m2 6296 / 4 建筑面积 m2 2884 / 5 劳动定员 人 20 均不在厂内食宿 6 年工作日 天 300 每天3班，每班8小时工作制 本项目组成及主要工程内容一览表见表2。 表2本项目组成及主要工程内容一览表 项目组成 工程内容 备注 主体工程 生产车间 1座1F，建筑面积2800m2，包括原料区、生产区、成品区 利用现有 辅助工程 休息室 1座1F，建筑面积45m2 利用现有 办公区 1座1F，建筑面积30m2 利用现有 磅房 1座1F，建筑面积为9m2 利用现有 公用工程 给水 依托村庄供水系统 / 排水 浮选水洗废水经浮选水洗废水处理系统处理后回用于生产；生活污水经化粪池收集后由周边农民定期清掏、肥田；车辆冲洗废水经车辆冲洗废水沉淀池收集后用于车辆冲洗 / 用电 依托市政供电系统 / 环保工程 废水治理 浮选水洗废水经浮选水洗废水处理系统处理后回用于生产；生活污水经化粪池收集后由周边农民定期清掏、肥田；车辆冲洗废水经车辆冲洗废水沉淀池收集后用于车辆冲洗 / 废气治理 破碎、筛分粉尘采用集气罩收集，收集后的废气经袋式除尘器处理后通过排气筒排放 新建 固废治理 职工生活垃圾经垃圾箱收集后交环卫部门处理；除尘器收集的粉尘收集后交环卫部门处理；沉淀池污泥采用板框压滤机压滤后作为填方材料外 新建 噪声治理 选用低噪声设备、设备布设在厂房内、设置减振基础 新建 本项目主要产品方案见表3。 表3本项目产品方案一览表 产品名称 粒径 年产量 机制砂 ≤0.5mm 252万t（含水5%） 石子 0.5mm<直径≤2mm 60万t 本项目营运期主要设备见表4。 表4本项目营运期主要设备一览表 设备名称 规格 数量 振动给料机 F5X1360 2台 颚式破碎机 PE1060×750 2台 多缸液压圆锥破碎机 HPT300 1台 HPT500 1台 制砂机 VS16X1263 3台 振动筛 S5X3075-3T 3台 洗砂一体机 / 3台 传送带 宽80cn 600m 浮选水洗废水沉淀池 容积5000m3 1座 板框压滤机 YL200 1台 本项目营运期主要原辅材料及能源消耗情况一览表见表5。 表5本项目营运期主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号 名称 消耗量 备注 1 石料 300万t/a 主要为禹州、鲁山砂石料矿山开采产生的砂石料 2 水 138240m3/a 依托村庄供水系统 3 电 7.2×105kw·h/a 市政供电系统 6、给排水 （1）给水 本项目用水主要为浮选水洗用水、车辆冲洗用水和职工生活用水。新鲜水消耗量为460.8m3/d（138240m3/a）。厂内用水由村庄供水系统供给，可以满足项目日常运作。 生活用水 本项目劳动定员为20人，均不在厂区食宿，职工生活用水主要为洗漱用水。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），考虑本项目实际，本项目员工用水量以12m3/人·a计，则本项目职工生活用水总量为0.8m3/d（240m3/a）。 2）车辆冲洗用水 由于车辆运行过程中车轮会沾上泥土，因此进出厂区的运输车辆需进行冲洗。厂区内设置车辆冲洗平台。车辆冲洗用水定额为0.1m3/辆·次，根据建设单位提供的资料可知，本项目运输车辆600辆·次/d，故车辆冲洗用水量为60m3/d（18000m3/a）。其中新鲜水消耗量为12m3/d（3600m3/a）。 3）浮选水洗用水 浮选水洗过程中用水量约为1.5m3/t原料，本项目每小时加工砂产品266.7t/h，故浮选水洗循环水循环量为400m3/h（12000m3/d）。浮选水洗循环水循环利用，定期补充产品带走的水份。其中砂产品带走的水量为400m3/d（120000m3/a），则浮选水洗循环水补充水量为400m3/d（120000m3/a）。 4）污泥带走的水 根据核算，污泥带走的水量为48m3/d（14400m3/a）。 （2）排水 本项目废水主要为车辆冲洗废水、浮选水洗废水和职工生活污水。外排废水量为0。 1）车辆冲洗废水 车辆冲洗废水产生量按用水量的80%计，则车辆冲洗废水产生量为48m3/d（14400m3/a）。运输车辆冲洗废水经车辆冲洗沉淀池收集后用于车辆冲洗。 2）浮选水洗废水 浮选水洗废水产生量约为12000m3/d（3600000m3/a），浮选水洗废水经浮选水洗废水沉淀罐沉淀后回用于生产。 3）职工生活污水 职工生活污水主要为盥洗废水，污水产生量按用水量的80%计，则职工生活污水的产生量为0.64m3/d（192m3/a）。职工生活污水经化粪池收集后由周边农民定期清掏、肥田。 图1水平衡图 单位m3/d 7、工作制度 本项目劳动定员20人，年工作300d，每天3班，每班工作8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 本项目设置生产线2条，工艺流程及产污环节如下。 图2 工艺流程与产污环节图 工艺流程简述： （1）石料：外购的石料运至厂区后，进入原料仓库，原料仓库设置上料台。 （2）鄂破：利用振动给料机均匀的将上料台处的石料输送至颚式破碎机进行一次破碎，破碎后的物料直径约为50~100mm。 （3）圆锥破：鄂破后的产品输送至多缸液压圆锥破碎机进行二次破碎，二次破碎后的物料直径≤10mm。 （4）制砂：圆锥破之后的物料进入制砂机进行破碎、研磨制砂，制砂机处理后的物料直径约为2mm。 （5）筛分：破碎物料进入振动筛进行筛分，直径>2mm的物料返回制砂机进行再次加工，0.5mm<直径≤2mm的石料作为石子进入仓库暂存，直径≤0.5mm的物料进入浮选水洗工序。 （6）浮选水洗：直径≤0.5mm的物料通过传送带进入洗砂一体机。由于砂的比重较、且不溶于水，泥土等杂质比重较小且易溶于水，从而利用浮力作用达到去除泥土等杂质的目的；随后将砂、水分离；废水进入浮选水洗废水处理系统处理后回用，砂进入仓库暂存。 二、产污环节 1、废气 本项目废气主要为破碎粉尘、制砂粉尘、筛分粉尘、卸料粉尘、厂内运输道路扬尘等。主要污染物为粉尘。 废水 本项目废水主要为职工生活污水、浮选水洗废水和车辆冲洗废水。 噪声 本项目噪声主要为设备运行产生的机械噪声。 4、固体废物 本项目固体废物主要有职工生活垃圾、除尘器收集的粉尘和污泥。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 本项目位于漯河市郾城区新店镇新店村，项目东侧为农田、闲置厂房，南侧为S238、西侧为农田、北侧为幸福渠、农田。 1、环境空气质量现状 。项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。 根据生态环境部发布的2020年漯河市环境空气例行监测数据，区域环境空气质量现状数据如下表所示。 表6区域环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 监测浓度 （μg/m3） 标准值 （μg/m3） 占标率（%） 达标情况 SO2 年均浓度 9 60 15 达标 NO2 年均浓度 26 40 65 达标 PM10 年均浓度 82 70 117.1 超标 PM2.5 年均浓度 55 35 157.1 超标 CO 第95百分位24小时均值浓度 1.2mg/m3 4mg/m3 30 达标 O3 第90百分位日最大8小时均值浓度 154 160 96.3 超标 由表6可以看出，项目区域常规大气污染物SO2、NO2的年均浓度、CO的24小时均值浓度、O3第90百分位日最大8小时均值浓度均可以满足《环境空气质量标准》（GB4095-2012）二级标准，但PM10、PM2.5的年均浓度超过了《环境空气质量标准》（GB4095-2012）二级标准。根据《环境影响评价技术导则 环境空气》（HJ2.2-2018），本项目所在区域属于不达标区。 目前漯河市政府制定了《漯河市“十三五”生态环境保护规划（2016—2020年）》，实施空气质量清单式管理，持续强化工业污染防治，加强面源污染治理，优化调整能源结构，推进机动车污染治理，开展挥发性有机物综合治理，强化重污染天气联防联控，预期到2020年，全市可吸入颗粒物年均浓度低于95微克/立方米，细颗粒物年均浓度低于58微克/立方米，全年优良天数达到238天以上，重污染天数下降30%以上；全市臭氧、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳浓度全部达标。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域最终纳污水体为沙河，根据《河南省水体功能区划》，颍河漯河段水体功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类。 评价引用生态环境部发布的2020年度7月份沙河西华程湾断面常规监测数据。地表水环境质量现状监测分析结果见表7。 表7地表水环境质量现状及分析结果 监测点 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 沙河西华程湾断面 COD 17.5 20 0.875 0 NH3-N 0.5 1.0 0.50 0 由上表可知，沙河西华程湾断面各监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。区域地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，本项目所在区域应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准。根据调查，项目区域无较大的噪声源，区域声环境质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准。 4、生态环境现状 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。根据现场调查，项目所在区域以人工生态系统为主。项目区周边500m范围内并无珍稀动植物聚居地或繁殖点，项目区周边生态环境良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 表8环境空气保护目标 名称 相对位置 距离 保护级别 新店镇镇区 W 185m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 2、声环境保护目标 项目50m范围内无声环境保护目标 3、地下水环境保护目标 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、 矿泉水、 温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 项目租赁已建成厂房，项目新增用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 环境要素 标准名称 执行级别 主要污染物浓度限值 废气 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2二级 颗粒物 有组织最高允许排放浓度120mg/m3，排气筒高度15m，最高允许排放速率：3.5kg/h；周界外浓度最高点1.0mg/m3 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A） 4类 昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A） 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12532-2011) 昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A) 固废 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020） |
| 总量 控制 指标 | 本项目污水排放量为0。污水污染物总量控制指标为0。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁现有厂房进行建设，施工期主要为设备的安装及地面防渗施工；项目施工期较短，且影响随着施工期结束而结束，不会对周围环境造成较大影响。本报告不对施工期影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 大气影响分析 1、废气 本项目废气主要为破碎粉尘、制砂粉尘、筛分粉尘、卸料粉尘、厂内运输道路扬尘等。主要污染物为粉尘。 （1）产生情况 1）破碎粉尘 根据《工业污染源核算》和《逸散性工业粉尘控制技术》（第275页）可知，破碎粉尘产生量为0.03kg/t原料。本项目原料总用量为300万t，故破碎粉尘产生量为90t/a。 2）卸料粉尘 根据《逸散性工业粉尘控制》（第275页）可知，卸料粉尘产生量为0.01kg/t原料。本项目原料总用量为300万t，故卸料粉尘产生量为30t/a。 3）制砂、筛分粉尘 根据《逸散性工业粉尘控制》（第275页）可知，制砂粉尘产生量为0.05kg/t原料。本项目原料总用量为300万t，故制砂、筛分粉尘产生量为150t/a。 4）厂内运输道路扬尘 厂内运输道路扬尘主要在外界风力或车辆运动使聚集于道路表面的颗粒物进入环境污染空气，扬尘大小与路面颗粒物沉积量、车流量、路况及气象条件因素有关，扬尘飞扬距离还与颗粒物粒径大小、分布有关。 计算公式如下： QP=0.123（V/5）×（M/6.8）0.85×（P/0.5）0.72 QP1=QP×L×Q/M 式中： QP -----汽车行驶的扬尘，kg/km×辆； QP1-----运输途中起尘总量，kg/a； V -----车辆行驶速度，km/h（10km/h）； M -----车辆载重量，t/辆（30t/辆）； P-----路面灰尘覆盖率，kg/m2（取0.1）； L-----运输距离，km（仓库到主干线的距离为0.1km）； Q-----运输量，t/a（6000000t/a）； 根据以上公式，计算得出运输道路起尘量为0.546t/a（0.076kg/h）。 （2）有组织废气排放情况 1）破碎粉尘 在颚式破碎机、多缸液压圆锥破碎机等设备出料口上方设置集气罩（共4组集气罩，集气罩的集气效率约为90%、集气总风量为10000m3/h）收集破碎粉尘，收集后的粉尘经1套袋式除尘器（除尘效率为99%）处理后由1根15m高排气筒排放。 经处理后的粉尘排放浓度为11.25mg/m3，排放速率为0.1125kg/h，排放量为0.81t/a。经处理后的破碎粉尘可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级最高允许排放浓度120mg/m3、排气筒高度15m时，最高允许排放速率3.5kg/h的要求。 2）制砂、筛分粉尘 在制砂机、筛分机等设备出料口上方设置集气罩（共4组集气罩，集气罩的集气效率约为90%、集气总风量为10000m3/h）收集制砂、筛分粉尘，收集后的粉尘经1套袋式除尘器（除尘效率为99%）处理后由1根15m高排气筒排放。 经处理后的粉尘排放浓度为18.75mg/m3，排放速率为0.1875kg/h，排放量为1.35t/a。经处理后的制砂、筛分粉尘可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级最高允许排放浓度120mg/m3、排气筒高度15m时，最高允许排放速率3.5kg/h的要求。 （3）无组织排放情况 无组织废气主要为未完全收集的破碎粉尘、未完全收集的制砂粉尘和筛分粉尘、卸料粉尘和厂内运输道路扬尘。 为降低无组织废气的影响，评价要求建设单位应严格按照《河南省2019年工业无组织排放治理方案》（豫环文2019【84】号）和《关于印发漯河市工业大气污染防治6个专项方案的通知》 （漯环2019【70】号）要求，具体要求见下表。 表9无组织排放措施情况一览表 项目 详细要求 本项目情况 （一）料场密闭治理 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施； 本项目所有物料（包括原辅料、半成品、成品）均在厂房内存放；厂内无露天堆放物料。料场均安装有雾化喷淋设施装置； 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）； 本项目原料和产品均存放在密闭厂房内； 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流； 本项目物料堆存区域全封闭，通道口设置卷帘门； 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘； 物料堆存区域地面全硬化； 厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置； 厂房内分区明确，且均安装有雾化喷淋设施装置； 厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘； 厂区出口处设置有车辆冲洗平台，对进出车辆冲洗； （二）物料输送环节治理 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施； 本项目物料均采用密闭传送带，每台设备均设置密闭罩，并配备有除尘设施； 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料； 本项目运输车辆全覆盖，装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米；厂内无露天转运物料 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘； 除尘器卸灰直接进入罐车且卸灰区全封闭 （三）生产环节治理 物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施； 破碎、筛分等生产设备均设置二次封闭，且安装集气设施和除设施 （四）厂区、车辆治理 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化； 厂区内道路全部硬化，厂区未硬化地面全部绿化 对厂区道路定期洒水清扫； 对厂区道路定期洒水清扫 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施； 厂区出口处设置车辆冲洗平台并设置有车辆冲洗废水沉淀池，收集处理车辆冲洗废水 （五）建设完善监测系统 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施 厂区设置视频和TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开； 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据应在厂区入口处公开； 经采取以上措施后，本项目无组织排放的废气均可以得到有效的控制，未完全收集的破碎粉尘去除率可达80%；未完全收集的制砂粉尘、筛分粉尘去除率可达80%；卸料粉尘去除率可达80%；厂内运输道路扬尘去除率可达80%；故未完全收集的破碎粉尘排放量为1.8t/a，未完全收集的制砂粉尘和筛分粉尘排放量为3t/a，卸料粉尘排放量为6t/a，厂内运输道路扬尘排放量为0.109t/a。 （5）废气处理设施的可行性 根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020）可知粉尘采用袋式除尘器处理属于可行措施。 （6）排污口基本信息 表10 项目排污口参数一览表 污染源 名称 排气筒底部中心坐标 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 污染物名称 排放 速率 单位 经度（o） 纬度（o） 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) 流速 （m/s） 破碎粉尘 113.864241 33.615452 64 15.0 0.4 25 15 颗粒物 2.7 kg/h 制砂、筛分粉尘 113.864091 33.615195 64 15.0 0.4 25 15 颗粒物 2.7 kg/h 大气污染物核算 表11大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 国家或地方污染物排放标准 标准名称 浓度限值 （mg/m3） 排放速率（kg/h） 1 1#排气筒 颗粒物 11.25 0.1125 0.81 《大气污染物综合排放标准》（（GB16297-1996） 120 3.5 2 2#排气筒 颗粒物 18.75 0.1875 1.35 《大气污染物综合排放标准》（（GB16297-1996） 120 3.5 有组织排放合计 颗粒物 2.16 / / / 表12大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污 环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排 放量（t/a） 标准名称 浓度限值 （mg/m3） 1 厂区 未完全收集的破碎粉尘、未完全收集的制砂粉尘和筛分粉尘、卸料粉尘和厂内运输道路扬尘 颗粒物 厂房全封闭，各通道口设置卷帘门；厂房内地面全硬化；生产区和原料区设置雾化喷淋设施装置（2套）；传送带全密闭；运输车辆设置苫布覆盖；除尘器卸灰区域全封闭；破碎、筛分等生产设备均设置二次封闭；厂区内道路全部硬化，定期清扫、洒水降尘，厂区未硬化地面全部绿化；厂区出口处设置车辆冲洗平台并设置有车辆冲洗废水沉淀池；厂区设置视频和TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施；安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据应在厂区入口处公开 《大气污染物综合排放标准》（（GB16297-1996） 1.0 10.909 表13大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 13.069 监测计划 监测计划见表14。 表14废气监测方案 监测点位 监测因子 监测频次 1#排气筒 颗粒物 1次/年 2#排气筒 颗粒物 1次/年 厂界外上风向1个、下风向3个 臭气浓度、颗粒物 1次/年 综上可知，项目营运期废气对周边环境影响不大。 2、废水 本项目废水主要为运输车辆冲洗废水、浮选水洗废水和职工生活污水。本项目废水外排量为0。 1）职工生活污水 职工生活污水产生量按用水量的80%计，则职工生活污水的产生量为0.64m3/d（192m3/a）。污染物产生浓度为COD250mg/L、BOD5100mg/L、SS120mg/L、NH3-N15mg/L；污染物产生量为COD0.048t/a、BOD50.0192t/a、SS0.023t/a、NH3-N0.0029t/a。职工生活污水经化粪池收集后由周边农民定期清掏、肥田。 2）运输车辆冲洗废水 运输车辆冲洗废水产生量按用水量的80%计，则车辆冲洗废水产生量48m3/d（14400m3/a）。运输车辆冲洗废水污染物产生浓度为SS800mg/L；污染物产生量为SS11.52t/a。运输车辆冲洗废水经车辆冲洗废水沉淀池（容积为30m3）沉淀后用于车辆冲洗。 3）浮选水洗废水 浮选水洗废水产生量约为12000m3/d（3600000m3/a），废水污染物产生浓度为SS1000mg/L；污染物产生量为3600t/a。浮选水洗废水经浮选水洗废水处理系统处理后回用于生产。 浮选水洗废水处理系统工作原理： ①废水经集水池进行收集，收集后的废水经水泵提升至浮选水洗废水沉淀池； ②浮选水洗废水沉淀水池分为絮凝区和悬浮泥渣区。废水经浮选水洗废水沉淀水池罐进水口的分配消能装置进入絮凝沉降区，在重力的作用下，部分较大较重固体颗粒靠重力下沉至泥渣区。其余固体颗粒随水流升至斜板沉淀层；利用斜板间距迅速缩短沉淀时间，达到快速固液分离的效果。分离后的清水通过上部溢流槽排出。悬浮泥渣区的污泥比重达到一定浓度时，沉入到沉淀池底的输泥槽，在底部螺旋输泥机的推动下由中部的排泥口排出，进入板框压滤机进行处理。为缩短沉淀时间，在沉淀过程中投加絮凝剂PAC加快絮凝速度。 4）总量指标 本项目外排废水量为0，故本项目污水总量指标为0。 综上所述，本项目运营期废水对周围环境影响不大。 3、噪声 本项目噪声主要为机械设备运行噪声，噪声源强约为80~90dB（A）。经采取选用低噪声设备、设备布设在厂房内和设置减振基础等隔声降噪措施后，噪声源强约为65~75dB（A）。 表15本项目主要高噪声设备源强表 单位：dB（A） 名称 数量（台） 噪声源强 降噪措施 降噪后源强 颚式破碎机 2 80 低噪声设备、减振基础、布置在厂房内 65 多缸液压圆锥破碎机 2 90 75 本次评价采用声源衰减模式及多源叠加模式进行预测： ①点源衰减模式: L2=L1-20lg（r2/r1） ②多源叠加模式: 式中，r1、r2——距声源的距离(m)； L1、L2——r1、r2的声级强度[dB(A)]； Li——第i个声源作用于预测点的噪声值[dB(A)]； Leq总——预测点的总噪声叠加值[dB(A)]。 本项目厂界噪声预测结果见表17。 表16各厂界噪声环境影响预测结果 预测点 噪声源 贡献叠加值dB（A） 昼间标准值dB（A） 夜间标准值dB（A） 东厂界 颚式破碎机 43.5 60 50 颚式破碎机 多缸液压圆锥破碎机 多缸液压圆锥破碎机 西厂界 颚式破碎机 32.9 60 50 颚式破碎机 多缸液压圆锥破碎机 多缸液压圆锥破碎机 南厂界 颚式破碎机 41.1 70 55 颚式破碎机 多缸液压圆锥破碎机 多缸液压圆锥破碎机 北厂界 颚式破碎机 47.5 60 50 颚式破碎机 多缸液压圆锥破碎机 多缸液压圆锥破碎机 由上表可知，通过将设备布置于厂房内，选用低噪声设备、减振基础等措施后，四厂界噪声贡献值范围是32.9～47.5dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求。 表17噪声监测方案 监测点位 监测因子 监测频次 四厂界 昼间、夜间夜等效A声级 1次/年 综上可知，本项目噪声对周围环境影响不大。 4、固体废物 项目营运期固体废物主要有职工生活垃圾、除尘器收集的粉尘和污泥。 （1）职工生活垃圾 本项目劳动定员20人，每人生活垃圾产生量按0.5kg/d计算，则职工生活垃圾产生量为10kg/d，即3t/a。职工生活垃圾经垃圾箱收集后交环卫部门处理。 （2）除尘器收集的粉尘 除尘器收集的粉尘量为213.84t/a。除尘器收集的粉尘收集后外卖。除尘器收集粉尘一般工业固体废物编码为：900-999-66。 （3）污泥 车辆冲洗废水沉淀池和浮选水洗废水沉淀池污泥产生量为451440t/a（含水率99.2%）。污泥主要成分为泥土等。污泥一般工业固体废物编码为：900-999-61。污泥经板框压滤机压滤后，污泥排放量为1875t/a。压滤后的污泥作为填方材料外卖。 板框压滤机工作原理：由交替排列的滤板和滤框构成一组滤室。滤板的表面有沟槽，其凸出部位用以支撑滤布。滤框和滤板的边角上有通孔，组装后构成完整的通道，能通入悬浮液、洗涤水和引出滤液。板、框两侧各有把手支托在横梁上，由压紧装置压紧板、框。板、框之间的滤布起密封垫片的作用。由供料泵将悬浮液压入滤室，在滤布上形成滤渣，直至充满滤室。滤液穿过滤布并沿滤板沟槽流至板框边角通道，集中排出。过滤完毕，可通入清洗涤水洗涤滤渣。洗涤后，有时还通入压缩空气，除去剩余的洗涤液。随后打开压滤机卸除滤渣，清洗滤布，重新压紧板、框，开始下一工作循环。 综上所述，本项目营运期产生的各种固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境造成二次污染，项目营运期固体废物对周围环境影响较小。 5、环保投资核算 项目总投资500万元。环保投资50万元，约占总投资的10%，具体环保投资见表18。 表18环保投资一览表 污染源 污染防治措施 环保设施 环保投资（万元） 项目 污染物 废气 破碎粉尘 在颚式破碎机、多缸液压圆锥破碎机等设备出料口上方设置集气罩收集破碎粉尘，收集后的粉尘经1套袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒排放 4组集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒 3 制砂粉尘、筛分粉尘 在制砂机、筛分等设备出料口上方设置集气罩收集制砂、筛分粉尘，收集后的粉尘经1套袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒排放 4组集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒 3 无组织废气 未完全收集的破碎粉尘 本项目厂房全封闭，各通道口设置卷帘门；本项目原料和产品均存放在密闭厂房内，厂内无露天堆放物料；厂房内地面全硬化；生产区和原料区设置雾化喷淋设施装置；本项目物料均采用密闭传送带，每台设备均设置密闭罩，并配备有除尘设施；本项目运输车辆全覆盖，装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米；厂内无露天转运物料；除尘器卸灰直接进入罐车且卸灰区全封闭；破碎、筛分等生产设备均设置二次封闭，且安装集气设施和除设施；厂区内道路全部硬化，定期清扫、洒水降尘，厂区未硬化地面全部绿化；厂区出口处设置车辆冲洗平台并设置有车辆冲洗废水沉淀池，收集处理车辆冲洗废水；厂区设置视频和TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施；安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据应在厂区入口处公开 厂房全封闭，各通道口设置卷帘门；厂房内地面全硬化；生产区和原料区设置雾化喷淋设施装置（2套）；传送带全密闭；运输车辆设置苫布覆盖；除尘器卸灰区域全封闭；破碎、筛分等生产设备均设置二次封闭；厂区内道路全部硬化，定期清扫、洒水降尘，厂区未硬化地面全部绿化；厂区出口处设置车辆冲洗平台并设置有车辆冲洗废水沉淀池；厂区设置视频和TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施；安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据应在厂区入口处公开 25 未完全收集的制砂、筛分粉尘 卸料粉尘 厂内运输道路扬尘 噪声 设备运行 选取低噪声设备、减振基础，设备布置在厂房内 减振基础 2 废水 车辆冲洗废水 经车辆冲洗废水沉淀池处理后用于车辆冲洗 1座30m3车辆冲洗废水沉淀池 3 职工生活污水 经化粪池收集后由周边农民定期清掏、肥田 1座2m3化粪池 0.1 浮选水洗废水 浮选水洗废水采用废水收集池收集，收集后的废水经浮选水洗废水处理系统处理后回用于生产 1座36m3废水收集池、1座2000m3浮选水洗废水沉淀池 10 固体废物 生活垃圾 垃圾箱收集后交环卫部门处理 垃圾箱若干 0.1 污泥 经板框压滤机压滤后作为填方材料外卖 板框压滤机 3.8 合计 / / 50 6、环保“三同时”验收内容 本项目环保“三同时”验收内容见表19。 表19环保“三同时”验收内容一览表 污染源 环保设施 验收标准 项目 污染物 废气 破碎粉尘 4组集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 制砂粉尘、筛分粉尘 4组集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒 无组织废气 未完全收集的破碎粉尘 厂房全封闭，各通道口设置卷帘门；厂房内地面全硬化；生产区和原料区设置雾化喷淋设施装置（2套）；传送带全密闭；运输车辆设置苫布覆盖；除尘器卸灰区域全封闭；破碎、筛分等生产设备均设置二次封闭；厂区内道路全部硬化，定期清扫、洒水降尘，厂区未硬化地面全部绿化；厂区出口处设置车辆冲洗平台并设置有车辆冲洗废水沉淀池；厂区设置视频和TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施；安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据应在厂区入口处公开 未完全收集的制砂粉尘、筛分粉尘 卸料粉尘 厂内运输道路扬尘 噪声 设备运行 减振基础 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准 废水 职工生活污水 1座2m3化粪池 综合利用不外排 车辆冲洗废水 1座30m3车辆冲洗废水沉淀池 综合利用不外排 浮选水洗废水 1座36m3废水收集池、1座2000m3浮选水洗废水沉淀池 综合利用不外排 固体废物 生活垃圾 垃圾箱若干 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020） 污泥 板框压滤机 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 破碎 | 颗粒物 | 在颚式破碎机、多缸液压圆锥破碎机和筛分机等设备出料口上方设置集气罩收集破碎粉尘，收集后的粉尘经1套袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 制砂、筛分 | 颗粒物 | 在制砂机、筛机分等设备出料口上方设置集气罩收集制砂、筛分粉尘，收集后的粉尘经1套袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒排放 |  |
|  | 未完全收集的破碎粉尘、未完全收集的制砂、筛分粉尘、卸料粉尘、厂内运输道路扬尘 | 颗粒物 | 厂房全封闭，各通道口设置卷帘门；厂房内地面全硬化；生产区和原料区设置雾化喷淋设施装置（2套）；传送带全密闭；运输车辆设置苫布覆盖；除尘器卸灰区域全封闭；破碎、筛分等生产设备均设置二次封闭；厂区内道路全部硬化，定期清扫、洒水降尘，厂区未硬化地面全部绿化；厂区出口处设置车辆冲洗平台并设置有车辆冲洗废水沉淀池；厂区设置视频和TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施；安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据应在厂区入口处公开 |  |
| 地表水环境 | 职工生活污水 | COD、SS、氨氮、BOD5 | 经化粪池收集后由周边农民定期清掏、肥田 | 综合利用不外排 |
|  | 车辆冲洗废水 | SS | 经车辆冲洗废水沉淀池处理后用于车辆冲洗 |  |
|  | 浮选水洗废水 | SS | 经浮选水洗废水处理系统处理后回用于生产 |  |
| 声环境 | 设备运行噪声 | 噪声 | 选取低噪声设备、减振基础，设备布置在厂房内 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 职工生活垃圾经垃圾箱收集后交环卫部门收集；除尘器收集的粉尘收集后外卖；污泥经板框压滤机压滤后作为填方材料外卖。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

综上所述，本项目与国家、地方的相关生态环境保护法律法规政策和规划等相符，选址合理，污染防治措施可行。建设单位应认真落实本报告提出的污染防治措施，保证污染治理工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产运行，加强环保设施的运行管理和维护，保证各类污染物达标排放，实施排污总量控制，做好事故情况下的应急措施。在上述前提条件下，本项目对周围环境不会产生明显的不利影响，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 13.069t/a |  | 13.069t/a | +13.069t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 污泥 |  |  |  | 1875t/a |  | 1875t/a | +1875t/a |
|  | 除尘器收集的粉尘 |  |  |  | 213.84t/a |  | 213.84t/a | +213.84t/a |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

石料

鄂破

噪声、粉尘、固废

圆锥破

噪声、粉尘、固废

噪声、粉尘、固废

制砂

>2mm

噪声、粉尘、固废

筛分

0.5mm<直径≤0.5mm

≤0.5mm

浮选水洗

废水、固废

石子

清水

废水

浮选水洗废水处理系统

砂