# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 漯河市银凤废旧物品回收有限公司 年产5000吨再生塑料颗粒扩建项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2110-411103-04-02-678812 |
| 建设单位联系人 | 罗红跃 | 联系方式 | 13721317858 |
| 建设地点 | 河南 省（自治区） 漯河 市 郾城 县（区） 裴城 镇（街道）苏候村 |
| 地理坐标 | （ 113 度 47分39.282秒， 33 度 41 分52.526秒） |
| 国民经济 行业类别 | C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 85非金属废料和碎屑加工 处理422 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 260 | 环保投资（万元） | 13 |
| 环保投资占比（%） | 5 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 《建设项目环境影响评价分类管理名录》分析 本项目为废塑料破碎清洗项目，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年本），本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业 42”类第85条“金属废料和碎屑加工处理 421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）”，其中废电池、 废油加工处理需编制报告书；废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）需编制报告表，本项目为再生塑料颗粒项目，需编制环境影响报告表。因此按照要求本项目应编制环境影响报告表。 产业政策相符性分析 本项目为再生塑料颗粒项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定，本项目属于鼓励类第四十三条环境保护与资源节约综合利用第二十七款废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用，项目符合国家当前产业政策。本项目已在漯河市郾城区发展和改革委员会备案，项目代码为：2110-411103-04-02-678812，项目备案见附件二。 经对照《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》2015年1月28日印发文件精神，对照附件《深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见》，项目位置位于漯河市郾城区，本项目为再生塑料造粒项目。对照附表1《河南省主题功能分区》，项目位于漯河市，为重点开发区域，按照分类准入政策，属于工业准入优先区；对照附表2《水污染防治重点单元》项目位置不属于水污染防治重点单元；对照附表6《工业项目分类清单》，项目属于《工业项目分类清单》中的二类工业项目中的“废旧资源加工再生”的废塑料再生，属于污染和风险不高、污染物排放量不大的项目，不属于《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省重大产业布局的项目除外）。因此项目符合《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》2015年1月28日印发文件精神的相关要求。 综上所述，该建项目符合国家的产业政策。 “三线一单”控制要求相符性分析 漯河市人民政府于2021年6月25日以漯政〔2021〕14 号文发布了，《漯河市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》主要内容如下： （一）划分生态环境管控单元 全市共划定28个生态环境管控单元，其中优先保护单元4个，面积占全市国土面积的1.29%，重点管控单元19个，面积占全市国土面积的59.99%，一般管控单元5个，面积占全市国土面积的38.72%。 （1）优先保护单元。指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域。依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，确保生态环境功能不降低。优先保护单元内涉及生态保护红线、饮用水源保护区、沙河国家实地公园、国家级水产种质资源保护区的区域按相关法律法规和管控要求执行。 （2）重点管控单元。指涉及水、大气、土壤等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类产业园区（含工业园区和产业集聚区）和开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。重点管控单元应优化完善区域产业布局，合理布局各类工业项目，结合工业园区和产业集聚区的功能定位和主导产业，严格产业准入条件。坚决遏制高耗能、高排放（以下建成“两高”） 项目盲目发展，严格煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等行业“两高”项目环评审批，新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。市、县区生态环境部门和相关行政审批部门要严格把关，对不符合相关法律法规的项目依法不予审批。 （3）一般管控单元。指除优先保护单元和重点管控单元以外的其他区域。主要落实生态环境保护的基本要求，根据资源环境承载能力，合理控制开发强度，生态环境状况得到保持或优化。引导产业科学合理布局，鼓励建设项目入园管理，园区外规划布局工业项目的，相关主管部门应严格其规划或建设项目环评审批。 （二）制定生态环境准入清单 以生态环境管控单元为基础，结合“三线”划定情况，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确准入、限制和禁止的要求。遵循全省“1+3+4+18+N”生态环境准入清单管控体系，建立我市“1+28”生态环境准入清单管控体系，“1”为全市生态环境总体准入要求；“28”为全市各生态环境管控单元准入清单，内容包括生态环境管控单元基本要求和市辖淮河流域水生态环境管控要求。 生态保护红线 本项目位于漯河市郾城区，根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），本项目不在当地风景区、自然保护区等生态保护区内，不在划定的生态保护红线范围内，满足生态保护红线要求。本项目选址范围不涉及生态保护红线，符合生态保护要求。 环境质量底线 在落实本次评价提出的措施后，日常管理到位的条件下，本项目废气、噪声排放不改变区域环境质量功能区划，环境影响可接受。经分析评价，项目对周边大气环境、地表水环境、声环境均能满足相应环境功能区划要求。 资源利用上线 本项目生产中不使用煤、石油及天然气，项目用电量较少，不属于高耗能行业，不触及资源利用上线；用水采用市政供水、且生产中用水量较小，不会对区域供水现状产生影响；用电由电力部门从沿线接引供电或农电直供，能够满足项目用电需求；本次项目现有用地为建设用地，对当地土地资源利用现状影响较小。 （4） 环境准入负面清单 本项目位于漯河市郾城区，目前《漯河市人民政府关于实施 “三线一单”生态环境分区管控的意见》 已发布，同步公布了“漯河市生态环境管控单元分布示意图”，但《漯河市生态环境准入清单》尚未正式颁布，根据漯河市生态环境管控单元分布示意图，本项目选址位置为重点管控单元，不涉及生态红线。同时，根据河南省生态环境准入清单，本项目不在其负面清单内。 综上分析，本项目符合漯河市“三线一单”的相关要求。 与《废塑料综合利用行业规范条件》及《废塑料综合利用行业规范条件公告管理暂行办法》的相符性分析 项目与《废塑料综合利用行业规范条件》及《废塑料综合利用行业规范条件公告管理暂行办法》相符性分析见下表： 表1-1 项目与废塑料综合利用行业规范条件相符性分析 序号 废塑料综合利用行业规范条件 本项目 相符性 1 废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料 本项目原料为造纸厂生产固废塑料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料 相符 2 新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。 项目符合当前国家产业政策和当地土地等规划。漯河市郾城区裴城镇人民政府已出具证明文件。 相符 3 在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业 项目位置不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内。项目用地为建设用地。 相符 4 PET再生瓶片类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20000吨。废塑料破碎、清洗、分选类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20000吨。塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于3000吨。 项目属于塑料再生造粒类项目，项目设置成套破碎造粒机组设备，总产能规模为650kg/h×22h×350d=5005吨（按350d计算），能够满足项目年造粒5000t的要求。 相符 5 塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料。PET再生瓶片类企业与废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料。塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料 本项目破碎清洗工序回用造纸厂白水，造粒工序综合新鲜水耗为0.093吨/吨废塑料，综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料。 相符 6 新建及改造、扩建废塑料综合利用企业应采用先进技术、工艺和装备，提高废塑料再生加工过程的自动化水平。 本项目采用成套破碎造粒机组设备，工艺先进、自动化水平较高 相符 7 废塑料破碎、清洗、分选类企业，应采用自动化处理设备和设施。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；清洗工序应实现自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂；分选工序鼓励采用自动化分选设备。 本项目采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；清洗工序采用自动控制设备，清洗中不添加清洗药剂，逐步改进实现自动化分选设备生产。 相符 8 塑料再生造粒类企业。应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理，禁止露天焚烧。 本项目配套设置废气收集处理装置，废气处理后达标排放；废弃滤网收集暂存后委托环卫部门统一清运，不外排，不焚烧。 相符 9 废塑料综合利用企业应严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收 本项目正在进行环境影响评价，后期项目的建设按照环评要求，建设配套相关环保设施。 相符 10 企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。 本项目原料及成品储存车间地面硬化，具有防雨、防风、防渗等功能。项目采用雨污分流系统。 相符 11 企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋 本次扩建项目固废主要为造纸工业固废，杂质含量少，可回收物质分类存放外售综合利用，不可回收物质收集暂存后委托环卫部门统一清运。 相符 12 企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺，或交由具有处理资格的废物处理机构，实现污泥无害化处理。除具有获批建设、验收合格的专业盐卤废水处理设施，禁止使用盐卤分选工艺 本项目废水依托漯河市银凤纸业有限公司现有污水处理厂处理产生的废水，处理后循环利用不外排。 相符 13 再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放 本项目配套设置废气收集处理装置，废气处理后达标排放。 相符 14 对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 本项目高噪声设备主要为造粒机等，均采用基础减震的降噪措施，同时设备均安装于厂房内，厂房具有一定的隔声功能，通过隔声减震后，厂区产生的噪声能够达标。 相符 15 废塑料综合利用再生颗粒原料符合相应塑料加工制品质量标准要求 本项目按再生颗粒原料质量标准控制产品质量 相符 由上表可知，项目建设符合当前国家产业政策，符合当地规划，选址合理，建设满足《废塑料综合利用行业规范条件》及《废塑料综合利用行业规范条件公告管理暂行办法》相关行业要求。 项目与漯河市乡镇集中式饮用水水源保护区划相符性分析 依据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23 号），漯河市郾城区饮用水水源保护区范围如下: 漯河市郾城区孟庙镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东80米、西50米、南35米、北40米的区域。 漯河市郾城区李集镇地下水井群（共 3 眼井） 一级保护区范围： 供水站厂区及外围东41米、西34米、南37米、北40米的区域（1 号取水井），2、3号取水井外围50米的区域。 漯河市郾城区商桥镇地下水井（共 1 眼井） 一级保护区范围： 供水站厂区及外围东 20 米、 西 44 米、 南 40 米、 北 15 米的区域。 漯河市郾城区龙城镇地下水井群(共 2 眼井) 一级保护区范围： 供水站厂区及外围东至012 县道、 西 40 米、 南 17 米、 北42 米的区域（1 号取水井），2 号取水井外围 50 米、东至 012 县道的区域。 漯河市郾城区新店镇地下水井群（共 2 眼井） 一级保护区范围： 供水站厂区及外围东 46 米、 西 34 米、 南 32 米、 北 120 米的区域。 漯河市郾城区裴城镇地下水井（共 1 眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东27米、西45米、南至028乡道、北38米的区域。 本项目位于漯河市郾城区裴城镇苏候村，距离周边地下水饮用水水源地距离较远，最近距离乡镇集中式地下水饮用水水源地为项目东北侧2.8km处的漯河市郾城区裴城镇地下水井，项目不在裴城镇地下水饮用保护区范围内。 因此项目建成不会对漯河市乡镇集中式饮用水水源保护区造成影响。 与河南省漯河市郾城区“千吨万人”集中式饮用水水源保护区划分技术报告相符性分析 根据河南省漯河市郾城区“千吨万人“集中式饮用水水源保护区划分技术报告， 裴城镇有裴城镇小徐供水厂和裴城镇宋岗供水厂两个保护区。 一级保护区： （1）裴城镇小徐供水厂 裴城镇小徐供水厂水源地共有2个水井，其中#1水井含水层介质为细砂；#2水井含水层介质为中砂；#1水井一级保护区半径为30m，#2水井一级保护区半径为50m。 两个水井的距离为150m>两个水井的一级保护区半径之和80m，故裴城镇小徐供水厂一级水源保护区为一个半径为30m的圆形区域、一个半径为50m的圆形区域。 （2）裴城镇宋岗供水厂 裴城镇宋岗供水厂水源地共有2个水井，其中#1水井含水层介质为细砂；#2水井含水层介质为细砂；#1水井一级保护区半径为30m，#2水井一级保护区半径为30m。 两个水井的距离为195m>两个水井的一级保护区半径之和60m，故裴城镇宋岗供水厂水源地一级保护区为两个半径为30m的圆形区域。 二级保护区： 根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）规定，空隙承压水型中小型饮用水源地可不设二级保护区，故不设二级保护区。 准保护区：孔隙水承压水型水源保护区准保护区为补给区，郾城区“千吨万人”集中式饮用水水源涉及的5个水源地水源补给主要是通过潜水层潜水补给，故不再划分准保护区。 本项目位于漯河市郾城区裴城镇苏候村，距离裴城镇小徐供水厂一级水源保护区距离为2.87km，距离裴城镇宋岗供水厂一级保护区距离为 4.55km，项目不在漯河市郾城区“千吨万人” 集中式饮用水水源保护区范围内。 因此项目建成不会对漯河市郾城区“千吨万人”集中式饮用水水源保护区造成影响。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 漯河市银凤废旧物品回收有限公司位于漯河市郾城区裴城镇苏侯村，为漯河市银凤纸业有限公司的子公司（证明文件见附件3），主要负责漯河市银凤纸业有限公司废书纸边角料、废旧塑料、污泥等固废的管理、储存、处置、销售及废水、废气、固废等治理设施的运行管理和维护。漯河市银凤废旧物品回收有限公司现有工程为造纸工业固废回收利用项目，主要清洗破碎漯河市银凤纸业有限公司生产中产生的废塑料，年处理规模700立方。由于漯河市银凤纸业有限公司生产原料改变，导致生产中废塑料的产生量大幅度增加，现有破碎清洗生产线不能满足其处理工业废塑料的需求。为了能够满足漯河市银凤纸业有限公司废塑料处理需求，并有效回收利用废旧塑料资源，漯河市银凤废旧物品回收有限公司拟投资260万元建设年产5000吨再生塑料颗粒扩建项目，淘汰现有塑料清洗生产线，升级改造为塑料清洗造粒综合生产线。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第 682 号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年本）要求，本项目应编制环境影响报告表。 1、项目组成及主要建设内容 本项目利用现有厂房进行建设，总占地面积3000m2，建筑面积1600m2，根据本项目生产需要设置生产车间，原料车间、成品车间等。项目组成及主要建设内容见表2-1。 表2-1 本项目组成及主要建设内容一览表 项目组成 工 程 内 容 备 注 主体工程 生产车间 位于厂区西北角，建筑面积800m2 利用现有 储运工程 原料车间 建筑面积500m2 成品车间 建筑面积300m2 公用工程 给水 生活用水由市政管网提供 / 排水 采取雨污分流制，雨水经厂区雨水管网排入附近雨水管网；生活污水经化粪池处理后与生产废水一起排入漯河市银凤纸业有限公司污水处理厂处理后达标排放 化粪池依托现有 用电 乡镇供电线路 依托现有 环保工程 废水治理 生活污水经化粪池处理后与生产废水一起排入漯河市银凤纸业有限公司污水处理厂处理后达标排放 / 废气治理 熔融挤出工序非甲烷总烃、烟尘经密闭集气罩收集，水喷淋+水器分离+UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理，经1根15m排气筒排放 新建 固废治理 依托现有1座5m2固废暂存间；新建1座5m2危废暂存间；垃圾桶若干 新建 噪声治理 基础减振、建筑隔声 新建 2、项目产品方案及规模 本项目生产规模为年产5000吨再生塑料颗粒。本项目详细产品方案如下： 表2-2 本项目产品方案一览表 序号 名称 年产量 1 再生塑料颗粒 5000吨 3、项目营运期主要设备 本项目淘汰现有清洗生产线设备，新上1套240型纸厂塑料造粒机组，主要设备见表2-3。 表2-3 项目营运期主要设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 240型纸厂塑料造粒机组 1 物料提升机 DB-1200 1台 2 破碎机（加液压升起装置） DB-1200 1台 3 清洗机 DB-430 1台 4 二次洗料机 DB-430 1台 5 多点翻滚清洗槽 DB-800 1台 6 提料甩干机 DB-630 1台 7 物料吹干机 DB-600 1台 8 爬坡上料机 DB-500 1台 9 强制喂料机 DB-1000 1台 10 主机 240 1台 11 自动排渣摸头 HY350 1台 12 辅机 210 1台 13 拉丝机 190 1台 14 辅机温控箱 / 1台 15 电动模头 HY-510 1台 16 调速器 / 1台 17 石英加热系统 V30 1台 18 电磁加热 DB-240 1台 19 温度控制柜 DB-240 1台 20 模头电热器 HY-450 1台 21 不锈钢水槽 HY-400 1台 22 滚刀切粒机 DB-200 1台 23 全部电机 / 1套 24 低压启动柜 / 1台 25 储料罐 / 1台 26 20片刀 / 1台 27 UV光氧+活性炭吸附装置 / 1台 拟建项目产品产能设置情况见表 2-4。 表2-4 设备产能情况一览表 设备名称 数量 造粒产能（kg/h） 工作时长（h/d） 工作天数 （d/a） 总产能 （t/a） 240型纸厂塑料造粒机组 1套 650 22 350 5005 4、原辅材料及能源 项目原辅材料及能源消耗情况见下表。 表2-5 原材料消耗及能源消耗 序号 名 称 年耗量 主要成分 来源 备注 1 纸厂废旧塑料 6000t/a PS、PP、ABS、PET、PE、 银凤纸业生工业废塑料 原料含水率15%，清洗甩干后废塑料量为5062.5t/a 项目主要原辅料技术指标见下表： 表2-6 项目主要原辅材料消耗情况及理化性质一览表 名称 主要成分 理化性质 毒性 功用 废 塑 料 PS（聚苯乙烯系塑料） 是一种热塑性树脂,为有光泽的、透明的珠状或粒状的固体。密度1.04～1.09，透明度88%～92%，折射率1.59～1.60。在应力作用下，产生双折射,即所谓应力-光学效应。产品的熔融温度150～180℃，热分解温度300℃，热变形温度70～100℃，注塑温度170～220℃，可溶于芳香烃、氯代烃、脂肪族酮和酯等，但在丙酮中只能溶胀。可耐某些矿物油、有机酸、碱、盐、低级醇及其水溶液的作用 无毒 原材料 PP（聚丙烯塑料） 聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，有较低的热变形温度（100℃）、低透明度、低光泽度、低刚性，拉伸强度大，抗冲击强度较差，抗弯曲疲劳性较高，软化温度为150℃，熔点为176℃，化学性质稳定，耐腐蚀 无毒 原材料 ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料） 是丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的三元共聚物，不透水，但略透水蒸气，吸水率低，具有极好的低温抗冲击性能，电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性、成品加工和机械加工较好，熔融温度在217~237℃，热分解温度在250℃以上 无毒 原材料 PET（聚对苯二甲酸类塑料） 主要包括聚对苯二甲酸乙二酯和聚对苯二甲酸丁二酯，是乳白色或浅黄色高度结晶性的聚合物，具有很好的光学性能和耐候性，耐磨耗摩擦性和尺寸稳定性及电绝缘性，融化温度为225~275℃，成型加工温度为250～270℃，模温控制在50～75℃为宜 无毒 原材料 PE（聚乙烯塑料） 是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良，高密度聚乙烯熔点范围为132-135℃，低密度聚乙烯熔点较低（112℃）且范围宽 无毒 原材料 本项目营运期主要能源消耗一览表见表2-7。 表2-7 本项目营运期主要能源消耗一览表 序号 名称 用量 原料来源 备注 1 水 1785m3/a 市政供水 / 2 电 300万kw·h/a 裴城镇供电线路 / 5、营运期给排水情况 （1）现有工程给排水 项目现有工程用水为清洗用水及职工办公生活用水，用水总量为7.2m3/d、2160m3/a，其中清洗用水回用银凤纸业生产车间白水7m3/d、2100m3/a；职工办公生活用水采用新鲜水0.2m3/d、60m3/a。项目产生的废水主要为清洗废水、甩干废水和职工办公生活废水，产生量为6.69m3/d、2007m3/a。 （2）扩建项目给排水 本次扩建项目拟淘汰现有清洗破碎生产线，新上破碎清洗造粒综合生产线，因此扩建项目用水即为全厂项目用水。 1）给水 本次扩建项目完成后用水主要为破碎用水、清洗用水、冷却循环水、喷淋用水和职工办公生活用水，其中破碎用水、清洗用水回用银凤纸业生产车间白水52.23m3/d、18280.5m3/a；职工办公生活用水、冷却循环水、喷淋用水采用新鲜水5.1m3/d、1785m3/a。 破碎用水 为使原料更好的进入清洗池并抑制破碎工段粉尘的产生，破碎时进行喷水降尘。项目在破碎机上端设置洒水喷头，设备喷头喷水流量为0.01L/S，每天运行22小时，年运行350天，则破碎环节用水量为0.8m3/d、280m3/a。破碎后的塑料碎片进入清洗池时带入的水量约为0.64m3/d、224m3/a（损耗量按20%计）。 ②清洗用水 根据建设单位提供数据，每清洗一吨原料需要清洗水为3m3，每年需要清洗回收生产固废废塑料为6000吨，则清洗用水量为18000m3/d、51.43m3/a，全部采用银凤纸业生产车间产生的白水。 根据企业提供的资料，漯河市银凤纸业有限公司生产车间白水的产生量为2068.5m3/d，其中1948.5m3/d回用到制浆车间制浆，剩余120m3/d直接排入漯河市银凤纸业有限公司厂区污水处理站处理达标后排入洄曲河。本项目清洗用水回用直接排入厂区污水处理站的白水，根据分析排入污水处理站白水量为120m3/d，本项目回用量为51.43m3/d，因此本项目回用银凤纸业生产车间白水可行。 根据原辅料及成品含水率情况分析可知，原料含水率为15%，成品含水率为5%，则原料含水量为900t，原料带入水900t/a（2.57m3/d）。 项目清洗用水量为51.43m3/d、18000m3/a，清洗工序用水损耗按10%计，则损耗的水量为5.46m3/d，原料带入的水量为2.57m3/d、900t/a。随物料带走进入甩干工序的水量约为5.46m3/d，物料经过甩干带走水量约为0.86m3/d，甩干废水量为4.6m3/d，清洗废水、甩干废水全部收集后依托漯河市银凤纸业有限公司厂区污水处理达标后外排。 ③循环冷却水 由于造粒工段的物件温度较高，需要用水进行冷却后再进行切粒。项目设1台造粒机，设置1个冷却水池，容积3m3。冷却水池装水量约85%，池内水2.5m3。此部分水循环使用，循环水量约为 2.5m3/h（55m3/d，19250m3/a），冷却水循环使用不外排。但冷却水会耗散，需定期补充新鲜水，损耗量取2循环量的2%，新鲜水补水量约为1.1m3/d、385m3/a。 ④喷淋用水 项目熔融挤出工序会有烟尘产生，采用喷淋塔喷淋除尘。喷淋塔循环水量10m3/d，喷淋塔用水经油水分离再经絮凝沉淀后循环使用，新鲜水补充水量按5%，则喷淋塔补水量为0.5m3/d，150m3/a。 ⑤职工办公生活用水 本次扩建项目新增劳动定员66人，现有项目劳动定员4人，总劳动定员70人，均不在厂内食宿，根据企业提供资料，职工办公生活用水量为3.5m3/d、1225m3/a。 2）排水 本项目冷却水、喷淋塔用水循环使用不外排，生产废水主要为破碎废水、清洗废水、甩干废水，产生情况如下。 ①破碎废水：项目破碎废水全部随塑料碎片进入清洗线中，项目生产车间破碎工序进入清洗线水量约为0.64m3/d、224m3/a。 清洗、甩干废水： 项目破碎废水、原料带入水及清洗用水均进入清洗工序，水量约为54.64m3/d、19061m3/a，其中约有10%清洗过程中损耗，损耗量为5.46m3/d；约有10%进入甩干工序，进入甩干工序水量为5.46m3/d，则清洗废水产生量为43.71m3/d。 甩干废水： 项目随物料进入甩干工序水量为5.46m3/d，成品含水率约为5%，则经甩干后产品带走水量约为0.86m3/d，甩干废水量为4.60m3/d。则甩干后排水量约为4.6m3/d。根据建设单位提供的资料，本项目所用原料为造纸工业废塑料，不涉及被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋），盛装农药、废染料、强酸、强碱的废塑料，沾染油类的废塑料等，清洗过程中不需要添加清洗剂及除油处理。 本项目水平衡见图2-1。 图2-1 扩建后项目水平衡图（单位：m3/d） 6、劳动定员与工作制度 本项目劳动定员70人，其中现有职工总人数4人，本次项目新增劳动定员66人；项目年生产天数350天，采用2班工作制，每班11小时，员工均不在厂区食宿。 7、选址可行性及平面布置合理性分析 本项目位于漯河市郾城区裴城镇苏候村，本次项目建设利用漯河市银凤纸业有限公司现有闲置厂房及场地。本次项目用地范围东侧为家具卖场，东侧南侧为银凤纸业原料棚，西侧为空地，北侧为小路，小路北侧为银凤纸业锅炉厂区，东北侧10米为裴城镇居住小区。项目地理位置图见附图一，项目周边环境示意图见附图二，项目周边环境照片见附图四。 根据漯河市自然资源和规划局郾城分局出具的证明可知本项目占地类型为建设用地，土地性质文件见附图5；根据漯河市郾城区裴城镇人民政府出具的证明可知本项目符合乡镇总体规划，规划证明见附件四。 本项目位于银凤纸业生产厂区东北侧，南侧靠近银凤纸业原料棚，北侧靠近厂北小路，既靠近原料，又方便出入，和项目其他生产工序分开，项目厂区各功能分区明确，人流、物流畅通，布局合理，本项目平面布置图见附图三。 综上，项目平面布置合理，选址可行。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 生产工艺流程示意图： 图2-2 本项目生产工艺流程及产污环节示意图 生产工艺简述： 本项目原料造纸工业固废主要为漯河市银凤纸业有限公司生产过程中产生的书皮、本皮等涂塑的废塑料，主要规格为宽1cm、长10-20cm的废塑料条。 原料堆存 由银凤纸业固废暂存间将原料运至本项目生产厂区原料库存放。 分拣 采用人工对原料中可见的杂质进行分拣，分拣后利用皮带输送机将原料废塑料条输送至破碎工序。 破碎 废旧塑料采用湿式破碎，破碎系统密闭化，同时由于采用湿式破碎，因此破碎过程无粉尘产生，破碎后塑料片为直径为3mm不规则片料，送清洗工序。此过程会有废水和噪声产生。 清洗 清洗搅拌机清洗槽上部接入水管，通入从漯河市银凤纸业有限公司输入的回用白水，项目清洗过程仅用水清洗，不添加化学清洗剂。清洗槽内设有绞龙，在绞龙旋转下，塑料条被水流拍打并与绞龙摩擦，可以清洗掉塑料条的残留纸浆纤维。在清洗过程中由重力原理进行分离，清洗废水经收集后送入漯河市银凤纸业有限公司污水处理站。 甩干 清洗后的塑料条进入储料盘后进入干湿分离机进行甩干水分。甩干废水经收集后送入漯河市银凤纸业有限公司污水处理站。 熔融挤出 废塑料脱水后，通过上料系统进入熔融挤出机，在熔融挤出机内采用电加热至180～200℃，使废塑料成为熔融状态，挤出成条状进入冷却工序。在熔融挤出工序塑料不会发生裂解，因此不会产生多环芳香烃类有机物。但是在高温融化的过程中仍会有少量的烟尘和挥发性较强的有机气体（主要为烷烃和烯烃，以非甲烷总烃计）释放出来。 冷却成型 将挤出的热塑料通过冷却池急速冷却定型，用冷却水直接将热的条状塑料冷却至 50℃以下，然后通过造粒机的切粒装置切成圆柱状颗粒。 切粒 定型后的条状塑料通过切粒机进行切粒，塑料颗粒的大小可通过调整输送 带的传输速度来控制。 入库待售 产品塑料颗粒以25kg一袋的规格人工包装后储存入库。 2、主要污染工序 （1）废气：项目废气主要为熔融挤出工序产生的烟尘及非甲烷总烃； （2）废水：项目废水主要为清洗废水、冷却水、喷淋废水和职工办公生活废水。 （3）固废：项目固废主要为分拣杂质、清洗沉渣、废包装材料、废过滤网、废活性炭、废UV灯管和职工办公生活垃圾。 （4）噪声：本项目噪声主要为生产设备、风机等运行产生噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环评履行情况概况 漯河市银凤废旧物品回收有限公司现有工程为造纸工业固废回收利用项目，主要清洗破碎漯河市银凤纸业有限公司生产中产生的废塑料，年处理规模700立方。 漯河市银凤废旧物品回收有限公司造纸工业固废回收利用项目，仅对纸厂的生产固废废塑料进行分拣清洗破碎分类，建设单位于2021年3月委托河北航郜环保技术有限公司编制完成了《漯河市银凤废旧物品回收有限公司造纸工业固废回收利用项目环境影响报告表》，漯河市郾城区环境保护局于2021年3月29日以“郾环监表【2021】14号”对项目予以审批。项目于2021年4月开工建设，2021年5月建设完成并进行生产运行。 2、现有工程竣工环境保护验收情况 漯河市银凤废旧物品回收有限公司造纸工业固废回收利用项目于2020年4月底建设完成并进行生产，试生产后，于2021年5月进行了竣工环境保护验收，编制了《漯河市银凤废旧物品回收有限公司造纸工业固废回收利用项目竣工环境保护验收报告》（以下简称验收报告），并进行了公示，验收意见见附件。 3、排污许可证领取情况 项目排污许可证正在申请领取。 4、现有工程污染物治理及排放情况 （1）废水：项目生产用水为漯河市银凤纸业有限公司生产白水回用，生产废水为清洗、甩干废水，收集后依托漯河市银凤纸业有限公司厂区污水处理站处理后外排；职工生活污水经厂区化粪池处理后依托漯河市银凤纸业有限公司厂区污水处理站处理后外排，均能够达标排放。 （2）废气：项目生产无废气产生。 （3）噪声：项目噪声主要为设备运行产生的机械噪声，经采取隔声房密闭隔声、基础减振等降噪措施并经一定距离衰减后，根据验收报告中验收监测结果，各厂界昼夜间噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准中昼间标准要求。 （4）固废：营运期产生的固废主要为清洗沉渣及生活垃圾；经一般固废暂存间收集后暂存后，由环卫部门统一清运。项目各项固废得到合理处理，不会对外环境造成二次污染。 5、现有工程污染物排放总量 项目无废水外排，废气废气排放不涉及SO2、NOX、VOCS，因此项目总量控制指标为0。 6、本次项目依托关系 本项目废水依托漯河市银凤纸业有限公司污水处理站处理。漯河市银凤纸业有限公司用排水情况及污水处理站情况如下： 1）用排水情况分析 漯河市银凤废旧物品回收有限公司现有项目主要为年产4万吨文化纸及卫生纸项目，根据《河南省环境保护委员会办公室关于做好环保违法违规建设项目清理整改工作的实施意见》豫环委办〔2016〕22号文件要求，漯河市银凤废旧物品回收有限公司委托许昌环境工程研究有限公司编制了《漯河市银凤纸业有限公司年产4万吨文化纸及卫生纸项目现状环境影响评估报告》，并于2016年12月在原漯河市环境保护局备案。根据《漯河市银凤纸业有限公司年产4万吨文化纸及卫生纸项目现状环境影响评估报告》，漯河市银凤纸业有限公司用水环节主要有职工生活用水、纸浆车间用水、造纸车间用水、锅炉车间用水、软水制备用水，总用水量为3095.5m3/d、975082.5m3/a，废水产生量合计为2761.2m3/d、869778m3/a，污染物浓度为pH8.34、COD：2140mg/L、BOD5：194mg/L、SS：2863mg/L。漯河市银凤纸业有限公司水平衡图见下图： 图2-3 漯河市银凤纸业有限公司水平衡图 2）污水处理站情况简介 根据企业提供资料，漯河市银凤纸业有限公司现建设有1座规模为5000m3/d的污水处理站，采用“调节池+初沉池+厌氧罐+好氧池+二沉池”工艺，并配套废水在线监控设施（监测因子：COD、氨氮，已联网）。漯河市银凤纸业有限公司产生的废水统一进入厂区内污水处理站处理，达标后排入回曲河。污水处理站污水处理工艺流程图见下图： 图2-4 污水处理站污水处理工艺流程图 建设单位2020年9月8日委托河南钰隆检测技术有限公司对漯河市银凤纸业有限公司总排口安装的CODet-5000型水质COD自动分析仪和WDet-5000型水质氨氮自动分析仪进行了比对监测，比对结果表明，在比对期间CODet-5000型水质COD自动分析仪和WDet-5000型水质氨氮所测比对结果符合实际水样及质控样品比对验收考核指标要求。2020年10~12月在线监测结果详见下表。 表 2-8 废水监测结果一览表 单位：mg/L 监测点位 监测时间 COD 氨氮 总排口 （自动监测仪器测定） 2020.10 平均值 18.23 0.3231 最大值 20.62 0.6839 最小值 16.90 0.1954 2020.11 平均值 18.09 0.2302 最大值 19.76 0.3409 最小值 16.82 0.1093 2020.12 平均值 18.93 0.5459 最大值 21.94 1.36 最小值 16.04 0.2022 根据上表可知，项目总排口废水水质COD、氨氮均可以满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2标准要求及排污许可证核定排放浓度的要求（COD≤40mg/L、氨氮≤2mg/L）。 3）项目依托可行性分析 根据上述分析，漯河市银凤纸业有限公司直接排入污水处理站白水量为120m3/d，本项目回用量仅为52.23m3/d，因此本项目回用银凤纸业生产车间白水可行。 根据清洗甩干用排水分析可知，项目回用白水清洗废塑料后废水产生量为51.11m3/d，小于回用白水的水量，不增加污水处理站进水流量，污水站进水水质变化不大，与现有进入污水处理站废水水质基本一致，不会对现有污水处理站进水水质产生冲击。因此，项目废水依托现有污水处理站处理可行。 综上，本项目依托的废水处理站出水达标排放，不存在与本项目有关的主要环境问题。 7、工程存在的主要环境问题及整改措施 根据现场踏勘，现有工程建设时同时落实了相应的污染防治措施，各污染物均能够达标排放，不存在与本项目相关的主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 本次评价引用河南省空气质量实况与预报发布的漯河市2019年01月~2019年12月环境空气质量数据，漯河市2019年环境空气质量统计结果见表3-1。 表3-1 漯河市2019年环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（µg/m3） 标准值 （µg/m3） 占标率 （%） 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 60 35 171.4 不达标 PM10 年平均质量浓度 99 70 141.4 不达标 SO2 年平均质量浓度 10 60 16.7 达标 NO2 年平均质量浓度 29 40 72.5 达标 CO 95%百分位数日平均 1200 | 4000 30 达标 O3 90%百分位数日平均 181 160 113.1 不达标 由上表可知，漯河市2019年环境空气常规监测因子PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域是不达标区域。针对环境空气质量不达标的情况，漯河市正在实施“漯河市2021年大气污染防治攻坚战实施方案”，进一步促进环境空气质量改善。 2、地表水 项目所在区域主要地表水体为颍河，颍河漯河段水体功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类。评价引用漯河市环境监测中心站2020年1~5月对西华址坊断面常规监测数据。地表水环境质量现状监测分析结果见表3-2。 表3-2 颍河西华址坊监测断面数据汇总表 单位：mg/L 断面 采样日期 COD 氨氮 总磷 2020年1~5月颍河-西华址坊断面 2020-01 20 0.43 0.134 2020-02 20 0.12 0.056 2020-03 18 | 0.1 0.07 2020-04 18 0.06 0.049 2020-5 19 0.12 0.168 均值 19 0.166 0.0894 规划水质标准 6~9 20 1.0 0.2 由监测统计结果分析可知，2020年度1月-5月份颍河西华址坊断面COD范围为18~20mg/L，超标率0；氨氮范围为0.06~0.43mg/L，超标率0；总磷范围为0.07~0.168mg/L，超标率0。根据常规监测数据，颍河-西华址坊断面1月-5月份 COD、氨氮及总磷平均值分别为 19mg/L、0.166mg/L、0.0894mg/L，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。 从以上分析可知，随着《漯河市污染防治攻坚站三年行动计划（2018-2020 年）》的逐年实施，2020年以来颍河水质无超标现象出现，区域地表水环境质量较好。 3、地下水 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准。评价引用漯河市环境监测中心站发布的《漯河市环境监测年鉴》（2018年）浅层和中深层地下水常规监测数据。地下水环境监测分析结果见表3-3。 表3-3 地下水环境监测分析结果 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 pH 7.52（无量纲） 6.5~8.5（无量纲） 0.347 0 总硬度 231mg/L 450mg/L 0.513 0 溶解性总固体 454mg/L 1000mg/L 0.454 0 氨氮 0.028mg/L 0.50mg/L 0.056 0 由上表知，漯河市浅层和中深层地下水各项指标的年均浓度均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准要求，地下水质量较好。 4、声环境 根据噪声适用区划分，拟建项目所在区域为2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。建设单位委托河南政检检测研究院有限公司于2021年4月19日~4月20日对项目厂界噪声进行了监测，监测结果见表3-4。 表3-4 项目厂界噪声质量现状 单位：dB(A) 监测时间 监测点位 昼间等效声级 夜间等效声级 达标情况 2021/04/19 厂界东 55.3 43.2 达标 厂界北 54.7 42.9 达标 北侧居民敏感点 52.1 42.1 达标 2021/04/20 厂界东 55.2 43.3 达标 厂界北 54.7 42.5 达标 北侧居民敏感点 53.4 42.4 达标 由上表可知，拟建项目所在区域内声环境质量整体较好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 5、生态环境质量现状 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。根据现场调查，项目所在区域以人工生态系统为主。项目区周边500m范围内并无珍稀动植物聚居地或繁殖点，项目区周边生态环境良好。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目500m范围内无地下水保护目标，项目主要环境保护目标如下表： 表3-5 主要环境保护目标 序号 保护目标 方位 距离 规模 环境因素 保护级 1 裴城镇镇区 N 395m 500人 环境空气 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 2 温暖住宅小区 E 130m 200人 3 西城明珠花园 E 135m 400人 4 北侧住宅小区 N 10m 200人 5 沟流马村 NE 400m 200人 6 温暖住宅小区 E 130m 200人 声环境 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类 7 西城明珠花园 E 135m 400人 8 北侧住宅小区 N 10m 200人 9 颍河 E 8500m 中河 地表水 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 废气 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 边界挥发性有机物排放建议值 非甲烷总烃 60 4.0 颗粒物 30 1.0 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物名称 标准要求 非甲烷总烃 1h平均：10mg/m3；任意一次浓度值：30mg/m3 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》 行业 污染物名称 建议排放浓度 建议去除效率 边界挥发性有机物排放建议值 其他行业 非甲烷总烃 80 70% 2.0 废水 《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008） mg/L 污染物名称 pH COD BOD5 NH3-N SS 标准值 6～9.0 90 20 8 30 噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准：昼间60 dB(A)； 夜间50dB(A)。 固废：《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）及其修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 项目现有工程废水、废气总量控制指标均为0。 废水：本次扩建项目不新增废水排放量，不新增废水总量控制指标。 废气：本项目VOCS废气排放量为0.49t/a，因此核定废气新增总量控制指标为VOCS0.49t/a。依据《漯河市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯政办[2018]33号）的要求，区域内VOCS排放实行倍量替代，VOCS区域排放需替代的量为新建项目VOCS排放量的2倍。本项目VOCS排放总量为0.49t/a，需替代量为0.49t/a×2=0.98t/a。 本次扩建项目完成后，废水总量控制指标为0，废气总量控制指标为VOCS0.49t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用已建成厂房进行生产，故不再对施工期做分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 废气 （1）废气源强 扩建项目建成后以电力为主要能源，不使用煤、油等燃料，原料为废旧塑料。根据《典型塑料热解规律的研究》（哈尔滨工业大学学报，第38卷，第11 期，董芃），废塑料在不同升温速率下，发生热解的温度在 300~500℃。本项目造粒机废塑料熔融挤出采用电加热方式，废塑料热熔挤出温度控制在180~200℃左右， 本项目加热温度低于原料裂解温度，故无裂解废气产生，但会有少量挥发性有机废气（项目所用废旧塑料不含卤素，无HCl等废气产生，故以非甲烷总烃计）和烟尘产生，项目年处理废旧塑料 5062.5t，熔融过滤后用于挤出的废旧塑料量为5000t/a。 根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》中PE/PP再生塑料粒子造粒时有机废气产生系数 0.35kg/t-原料，项目挤出时原料用量为 5000t，非甲烷总烃产生量1.75t/a；烟尘产生系数按0.50kg/t原料，项目挤出时原料用量为 5000t，则项目烟尘产生量为 2.5t/a。 项目废气产生点为挤出机主副机接口处及副机出料口，本项目对主副机接口处设置全封闭集气罩，在副机出料口上方设置集气罩，负压集气引至“水喷淋+水气分离+ UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理，通过1根15m高排气筒（DA001）排放。 通过上述收集方式，非甲烷总烃废气收集效率为90%，配套风机风量为5000m3/h。则有组织非甲烷总烃产生量约为1.575t/a，产生速率为0.205kg/h，产生浓度为41mg/m3。根据类比同类项目，UV光氧催化+活性炭吸附组合装置处理效率可达80%以上，本次以80%计，则经处理后，本项目有组织非甲烷总烃排放量为0.315t/a，排放速率为0.041kg/h，排放浓度为8.2mg/m3，可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准要求（所有合成树脂≤60mg/m3），并且满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号） 中附件1“工业企业挥发性有机物排放建议值”的要求（非甲烷总烃其他行业排放建议值≤80mg/m3）。 通过上述收集方式，烟尘废气收集效率为90%，配套风机风量为5000m3/h。则有组织烟尘产生量约为2.25t/a，产生速率为0.292kg/h，产生浓度为58.4mg/m3。根据类比同类项目，项目设置的废气处理组合装置对烟尘的处理效率可达90%以上，本次以90%计，则经处理后，本项目有组织烟尘排放量为0.225t/a，排放速率为0.029kg/h，排放浓度为5.84mg/m3，可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准要求（所有合成树脂≤30mg/m3）。 未被收集的非甲烷总烃约为0.175t/a，产生速率为0.023kg/h；未被收集的烟尘约为0.25t/a，产生速率为0.032kg/h，经厂房阻隔后，约有60%室内沉降，逸出的烟尘量为0.1t/a，0.013kg/h。该部分非甲烷总烃及烟尘均已无组织形式排放。 本项目有组织废气产生、治理措施及排放情况见表4-1、表4-2。 表4-1 项目大气污染物排放情况一览表 产污环节 污染物种类 产生情况 排放形式 排放情况 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 产生浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 熔融挤出工序 非甲烷总烃 1.575 0.205 41 有组织 0.315 0.041 8.2 0.175 0.023 / 无组织 0.175 0.023 / 烟尘 2.25 0.292 58.4 有组织 0.225 0.029 5.84 0.25 0.032 / 无组织 0.1 0.013 0 合计 非甲烷总烃 / / / / 0.49 / / 烟尘 / / / / 0.325 / / 表4-2 项目废气治理措施情况一览表 污染物 种类 治理设施 名称 处理能力 收集 效率 治理工艺去除率 是否为可行技术 熔融挤出工序非甲烷总烃、烟尘 密闭集气罩+水喷淋+水器分离+UV光催化氧化+活性炭吸附装置+1根1#15m排气筒（DA001） 5000m3/h 90% 80% 是 （2）排气口设置情况及监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范-橡胶和塑料制品工业》（HJ1122－2020），制定本项目大气监测计划如下： 表4-3 项目废气排放口基本情况及监测要求 污染物种类 排放口基本情况 监测要求 执行标准 编号及名称 高度 排气筒内径 温度 类型 地理坐标 监测点位 监测因子 监测频次 非甲烷总烃 熔融挤出工序（DA001） 15m 0.3m 20℃ 一般排放口 E113.7942 N33.6994 处理设施进出口 非甲烷总烃 1次/年 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准要求及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》其他行业非甲烷总烃最高允许排放浓度 烟尘 颗粒物 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31 572-2015）表5标准要求 无组织废气 无组织非甲烷总烃 / / / / / 厂界 非甲烷总烃 1次/年 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》其他行业非甲烷总烃无组织排放限值 无组织颗粒物 / / / / / 厂界 颗粒物 1次/年 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准要求颗粒物无组织排放限值要求 （3）非正常工况 非正常排放是指生产过程中开停（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为废气处理设施接近饱和或出现故障不能正常运行时，废气治理效率下降的状态进行估算，但废气收集系统可以正常运行，废气通过排气筒排放等情况，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强情况见下表。 表4-4 废气非正常工况排放量核算表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度/（mg/m3） 非正常排放速率/（kg/h） 单次持续时间/h 年发生频次/次 应对措施 1 DA001 废气处理设施故障，按最不利情况考虑，处理效率为0% 非甲烷总烃 41 0.205 1 1 立即停止生产，关闭排放阀，对设备进行检修 颗粒物 58.4 0.29 注：每年生产350d，每天22h。 （4）措施可行性分析 有机废气处置措施工作原理： 本项目熔融工序有机废气收集后进入1套UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理，处理达标后经1根15m高排气筒排放。 UV光催化氧化：光氧催化的主要工艺特点具有氧化性强，高效除恶臭，适用范围广，运行成本低，绿色能源，寿命长等特点。选用特定的光氧催化剂TiO2，在特定波长的高能UV紫外线的照射下产生催化作用，使周围的水分子及空气激发生成极具活性的OH自由基、H2O2、臭氧O3等。这些基团氧化能力强，能裂解氧化废气中挥发性有机物质分链，改变物质结构，将高分子污染物质裂解、氧化为低分子无害物质。 活性炭吸附：在处理有机废气的方法中，吸附法应用极为广泛，与其他方法相比具有去除效率高，净化彻底，能耗低，工艺成熟易于推广实用的优点，具有很好的环境和经济效益，吸附法处理废气效率的关键是吸附剂，对吸附剂的要求是具有秘籍的细孔结构，内表面积大，吸附性能好，化学性质稳定，耐酸碱、耐水、耐高温高压，不易破碎，对空气阻力小。活性炭是常用的吸附剂，具有性能稳定、抗腐蚀等优点，吸附效率不低于80%，最高可达95%以上。 根据《排污许可证申请与核发技术规范-橡胶和塑料制品工业》（HJ1122－2020）内容知，UV光氧+活性炭吸附装置属于可行技术。 综上，本项目产生的有机废气经UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后，其去除率取80%是可行的。因此，本项目废气处理设施技术是合理可行的。 （5）废气环境影响分析 本项目熔融挤出工序产生的有机废气经密闭负压集气系统收集后经1套水喷淋+水器分离+UV光氧+活性炭吸附装置处理后，经1根15m排气筒排放，排放速率、排放浓度可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准非甲烷总烃排放要求，排放浓度、处理效率可以满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业中“有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度≤80mg/m3（建议去除率70%）”的要求；烟尘经密闭负压集气系统收集后经1套水喷淋+水器分离+UV光氧+活性炭吸附装置处理后，经1根15m排气筒排放，排放速率、排放浓度可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准颗粒物排放要求。未被收集的烟尘经厂房阻隔沉降后，与未被收集的非甲烷总烃均为无组织排放，排放量较少，非甲烷总烃无组织排放可以满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业非甲烷总烃无组织排放限值要求，烟尘无组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准无组织颗粒物排放限值要求。 本项目所在区域是环境空气质量不达标区域，最近敏感点为西北侧10m处的住宅小区。项目熔融挤出有机废气及烟尘采用相应的治理措施后，均能够达标排放，对周边环境及周围敏感点环境质量影响不大。 综上，本项目废气经采取相应的处理措施后，均能够达标排放，对周围环境及附近敏感点影响较小。 废水 （1）废水源强及处理措施 本项目营运期挤出工序冷却水经配套的循环水池冷却水均循环使用，喷淋用水经絮凝沉淀后循环使用，均不外排，因此项目产生的废水为清洗、甩干废水及职工办公生活废水。 根据工程分析，本项目清洗甩干废水与经现有化粪池预处理后的生活污水一起送入漯河市银凤纸业有限公司污水处理站处理达标后外排入洄曲河，最终汇入颍河。根据工程分析，项目混合废水产生量为51.11m3/d，17888.5m3/a，类比现有项目运行情况（数据来自漯河市银凤废旧物品回收有限公司造纸工业固废回收利用项目竣工环境保护验收监测报告，并按最不利条件考虑，详见附件），混合废水水质为COD1461mg/L、BOD5442mg/L、氨氮2.84mg/L、SS456mg/L，依托漯河市银凤纸业有限公司污水处理站处理后，外排废水水质为COD28mg/L、BOD58.4mg/L、氨氮0.446mg/L、SS16mg/L，外排废水水质能够满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2标准要求及排污许可证核定排放浓度的要求（COD≤40mg/L、氨氮≤2mg/L）。 2）项目依托漯河市银凤纸业有限公司污水处理站的可行性 根据企业提供资料，漯河市银凤纸业有限公司现建设有1座规模为5000m3/d的污水处理站，位于漯河市银凤纸业有限公司生产区南侧，采用“调节池+初沉池+厌氧罐+好氧池+二沉池”工艺，污水处理工艺流程图见图2-3，并配套废水在线监控设施（监测因子COD、氨氮已联网），现状进水水质为pH8.34、COD2140mg/L、BOD5194mg/L、SS2863mg/L。扩建后，本项目废水水质为COD1461mg/L、BOD5 442mg/L、氨氮2.84mg/L、SS456mg/L，均低于现状进水水质，不会对污水处理厂负荷造成冲击；根据2020年10~12月漯河市银凤纸业有限公司污水处理站在线监测结果，总排口出水水质为COD16.04~ 21.9mg/L、氨氮0.202~1.36mg/L；根据漯河市银凤废旧物品回收有限公司造纸工业固废回收利用项目竣工环境保护验收监测报告表中监测数据可知，总排口废水COD28mg/L、BOD58.4mg/L、氨氮0.446mg/L、SS16mg/L。综上，经依托漯河市银凤纸业有限公司现有污水处理站处理后，废水水质COD、氨氮均可以满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2标准要求及排污许可证核定排放浓度的要求（COD≤40mg/L、氨氮≤2mg/L）。 本项目选址位于漯河市银凤纸业有限公司生产厂区东北角，废水收集可以依托厂区内现有的污水管网，经管网收集后可以直接进入银凤纸业污水处理站；本项目废水水质为COD1461mg/L、BOD5442mg/L、氨氮2.84mg/L、SS456mg/L，各污染物浓度均能满足漯河市银凤纸业有限公司污水处理站进水浓度要求；本项目用水回用拟排入漯河市银凤纸业有限公司污水处理站的白水，使用后产生的废水量小于回用白水量，因此，即使项目产生的废水排入漯河市银凤纸业有限公司污水处理站处理，污水处理站的进水量也不增加，处理后外排水量也不增加。综上，本项目可以经现有管网收集排入污水处理站，产生的废水水质能够满足污水处理站进水浓度限值要求，项目运行后污水处理站接纳污水量不增加，经处理后能够达标排放。项目产生的废水经收集后送入漯河市银凤纸业有限公司污水处理站处理可行。 3）地表水环境影响评价结论 本项目清洗甩干废水与经现有化粪池预处理后的生活污水一起送入漯河市银凤纸业有限公司污水处理站处理达标后外排入洄曲河，最终汇入颍河。混合废水依托漯河市银凤纸业有限公司污水处理站处理后，外排废水水质为COD 28mg/L、BOD58.4mg/L、氨氮0.446mg/L、SS16mg/L，能够满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2标准要求及排污许可证核定排放浓度的要求（COD≤40mg/L、氨氮≤2mg/L）。因此，本项目地表水环境影响可接受。 总量控制指标：本次项目清洗用水回用漯河市银凤纸业有限公司拟排入污水处理站的白水，回用量大于本次项目生产生活废水产生量，因此本项目不增加废水排放量，总量控制指标为零。 固体废弃物影响分析 （1）固废产生情况 本项目营运期固体废物主要为分拣杂质、废过滤网、废活性炭、废UV灯管和职工办公生活垃圾。 ①分拣杂质、清洗沉渣 本项目分拣杂质主要产生在检验分拣工序，根据现有项目运行经验，扩建项目分拣杂质产生量约为20t/a。企业在外购废塑料原料时严格按照本环评要求控制塑料来源，根据塑料来源可知，分拣杂质不属于危险废物，作为一般固废处置，分类集中收集后由废品收购站回收，综合利用，不能回收利用的由环卫部门统一清运。 根据现有项目运行经验，扩建项目清洗工序清洗沉渣约为17.5t/a，依托现有1座5m2一般固废暂存间收集暂存产生的清洗沉渣，定期由环卫部门清运处理。 ②废过滤网 本项目在熔融挤出工序中将采用过滤网对熔融状态的塑料进行过滤，一段时间后，过滤网将被塑料中的杂质堵塞，则需定期更换过滤网，从而产生一定的废过滤网及滤渣。类比同类型企业，废过滤网产生量约为 0.5t/a，生产单位产品排渣量约为 12.5kg/t 产品，本项目产品产量为 5000t，则确定本项目熔融工段产生的废塑料渣量约为62.5t/a，这些废塑料渣杂质含量较高，不能再循环使用，作为一般固废交由环卫部门统一处置。 ③废包装材料 项目废包装材料产生量约为2t/a，为一般固废，收集后外售。 ④废灯管 UV光催化氧化中使用的灯管有一定的寿命，使用一段时间后需要更换，更换的废灯管产生量约0.1t/a，属危废废物，危废编号HW29（900-023-29）。 ⑤废活性炭 来源于活性炭吸附装置更换的废活性炭，预计平均3个月更换1次。活性炭吸附有机废气量约0.473t/a，活性炭对有机废气的饱和吸附容量以：1kg活性炭吸附0.33kg有机废气计算。则废活性炭产生量约为1.9t/a，废活性炭属危险废物，危废编号HW49（900-041-49）。 ⑥职工办公生活垃圾 本次扩建项目劳动定员70人，职工办公生活垃圾按每人每天产生量0.5kg计算，年工作时间350天，则职工办公生活垃圾产生量12.25t/a，经收集后定期由环卫部门清运处理。 （2）固体废物属性判定 固体废物属性判定：根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，判断每种副产物是否属于固体废物，本项目各副产物产生情况及副产物属性判定结果详见表4-5。 表 4-5 副产物属性判断 序号 固废名称 产生 工序 形态 主要成分 预测产生量（t/a） 种类判断 是否固废 判定依据 是 否 1 分拣杂质 分拣 固态 金属等 20 √ 《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330 -2017) 2 清洗沉渣 清洗 固态 泥沙等 17.5 √ 3 废包装材料 包装 固态 编织袋等 2 √ 4 废过滤网 过滤 固态 塑料 63 √ 5 废UV灯管 废气 处理 固态 玻璃及汞 0.1 √ 6 废活性炭 固态 活性炭、有机废气 1.9 √ 7 生活垃圾 职工生活 固态 / 12.25 √ 危险废物属性判定：根据《国家危险废物名录》 (2021 年版)以及《危险废物鉴别标准》，废UV灯管、废活性炭属于危险废物。 （3）固废处理措施 本项目一般固废的产生及处理处置情况见表4-6。 表 4-6 项目一般固废产生及处置情况 类型 名称 形态 主要成分 产生量（t/a） 处置措施 一般固废 分拣杂质 固态 金属等 20 可回收部分外售综合利用，其余部分环卫部门统一清运 清洗沉渣 固态 泥沙等 17.5 环卫部门统一清运 废包装材料 固态 塑料、编织袋等 2 收集后定期外售 废过滤网 固态 杂质、塑料等 63 收集暂存后由环卫部门定期清运 生活垃圾 固态 / 12.25 合计 114.75 本项目一般固废产生总量为114.75t/a。本次环评要求依托现有1座5m2一般固废暂存间暂存后，外售综合利用或由环卫部门统一清运，项目产生的一般固废处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18 599-2020）要求，废过滤网收集暂存后由环卫部门统一清运。 2）危险废物 本项目产生的危险废物主要为废UV灯管、废活性炭。根据《建设项目危险废物评价技术指南》，本项目危险废物产生及治理情况表4-7，危险废物贮存场所基本情况见表4-8。 表4-7 项目危险废物产生及治理情况汇总表 序号 危险废 物名称 危险废 物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要 成分 有害 成分 产废 周期 危险 特性 污染防 治措施 1 废活性炭 其他废物 900-039-49 1.9 废气处理 固态 活性炭 有机废气等 4次/年 T 设置1座5m2危废暂存间，暂存后定期交有资质的单位回收处理 2 废UV灯管 HW29 900-023-29 0.1 固态 汞及玻璃 汞 2次/年 T 表4-8 本项目危险废物贮存场所基本情况表 序号 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物 代码 位置 占地面积（m2） 贮存 方式 贮存能力（t） 贮存周期 1 危废暂存间 废活性炭 其他废物 900-039-49 废气处理 5 密封 桶装 1 三个月 2 废UV灯管 HW29 900-023-29 密封 桶装 0.5 六个月 本次环评要求建设1座危废暂存间，用于暂存危险固废，占地面积5m2，该危废暂存间需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）的要求进行设计建设。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》及漯河市生态环境局《关于印发<漯河市危险废物污染防治物联网监管系统建设方案>的通知》，危险固废的环境影响应从危废的产生、收集、运输等全过程考虑，分析项目产生的危险废物可能造成的环境影响。 ①固废储存 本项目危废储存在专门的危废暂存间，项目设置2个容积均为1m3的加盖塑料桶储存废活性炭，废UV灯管采用密封桶装。企业应危废暂存间安装视频监控设施（视频等影像资料至少储存一个月）。并配备智能计重设备、手持智能终端及危废标签打印机。 ②危险废物的收集 项目危废的收集包括两个方面：一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物暂存间内部转运。 项目危废的收集须严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)的要求： a、根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 b、制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 c、危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 d、在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施。 e、危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。 ③危险废物的暂存要求 本项目危废暂存间需采取的防渗措施如下: a、危废暂存间地面基础采取防渗措施，防渗系数能够达到10-9cm/s； b、危废暂存间地面与裙脚应用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危废相容； c、危废暂存间内不同危废分区存放。 根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及其修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012) 相关要求，危废暂存间采取如下措施: ①企业须健全危废相关管理制度，并严格落实。 a、企业须配备专业技术人员和管理人员专门负责企业危废统计、收集、暂存、转运和管理工作，并对有关危废产生部门员工进行定期教育和培训，强化危废管理； b、企业须建立危废收集操作规程、危废转运操作规程、危废暂存管理规程等相关制度，并认真落实； c、企业须对危废暂存间张贴警示标示，危废包装物张贴警示标签； d、规范危废统计、建立危废收集及储运有关档案，认真填写《危险废物项目区内转运记录表》，作好危废情况的记录，记录上须注明危废的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等，并即时存档以备查阅。 ②危废在危废暂存间内暂存期间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及其修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》( HJ2025-2012)的相关要求进行存储和管理。 a、必须将危废装入容器内进行密封装运，禁止将不相容(相互反应)的危废在同一容器内混装； b、盛装危废的容器应当符合标准，材质要满足相应的强度要求且必须完好无损，容器材质和衬里要与危废相容(不相互反应)； c、危废贮存前应进行检验，确保同预定接收的危废一致，并登记注册，不得接收未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危废； d、必须定期对所贮存的危废包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ③危废的转运 项目危废转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少危废运输过程给环境带来污染。危废的转运还按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012) 的要求进行，具体如下： a、危废的运输由持有危废经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险货物运输管理规定执行； b、项目危废运输采用公路运输方式，应按照《道路危险货物运输管理规定》(交通运输部令2013年第2号)执行。运输单位承运危废时，应在危废包装上按照GB18597附录A设置标志，运输车辆应按GB13392设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。 c、危废运输时的装卸应遵照如下技术要求:装卸区的工作人员应熟悉危废的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。装卸区域应设置隔离设施。 d、危废转移过程严格落实《危险废物转移联单管理办法》的相关规定，规范危废转移；做好每次外运处置废物的运输登记，认真填写危废转移联单(每种废物填写一份联单)，并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危废转移运行，第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。 e、废物处置单位的运输人员必须掌握危废运输的安全知识，了解所运载的危废的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。 综上所述，本项目产生的固体废物均根据其特性和分类分别采取综合利用和委托有资质单位处理的措施处置。本次工程在车间内按照贮存要求设置10m2的危废暂存间。其中危险废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求进行临时储存，同时应符合国家对固体废物处置的“减量化、资源化和无害化”的政策和原则，实现其对环境的影响降到较低限度的目标。本项目运营过程产生的各种固体废物经过有效处理措施后，固体废物处置率可达100%，固体废物不会对周围环境产生不良影响。 声环境影响分析 本项目营运期噪声主要为破碎机、洗料机、挤出机、切粒机、风机等产生的噪声，噪声源强约75~90dB(A)之间。拟建工程对噪声源采取的降噪措施主要有： ①选用同类设备中的低噪声设备，同时对高噪强振设备安装减振装置，并布置在厂房内或相应的设备室内； ②洗料机、挤出机、切粒机等设备加强保养； ③优化厂区平面布置图，将较大声源布置在远离敏感目标处。 经采取上述防治措施以及距离衰减后，各主要声源设备降噪前后的噪声源强见表4-9。 表4-9 本项目建成后全厂高噪声设备及噪声源强估算 单位dB(A) 序号 噪声源 数量（台） 设备源强 治理措施 治理后源强 1 破碎机 1 80 厂房隔声、基础减振 60 2 洗料机 1 75 厂房隔声、基础减振 55 3 挤出机 1 75 厂房隔声、基础减振 55 4 切粒机 1 70 厂房隔声、基础减振 50 5 风机 1 90 厂房隔声、基础减振、消声 60 预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模式。 （1）预测模式 ①无指向性点声源的几何发散衰减公式： 式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m处。 ②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T ——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 （2）预测结果 本项目完成后，各厂界噪声环境影响预测结果见表4-10。 表4-10 各厂界噪声环境影响预测结果 设备名称 降噪后叠加值（dB(A)） 预测点 距厂界距离（m） 厂界贡献值（dB(A)） 标准值（dB(A)） 破碎机、洗料机、挤出机、切粒机、风机等 63.37 东厂界 5 49.39 昼/夜：60/50 南厂界 10 43.37 西厂界 5 49.39 北厂界 6 47.81 北侧居民点 15 39.85 由上表预测结果可知，本项目营运期经采取厂房隔声、基础减振等降噪措施并经一定距离衰减后，预测厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2标准中昼夜间标准的要求。因此，本项目噪声对周边环境影响较小。 地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）中关于建设项目分类的相关内容，本项目属于导则中规定的IV类建设项目，可不开展地下水环境影响评价。 土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于导则中规定的IV类建设项目，可不开展土壤环境影响评价。 环保投资 本项目环保投资13万元，占项目总投资260万元的5%。环保设施主要用于废气治理、废水处理、噪声防治、固体废物暂存等。本项目环保投资一览表详见下表。 表4-11 本项目环保投资一览表 项目 治理措施 数量 总投资 （万元） 废水 生活污水：1座5m3化粪池（依托现有） 混合废水：依托漯河市银凤纸业有限公司现有污水处理站处理达标后外排 1座 / 废气 熔融挤出工序非甲烷总烃、烟尘采用密闭集气罩+水喷淋+水器分离+UV光催化氧化+活性炭吸附装置+1根15m排气筒（DA001） / 10 噪声 厂房隔声、基础减震等 / 2 固废 依托现有1座5m2一般固废暂存间，新建1座5m2危废暂存间，设置若干垃圾桶 1座 1 合计 13 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 熔融挤出工序（DA001） | 非甲烷总烃 | 密闭集气罩+水喷淋+水器分离+UV光催化氧化+活性炭吸附装置+1根15m排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准要求及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》其他行业非甲烷总烃最高允许排放浓度 |
|  |  | 烟尘 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准颗粒物有组织及无组织厂界排放限值要求 |
| 地表水环境 | 化粪池 | COD、氨氮、SS | 生活污水依托现有1座5m3化粪池 混合废水依托漯河市银凤纸业有限公司现有污水处理站处理达标后外排 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2标准要求 |
| 声环境 | 四周厂界 | 等效A声级 | 合理布局，基础减震、厂房隔声、风机安装消声器 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 固体废物 | 一般固废：依托现有1座5m2一般固废暂存间，废包装材料、分拣杂质可回收部分收集后外售综合利用，分拣杂质不可回收部分、清洗沉渣、废过滤网收集暂存后与生活垃圾分类集中收集后由环卫部门定期清运； 危险废物：项目设置2个容积为1m3的加盖塑料桶储存废活性炭，废UV灯管采用密封桶装，建设1座5m2危废暂存间暂存后定期委托有资质单位处理。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | （1） 严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 （2） 建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关审批部门申报。 （3） 健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度， 将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 （4） 建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 （5） 企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 |

# 六、结论

总结论： 漯河市银凤废旧物品回收有限公司投资260万元在漯河市郾城区裴城镇苏候村建设的年产5000吨再生塑料颗粒扩建项目，该项目符合国家产业政策，符合“三线一单”等相关要求，项目厂址位置可行，平面布置合理。项目营运期污染防治措施有效、可行，污染物排放量较小并得到有效控制，各污染物均能达标排放，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳其他环境管理要求后，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 0 | / | / | 0.49t/a | / | 0.49t/a | +0.49t/a |
|  | 颗粒物 | 0 | / | / | 0.325t/a | / | 0.325t/a | +0.325t/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | 0.5t/a | 0 | 0 | 2t/a | 0.5t/a | 2t/a | +1.5t/a |
|  | 分拣杂质 | 0 | 0 | 0 | 20t/a | / | 20t/a | +20t/a |
|  | 清洗沉渣 | 0.5t/a | 0 | 0 | 17.5t/a | 0.5t/a | 17.5t/a | +7t/a |
|  | 生活垃圾 | 0.6t/a | 0 | 0 | 12.25t/a | 0.6t/a | 12.25t/a | +1.65t/a |
|  | 废过滤网 | 0 | 0 | 0 | 63t/a | / | 63t/a | +63t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | / | / | 1.9t/a | / | 1.9t/a | +1.9t/a |
|  | 废UV灯管 | 0 | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

0.16

破碎用水

0.8

0.5

1.1

0.5

1.1

10

55

10

55

絮凝沉淀循环水池

冷却水池

喷淋塔用水

造粒冷却用水

51.11

达标

外排

2.8

产品

0.86

4.60

原料带入2.57

甩干工序

银凤纸业

白水52.23

5.46

43.71

银凤纸业污水处理站

5.46

2.8

化粪池

0.7

废塑料清洗

职工办公生活用水

51.43

3.5

新鲜水3.5

0.64