# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目  名  称：       年产30万个纸箱项目

建设单位（盖章）：    郾城区龙城镇昌达纸箱厂

编  制  日  期：          2021年9月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产30万个纸箱项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2109-411103-04-01-124843 |
| 建设单位联系人 | 刘风麦 | 联系方式 | 13939554789 |
| 建设地点 | 河南省（自治区）漯河市郾城县（区）龙城镇乡（街道）后黄村（具体地址） |
| 地理坐标 | （113度56分41.067秒，33度39分39.852秒） |
| 国民经济 行业类别 | 2231 纸和纸板容器制造 | 建设项目 行业类别 | 38 纸制品制造223* |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2109-411103-04-01-124843 |
| 总投资（万元） | 50.00 | 环保投资（万元） | 5.00 |
| 环保投资占比（%） | 10.00% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1800 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影 响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1. “三线一单”控制要求符合性分析 ①生态保护红线符合性分析 本项目位于漯河市郾城区龙城镇后黄村，根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），项目不在河南省生态保护红线区范围内，符合生态保护红线要求。 ②环境质量底线符合性分析 本项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准。本项目按环评报告提出的污染防治措施后，各污染物均能做到达标排放或妥善处置，对周边环境的影响较小，因此，本项目不会突破当地环境质量底线。 ③资源利用上线符合性分析 本项目所用原料均从正规合法单位购得，水和电等公共资源由当地相关单位供应，且整体而言项目所用资源相对较少，也不占用当地其他自然资源和能源，不触及资源利用上线。 ④与环境准入负面清单的对照 对照环境功能区划要求，本项目不属于所在环境功能区“负面清单”项目。因此，本项目不在环境准入负面清单内。 由上可知，本项目符合“三线一单”相关要求。 2. 项目选址与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）要求符合性分析 （二十五）实施VOCs专项整治方案。制定石化、化工、工业涂装、包装印刷等VOCs排放重点行业和油品储运销综合整治方案，出台泄漏检测与修复标准，编制VOCs治理技术指南。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，加大餐饮油烟治理力度。开展VOCs整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育VOCs治理和服务专业化规模化龙头企业。2020年，VOCs排放总量较2015年下降10%以上。 本项目不属于涉高VOCs排放的建设项目，按照国家管理要求，项目从原辅材料和能源的选取、生产工艺及设备的选用、污染产生及控制等方面，能按照清洁生产的要求进行设计，配备高效治污设施，符合国发〔2018〕22号文件要求。 3. 项目选址与《河南省2019年度挥发性有机物治理方案》要求符合性分析 2019年4月9日，河南省生态环境厅发布《关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文〔2019〕84号），其中2019年挥发性有机物治理方案主要内容如下： （1）总体要求：以改善环境空气质量为核心，坚持源头控制、过程管理、末端治理和强化减排相结合的全方位综合治理原则，大力推进原辅材料源头替代，深入开展涉VOCs重点行业提标改造工作，持续进行VOCs整治专项执法检查，逐步推广VOCs在线监测设施建设，全面建成VOCs综合防控体系，大幅减少VOCs排放总量。 （2）工作目标：2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs污染治理；8月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成VOCs深度治理和泄漏检测与修复（LDAR）治理；12月底前，省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。石油炼制企业VOCs排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求，其他行业VOCs排放全面达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。 （3）推进印刷行业综合整治。推广使用柔版印刷、胶版印刷等低排放印刷方式。对油墨、胶黏剂等有机原辅材料调配和使用等环节，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上，在烘干环节，采取循环风烘干技术，减少废气排放，收集的废气要采取回收、焚烧等末端治理措施进行净化处理，确保稳定达标排放，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 本项目属于纸和纸板容器制造项目，评价建议有机废气采用UV光氧催化装置+低温等离子装置处理后达标排放，本项目采用建议的废气处理措施后满足该文件要求。 4. 项目选址与《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）要求符合性分析 4.1《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》 一、总体要求 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想、习近平总书记视察河南及在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，全面落实党中央、国务院和省委、省政府关于坚决打好污染防治攻坚战的决策部署，以改善大气环境质量为核心，坚持方向不变、力度不减，突出精准治污、科学治污、依法治污，大力推进产业结构、能源结构、运输结构和用地结构调整优化，持续深化“三散”、柴油货车、工业炉窑、挥发性有机物（VOCs）污染治理，全面提升重污染天气应对能力和环境监测监控能力，着力破解制约区域环境空气质量改善的深层次矛盾和问题，坚决打赢蓝天保卫战，为全面建成小康社会奠定坚实基础。 二、工作目标 2020年全省PM2.5年均浓度达到58微克/立方米以下，PM10年均浓度达到95微克/立方米以下，全省主要污染物排放总量和重度及以上污染天数明显减少。 三、主要任务 1、着力调整产业布局。加快调整不符合生态环境功能定位的产业布局、产业规模和产业结构，按照《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，2020年4月底前排查、建立淘汰类工业产能和装备清单台账，年底前关停淘汰完毕。对于限制类工业产能和装备，因地制宜采取资金奖补、产能置换等政策措施，鼓励提前淘汰。 38.加强废气收集和处理。推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类和淘汰类项目，属于允许类，符合国家产业政策，不属于《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》中淘汰落后的生产工艺装备和产品，本项目有机废气收集后经1套UV光氧催化装置+低温等离子装置处理后经1根15米高排气筒排放，符合《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》要求。 4.2《河南省2020年水污染防治攻坚战实施方案》 一、总体要求 以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会、习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话及省委十届十次全会精神，以改善水环境质量为核心，以防控水环境风险为底线，坚持方向不变、力度不减，因地制宜、分类施策，上下游、干支流、左右岸统筹谋划，突出精准治污、科学治污、依法治污，不断提升治理水平，坚决打赢碧水保卫战，促进全市经济高质量发展，增强人民群众安全感、获得感、幸福感，为全面建成小康社会奠定坚实基础。 二、工作目标 确保完成国家“十三五”下达我省的地表水国考断面优良水体（水质达到或优于Ⅲ类）比例达到57.4%以上和劣V类水体断面比例控制在9.6%以内的目标，力争地表水国考断面优良水体比例达到70%和消灭劣V类水质；省辖市集中式饮用水水源地水质达标率达到100%；南水北调中线工程水源地丹江口水库取水水质稳定达到Ⅱ类；地下水质量考核点位水质级别保持稳定。省辖市建成区全面消除黑臭水体。 本项目职工办公生活废水排入厂区化粪池处理后定期由附近村民拉走肥田，符合《河南省2020年水污染防治攻坚战实施方案》要求。 4.3《河南省2020年土壤污染防治攻坚战实施方案》 一、指导思想 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记系列重要讲话精神，按照党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于坚决打好污染防治攻坚战的决策部署，以深入贯彻实施土壤污染防治法为主线，以保护和改善环境质量、防范土壤环境污染为核心，坚持“预防为主、保护优先、分类管理、风险管控、污染担责、公众参与”的原则，按照“全面建体系、持续打基础、着力控风险、创新争一流”的思路，强化工作指导，推进制度创新，完善各类保障，全面提升土壤环境管理水平，高质量完成三年目标任务，为让人民群众“吃得放心、住得安心”提供环境保障。 二、工作目标 全省土壤环境质量总体保持稳定，农用地土壤环境得到有效保护，建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险总体得到管控，土壤污染防治体系基本建立。 本项目进行分区防渗，其中危废暂存间为重点污染防治区，原料区、生产区、成品区及一般固废暂存间等为一般污染防治区。重点污染防治区的防渗性能渗透系数≤1.0×10-10cm/s，一般污染防治区的防渗性能渗透系数≤1.0×10-7cm/s。同时企业加强管理，做好节能减排和清洁生产工作，一方面减少污染物产生量，另一方面降低污染物排放浓度和排放量，对生产过程中产生的废气、废水、固体废物进行治理，加强管理，保证环保设施的正常运行，采取以上措施后，本项目对土壤环境影响较小，满足《河南省2020年土壤污染防治攻坚战实施方案》要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1. 项目由来 郾城区龙城镇昌达纸箱厂拟投资50.00万元建设年产30万个纸箱项目，该项目位于漯河市郾城区龙城镇后黄村，项目占地面积1800m2，建筑面积1800m2，建成后可达到年产30万个纸箱的规模，具有良好的经济效益和社会效益。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求，本项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定，本项目属于“十九、造纸和纸制品业22”类第38条“纸制品制造223*”中“有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的”，按照要求本项目应编制环境影响报告表。受建设单位委托（委托书见附件一），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司在现场勘察、资料分析和专家咨询的基础上，遵照国家环境保护法规，贯彻执行达标排放、总量控制的原则，本着客观、公正科学、规范的要求，编制完成了《年产30万个纸箱项目环境影响报告表》。 2. 项目概况 本项目为郾城区龙城镇昌达纸箱厂投资50.00万元在漯河市郾城区龙城镇后黄村建设年产30万个纸箱项目，项目占地面积1800m2，建筑面积1800m2，生产规模为年产30万个纸箱。项目拟用职工10人，均不在厂内食宿，年工作日300天。 本项目主要技术经济指标一览表见表1。 表1 本项目主要技术经济指标一览表 序号 名称 单位 数量 备注 1 总投资 万元 50.00 企业自筹 2 环保投资 万元 5.00 占总投资的10.00% 3 占地面积 m2 1800 / 4 建筑面积 m2 1800 / 5 劳动定员 人 10 均不在厂内食宿 6 年工作日 天 300 一班，每班8小时工作制 3. 政策符合性分析 郾城区龙城镇昌达纸箱厂投资50.00万元在漯河市郾城区龙城镇后黄村建设年产30万个纸箱项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”建设项目。本项目已在漯河市郾城区发展和改革委员会备案，项目编号为：2109-411103-04-01-124843，项目备案证明见附件二。 因此，本项目的建设符合国家当前产业政策要求。 4. 选址可行性分析及平面布置合理性 （1）厂址位置可行性 郾城区龙城镇昌达纸箱厂位于漯河市郾城区龙城镇后黄村，本项目东邻农田，南邻农田，西邻小路，北邻颈肩腰腿疼诊疗室，项目北侧30米为后黄村，南侧178米为前郭村，西侧252米为后郭村。项目所在地地理位置优越，交通便利，发展潜力巨大。项目地理位置图见附图一，项目周边环境示意图见附图二，项目现状及周边环境照片见附图四。 本项目位于漯河市郾城区龙城镇后黄村，根据漯河市郾城区龙城镇人民政府出具的证明、龙城镇土地利用总体规划图（局部）及龙城镇土地利用现状图（局部）可知本项目占地类型为建设用地，符合土地利用总体规划，土地证明见附件三。 本项目地势平坦，水、电齐全，生产条件良好。项目所在地周围无需要保护的文物古迹，生产中产生的污染物可以达标排放，对周围环境影响较小，从环保角度分析，本项目拟选厂址可行。 （2）厂区平面布置合理性分析 本项目厂区大门朝西，其中原料区位于厂房东北侧，生产区位于厂房南侧，成品区位于厂房西北侧，项目厂房各功能分区明确，人流、物流畅通，布局合理，本项目平面布置图见附图三。 5. 项目组成及主要建设内容 本项目组成及主要建设内容一览表见表2。 表2 本项目组成及主要建设内容一览表 项目组成 工 程 内 容 备注 主体工程 生产车间 1栋1层，建筑面积1800m2 租赁现有 公用工程 给水 市政供水管网 依托现有 排水 排水采取雨、污分流制，雨水经厂区雨水管网排入附近沟渠；职工办公生活废水排入厂区化粪池处理后定期由附近村民拉走肥田 依托现有 用电 市政供电线路 / 环保工程 废水治理 1座5m3化粪池 依托现有 废气治理 集气罩+1套UV光氧催化装置+低温等离子装置+1根15米高排气筒（DA001） 新建 固废治理 1座10m2固废暂存间、1座10m2危废暂存间、垃圾桶若干 新建 噪声治理 基础减振、建筑隔声 / 6. 项目产品方案及规模 本项目拟建后，生产规模为年产30万个纸箱，具体产品类型及产量见表3。 表3 本项目主要产品类型及产量一览表 产品名称 年产量（万个） 纸箱 30 7. 项目运营期主要设备 本项目运营期主要设备见表4。 表4 本项目运营期主要设备一览表 序号 设备名称 型号 单位 数量 1 瓦楞机 / 台 1 2 粘箱机 / 台 1 3 印刷机 / 台 1 4 装订机 / 台 2 5 打捆机 / 台 2 8. 项目运营期主要原辅材料及能源消耗 本项目运营期主要原辅材料消耗见表5。 表5 本项目运营期主要原辅材料消耗一览表 序号 名称 单位 年用量 备注 1 纸板 t/a 150 外购 2 玉米淀粉胶 t/a 5 外购 3 水性油墨 t/a 1 外购 4 装订扁丝 t/a 0.5 外购 本项目主要原辅材料简介： 玉米淀粉胶：本胶是以玉米淀粉为主要原料，主要用于纸箱、瓦楞纸板等行业，本剂可以代替沿用已久的碱性泡花碱（即水玻璃）粘合剂，其特性为：粘结强度高、纸板挺度大、不吸潮变软、无腐蚀，且使用过程中安全环保无废气，主要成分：淀粉85.5%、水14%、蛋白粉0.35%、脂肪0.15%。 水性油墨：由水溶性高分子树脂、颜料和表面活性剂组成，不含乙酸乙酯、乙醇、苯系物等挥发性有机溶剂。本项目水性油墨具有无毒的特性，溶剂为水。 本项目运营期主要能源消耗一览表见表6。 表6 本项目运营期主要能源消耗一览表 序号 名称 用量 原料来源 备注 1 水 300m3/a 市政供水管网 / 2 电 10万kw·h/a 市政供电线路 / 9. 项目运营期给排水情况 （1）给水 本项目用水总量为1m3/d、300m3/a，主要为职工办公生活用水。 本项目劳动定员10人，均不在厂内食宿。依据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），并参考当地居民平均用水量，本次评价参考用水量为100L/人·天，本项目职工办公生活用水量为1m3/d、300m3/a。 （2）排水 本项目废水主要为职工办公生活废水，产生量为0.8m3/d、240m3/a。 本项目职工办公生活废水产生量按用水量的80%计，则职工办公生活废水产生量为0.8m3/d、240m3/a，排入厂区化粪池处理后定期由附近村民拉走肥田。 本项目水平衡见图1。 图1 本项目水平衡图（单位：m3/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1. 本项目施工期流程 本项目租赁现有厂房进行生产，故不再对施工期做分析。 2. 本项目运营期流程 （1）生产工艺简述 外购纸板通过瓦楞机起楞成波形瓦楞，然后使用玉米淀粉胶将纸板粘结处理，之后使用印刷机裁切成需要的规格，并采用水性油墨进行纸板彩色印刷，印刷后的纸板用装订机自动成箱，成品经捆扎后包装入库。 本项目生产工艺流程及产污环节示意图见图2。 图2 本项目生产工艺流程及产污环节图 （2）职工办公生活 图3 本项目办公生活产污环节示意图 3. 运营期产污环节 （1）废气：本项目废气主要为印刷工序非甲烷总烃。 （2）废水：本项目废水主要为职工办公生活废水。 （3）固废：本项目固废主要为废边角料、不合格品、废油墨桶、废UV灯管、含油墨废抹布和职工办公生活垃圾。 （4）噪声：本项目噪声主要为瓦楞机、印刷机、装订机等设备产生噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁现有厂房进行生产。且根据现场调查，厂区不存在原有的污染问题，因此没有与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1. 环境空气质量现状 本项目位于漯河市郾城区龙城镇后黄村，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。本次评价引用《河南省空气质量实况与预报》发布的漯河市2020年1月～2020年12月环境空气质量数据，漯河市2020年环境空气质量统计结果见表7。 表7 漯河市2020年环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度 （ug/m3） 标准值 （ug/m3） 占标率 （%） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 9 60 15 达标 NO2 年平均质量浓度 26 40 65 达标 PM10 年平均质量浓度 86 70 122.86 超标 PM2.5 年平均质量浓度 55 35 157.14 超标 CO 日平均浓度 1200 4000 30 达标 O3 日最大8h平均质量浓度 152 160 95 达标 由上表可知，评价区域内大气环境中SO2、NO2年平均质量浓度值、CO日平均浓度值及O38h平均第90百分位数浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10、PM2.5年平均质量浓度值不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域是不达标区域。 2. 地表水环境质量现状 本项目所在区域的最近的地表水体为颍河，功能区划为地表水Ⅲ类水体，评价引用河南漯河市环境监测中心发布的《漯河市环境监测年鉴（环境质量篇）》（2019年度）颍河—西华址坊断面监测数据，具体监测统计结果见表8。 表8 地表水环境质量监测结果统计一览表 单位：mg/L（pH除外） 监测断面 监测指标 pH CODcr 氨氮 颍河—西华址坊断面 全年均值 7.65 19 0.249 标准限值 6～9 20 1.0 均值标准指数 / 0.95 0.249 由上表监测数据分析可知，颍河—西华址坊断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，区域地表水环境质量较好。 3. 地下水环境质量现状 本项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，本次评价引用河南漯河市环境监测中心发布的《漯河市环境监测年鉴（环境质量篇）》（2019年度）漯河市区地下水常规监测数据，地下水环境监测分析结果见表9。 表9 地下水环境监测分析结果 单位：mg/L（pH除外） 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 pH 7.43 6.5～8.5 / 0 总硬度 254 450 0.56 0 溶解性总固体 509 1000 0.509 0 氨氮 0.015 0.5 0.03 0 由上表可知，漯河市区地下水各项指标的年均浓度均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，地下水质量较好。 4. 声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，建设项目所在区域应属1类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 根据现场踏勘，拟建项目所在区域除少量交通噪声外无其他较大噪声源存在，区域内声环境质量整体较好。 5. 生态环境质量现状 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。区域生态环境质量较好。本项目厂址所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域，区域生态环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表10。 表10 本项目主要环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 方位 距离 （m） 功能 保护级别 大气环境 颈肩腰腿疼诊疗室 N 2 医疗 GB3095-2012 二级标准 后黄村 N 30 居住 前郭村 S 178 居住 声环境 颈肩腰腿疼诊疗室 N 2 医疗 GB3096-2008 1类标准 后黄村 N 30 居住 东、南、西、北厂界外1m / / / 地表水 颍河 N 2450 防洪、灌溉 GB3838-2002 III类标准 地下水 项目所在区域 / / / GB/T14848-2017 Ⅲ类标准 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020） 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 非甲烷总烃 40 1.0 （2）《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）印刷工业 mg/m3 污染物名称 建议排放浓度 建议去除效率 边界挥发性有机物排放建议值 非甲烷总烃 50 70% 2.0 （3）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1 mg/m3 污染物名称 无组织排放监控浓度限值 NMHC 监控点处1h平均浓度值10 监控点处任意一次浓度值30 （4）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类 dB(A) 类别 昼间 夜间 1类 55 45 （5）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）及其修改单 |
| 总量 控制 指标 | 本项目总量控制指标： （1）废水总量控制指标 本项目运营期废水主要为职工办公生活废水。职工办公生活废水经厂区化粪池处理后定期由附近村民拉走肥田，不外排，因此，本项目废水总量控制指标为零。 （2）废气总量控制指标 本项目生产过程中不产生二氧化硫和氮氧化物，因此本项目不涉及废气总量控制指标；大气特征污染物VOCs总量控制指标为0.028t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁现有厂房进行生产，故不再对施工期做分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1. 环境空气影响分析 1.1废气产生、治理及排放情况 本项目运营期的大气污染源主要是印刷工序非甲烷总烃。 本项目印刷工序水性油墨使用量为1t/a，环保型水性油墨是由水溶性高分子树脂、颜料和表面活性剂组成，不含乙酸乙酯、乙醇、苯系物等挥发性有机溶剂，溶剂为水，因此印刷产生的废气量较少且成分不复杂，以非甲烷总烃计，根据同类企业调查，油墨中含非甲烷烃类约10%，本次环评从最不利角度考虑，非甲烷总烃全部挥发，则印刷工序非甲烷总烃产生量为0.1t/a。 为进一步降低项目废气对周围环境的影响，本次评价要求建设单位在废气产生点上方设置集气罩对废气进行收集，收集效率不低于90%（本次评价按90%计），将该有机废气收集后经1套UV光氧催化装置+低温等离子装置处理，经处理后通过1根15米高排气筒（DA001）排放。UV光氧催化装置+低温等离子装置对有机废气的处理效率可达到80%以上，本次评价按80%计，设计风量为5000m3/h。项目每年工作300d，每天工作8h。 本项目印刷工序废气有组织产排情况见表11。 表11 本项目印刷工序废气有组织产排情况一览表 污染物 产生情况 排放情况 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 产生浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 非甲烷总烃 0.09 0.038 7.5 0.018 0.008 1.5 本项目印刷工序废气无组织产排情况见表12。 表12 本项目印刷工序废气无组织产排情况一览表 污染物 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 非甲烷总烃 0.01 0.004 由上表可知，项目印刷工序非甲烷总烃经1套UV光氧催化装置+低温等离子装置处理后非甲烷总烃排放浓度及排放速率能够满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）（非甲烷总烃最高允许排放浓度40mg/m3、最高允许排放速率1.0kg/h），同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中“印刷工业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度≤50mg/m3（建议去除率70%）”的要求，经处理达标后通过1根15米高排气筒（DA001）有组织排放。 1.2排放口基本情况 工程污染源排放参数见表13。 表13 有组织排放源参数一览表 污染源名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒参数 污染物名称 排放标准（mg/m3） X Y 高度 （m） 内径 （m） 温度 （℃） 流量 （m3/h） 印刷工序废气排气筒DA001 113.944924 33.660943 49 15 0.5 25 5000 非甲烷总烃 40 表14 无组织排放源参数一览表 污染源名称 面源起点坐标/m 面源海拔高度/m 矩形面源 污染物名称 排放标准（mg/m3） X Y 长度（m） 宽度（m） 有效高度（m） 生产车间 113.944490 33.660870 49 50 36 8 非甲烷总烃 2.0 1.3监测要求 对生产过程中产生的废气进行监测，监测内容和频率见下表，监测方法参照执行国家有关技术标准和规范。 表15 工程废气监控内容及频率 类别 污染源名称 监测位置 监测因子 监测频率 废气 印刷工序废气排气筒DA001 排气筒出口 非甲烷总烃 1次/年 厂界 非甲烷总烃 1次/年 2. 水环境影响分析 本项目运营期的废水主要为职工办公生活废水。 本项目职工办公生活废水产生量为0.8m3/d、240m3/a，职工办公生活废水依托厂区现有化粪池进行处理（容积5m3），定期由附近村民清理用作农肥利用，不外排。本项目要求化粪池外壁不得影响建筑物基础，池壁和池底应按水工构筑物要求进行防渗设计，同时要求做好化粪池污泥定期清掏工作。 通过采取以上措施，项目废水不排入周围地表水水体，因此对水环境影响较小。 3. 声环境影响分析 3.1噪声源强分析 本项目运营期噪声主要为瓦楞机、印刷机、装订机等产生的机械噪声，噪声源强约75～80dB(A)之间，本项目建成后高噪声设备及噪声源强值见表16。 表16 本项目建成后高噪声设备及噪声源强估算 噪声源位置 噪声源 设备数量 （台、套） 声源值 治理措施 设备源强 车间外1m 生产车间 瓦楞机 1 75 55 厂房隔声、基础减振 印刷机 1 80 60 装订机 2 75 55 3.2噪声预测及影响分析 预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模式。 一、预测模式 ①无指向性点声源的几何发散衰减公式： 式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m处。 ②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T ——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 二、预测结果 本项目完成后各厂界及周边敏感点噪声环境影响预测结果见表17。 表17 本项目各厂界及周边敏感点噪声环境影响预测结果 设备名称 源强 （dB(A)） 降噪后叠加值（dB(A)） 预测点 距厂界距离（m） 厂界贡献值（dB(A)） 标准值（dB(A)） 瓦楞机、印刷机、装订机 82.13 62.13 东厂界 3 52.59 昼间：55 南厂界 3 52.59 西厂界 3 52.59 北厂界 3 52.59 颈肩腰腿疼诊疗室 4 50.09 后黄村 30 32.59 由上表预测结果可知，本项目运营期各厂界噪声经采取厂房隔声、基础减振等降噪措施并经一定距离衰减后，预测厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准中昼间标准的要求，颈肩腰腿疼诊疗室、后黄村噪声贡献值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。因此，本项目噪声对周边环境影响较小。 拟建工程对噪声源采取的降噪措施主要有： ①选用同类设备中的低噪声设备，同时对高噪强振设备安装减振装置； ②瓦楞机、印刷机、装订机等设备加强保养； ③优化厂区平面布置图，将较大声源布置在远离敏感目标处。 经采取上述防治措施以及距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，因此项目噪声对周边环境的影响较小。 3.3监测要求 对生产过程中产生的噪声进行监测，监测内容和频率见下表，监测方法参照执行国家有关技术标准和规范。 表18 工程噪声监控内容及频率 污染源名称 监测位置 监测项目 监测频率 高噪声设备 四厂界外1米处 等效连续A声级 1次/季度，每次2天，昼、夜各1次 4. 固体废弃物影响分析 本项目固废主要为废边角料、不合格品、废油墨桶、废UV灯管、含油墨废抹布和职工办公生活垃圾等固体废物。 ①废边角料 本项目在生产过程中会产生少量边角料，产生量约为0.2t/a，经收集后外售综合利用。 ②不合格品 本项目在生产过程中会产生少量合格品，产生量约为0.5t/a，经收集后外售综合利用。 ③废油墨桶 本项目在生产过程中会产生废油墨桶，产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），该固废属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49，不得随意处理和储存，暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处置。 ④废UV灯管 本项目UV光氧催化装置使用过程中会产生废弃的紫外灯管，项目更换的灯管约为20支/a（约重0.004t/a），根据《国家危险废物名录》（2021年版），该固废属于危险废物，废物类别为HW29，废物代码为900-023-29，不得随意处理和储存，暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处置。 ⑤含油墨废抹布 本项目印刷机无需清洗只用定期采用抹布擦拭，会产生少量含油墨废抹布，约为0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），该固废属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49，不得随意处理和储存，暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处置。 ⑥职工办公生活垃圾 职工办公生活垃圾按每人每天产生量0.5kg计算，项目定员10人，年工作时间300天，则生活垃圾产生量1.5t/a，经收集后定期由环卫部门清运处理。 根据危废产生量，建设单位拟设置危废暂存间1座，占地面积10m2。危废暂存间主要用于暂存废油墨桶、废UV灯管、含油墨废抹布等，该危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）的要求进行设计，做好防风、防雨、防晒、防渗漏等措施，地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；设施内要有安全照明设施和观察窗口；用于堆放危险废物盛装的容器地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；危废暂存间基础必须防渗，防渗层采取防渗混凝土层，渗透系数≤10-10cm/s和2mm厚高密度聚乙烯。危废暂存间的明显处同时设置危险废物警示标识和管理制度。 本项目危险废物的处置委托有相应危废资质的单位处理运输和处置，对危险废物的运输要求安全可靠，要严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。严格执行转移联单政策。本项目危废转运将严格按照《危险废物转移联单管理办法》的要求进行。危险废物产生单位每转移一车、船（次）同类危险废物，应当填写一份联单。每车、船（次）有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 综上所述，本项目产生的固体废物均根据其特性和分类分别采取综合利用和运往有资质的单位处理。其中危险废物评价建议按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）的要求进行临时储存，同时应符合国家对固体废物处置的“减量化、资源化和无害化”的政策和原则，实现其对环境的影响降到较低限度的目标。 本项目运营过程产生的各种固体废物经过有效处理措施后，固体废物处置率可达100%，固体废物不会对周围环境产生不良影响。 5. 地下水、土壤 本项目对土壤和地下水可能造成污染的途径主要有：危废暂存间油墨泄漏污染。项目地下水与土壤污染防治应坚持“源头控制、分区防渗、污染监控、应急响应”的原则，对此，环评提出如下措施： （1）源头控制 ①积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量； ②加强环境管理，定期检查危废暂存间防渗情况，出现渗漏现象时及时修复。 （2）分区防渗 根据项目特点，划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区： 重点防渗区：主要为危废暂存间，防治技术要求满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10m/s，或參照GB18597执行； 一般防渗区：原料区、生产区、成品区及一般固废暂存间，防治技术要求应满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7m/s，或参照GB16889执行； 除重点防渗和一般防渗区以外的其他区域为简单防渗区。 在落实以上措施，加强环境管理前提下，可有效防止项目污染物渗漏，项目不会对区域土壤和地下水环境产生明显不利影响。 6. 环境风险分析 （1）环境风险潜势初判 本项目运营过程中不使用具有强氧化性、易燃、易爆、有毒物质，不涉及危险化学品储存，项目涉及的危险物质主要为生产过程中产生的危险固废。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.1，计算出该项目危险物质数量与临界量比值Q≤1，本项目环境风险潜势划分为Ⅰ，可开展简单分析。 （2）环境风险识别 本项目纸板、纸箱、油墨等储存区及危废暂存间，遇火源可能引发火灾事故以及在燃烧过程中产生伴生饮生污染物。本项目构成环境风险的化学物质总储存量小于临界量，因此不构成重大危险源。水性油墨为液态原料，盛装水性油墨的容器可能因腐蚀穿孔或设备缺陷、破损而泄漏，造成周围环境污染；此外还有废气收集系统不能正常运转而导致废气超标排放。 （3）风险分析及防范措施 ①厂房内设备之间保证有足够的安全距离，并按要求设计消防通道；在可燃物存放区设立警告牌（严禁烟火）； ②按照建筑灭火器配置设计规范相关规定，应配置相应的灭火器类型（干灭火器等）与数量，并在火灾危险场所设置报警装置； ③加强对公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故的发生； ④加强对废气收集系统的日常维修和管理，制定环保管理制度和责任制，使其在良好的情况下运行，严格按照规范操作，杜绝事故性排放； ⑤项目废气收集系统治理措施一旦故障，应立即停产检修，待能正常运行后方可投入生产； ⑥危废暂存间按规范设置，作防渗处理，防止泄露的危废污染地表水体。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 印刷工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩+1套UV光氧催化装置+低温等离子装置+1根15米高排气筒（DA001） | 满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中印刷工业标准要求 |
| 地表水环境 | 职工办公生活 | COD、NH3-N、SS | 1座5m3化粪池 | 排入厂区化粪池处理后定期由附近村民拉走肥田 |
| 声环境 | 瓦楞机、印刷机、装订机等设备 | 设备噪声 | 厂房隔声、基础减振 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目废边角料、不合格品经收集后外售综合利用；废油墨桶、废UV灯管、含油墨废抹布不得随意处理和储存，暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处置；职工办公生活垃圾经收集后定期由环卫部门清运处理。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

综上所述，郾城区龙城镇昌达纸箱厂投资50.00万元在漯河市郾城区龙城镇后黄村建设年产30万个纸箱项目，符合国家产业政策，项目厂址位置可行，平面布置合理。项目运营期污染防治措施有效、可行，污染物排放量较小并得到有效控制，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.028t/a |  | 0.028t/a | +0.028t/a |
| 废水 | COD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 |  |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 不合格品 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |
| 危险废物 | 废油墨桶 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废UV灯管 |  |  |  | 0.004t/a |  | 0.004t/a | +0.004t/a |
|  | 含油墨废抹布 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①