# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    年产3万吨有机肥项目

建设单位（盖章）：漯河市艾格瑞农业科技开

发有限公司

编制日期：        2021年10月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产3万吨有机肥项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2020-411103-05-03-100191 |
| 建设单位联系人 | 高岩 | 联系方式 | 18939576577 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区新店镇齐罗村 |
| 地理坐标 | （113度50分 32.213秒，33度38分15.204秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2625有机肥料及微生物肥料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三45肥料制造 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 漯河市郾城区建设管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2020-411103-05-03-100191 |
| 总投资（万元） | 1336 | 环保投资（万元） | 12.5 |
| 环保投资占比（%） | 0.94 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 20000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、《建设项目环境影响评价分类管理名录》分析 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第16号）规定，本项目属于二十三、化学原料和化学制品制造业45“肥料制造”中的“其他”，应编制环境影响报告表。 2、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）可知，本项目属于鼓励类一、农林业第53条“畜禽养殖废弃物处理和资源化利用（畜禽粪污肥料化、能源化、基料化和垫料化利用，病死畜禽无害化处理）”；且项目已于2020年11月24日经漯河市郾城区建设管理委员会备案（见附件2），项目代码为2020-411103-05-03-100191。因此，项目建设符合国家产业政策要求。 3、“三线一单”控制要求相符性分析 （1）生态保护红线相符性分析 本项目位于漯河市郾城区新店镇齐罗村，根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），项目不在河南省生态保护红线区范围内，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线相符性分析 本项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。本项目按环评报告提出的污染防治措施后，各污染物均能做到达标排放或妥善处置，对周边环境的影响较小，因此，本项目不会突破当地环境质量底线。 （3）资源利用上线相符性分析 本项目所用原料均从正规合法单位购得，水和电等公共资源由当地相关单位供应，且整体而言项目所用资源相对较少，也不占用当地其他自然资源和能源，不触及资源利用上线。 （4）与环境准入负面清单的对照 对照环境功能区划要求，本项目不属于所在环境功能区“负面清单”项目。因此，本项目不在环境准入负面清单内。 由上可知，本项目符合“三线一单”相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设内容及规模 （1）项目建设内容 项目位于漯河市郾城区新店镇齐罗村，租赁漯河市勤康乐养殖有限公司的场地（见附件3），占地面积20000m2，主要建设内容包括原料车间、发酵车间、陈化车间、成品库等，项目组成及主要建设内容见下表。 表2-1 项目组成及主要建设内容一览表 项目组成 主要建设内容 主体工程 发酵车间 钢结构，建筑面积1200m2 陈化车间 钢结构，建筑面积1000m2 生产车间 钢结构，建筑面积800m2，主要用于筛分、粉碎、包装 辅助工程 原料车间 钢结构，建筑面积1200m2 成品库 钢结构，建筑面积1500m2 办公楼 砖混结构，3F，建筑面积300m2 公用工程 给水 新店镇自来水管网 排水 无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于周围农田施肥，不外排 供电 新店镇供电网 环保工程 废水治理 生活污水 经1座10m3的化粪池处理后定期清掏，用于周围农田施肥，不外排 废气治理 恶臭废气 发酵、陈化车间密闭，设通风口，在发酵、陈化车间内喷洒生物除臭剂 筛分、粉碎粉尘 集气罩（2个）+布袋除尘器+1根15m高的排气筒 噪声治理 车间密闭隔声、设备基础减振 固废治理 一般固废 除尘器收尘灰收集后回用于生产，废包装袋收集后外售 生活垃圾 设置垃圾桶，收集后交环卫部门处理 （2）项目建设规模 项目建成投产后，可年产有机肥3万t。项目产品方案见下表。 表2-2 项目产品方案一览表 序号 产品名称 年产量 质量标准 1 有机肥 3万t 《有机肥料》（NY/T525-2021） 2、项目原辅材料及能源消耗 项目原辅材料及能源消耗见下表。 表2-3 项目原辅材料及能源消耗一览表 名称 单位 数量 备注 原辅材料消耗 畜禽粪污 t/a 16154 来自项目所在地周边，含水率约40% 秸秆 t/a 16154 外购，含水率约30%，已粉碎 能源消耗 水 m3/a 150 新店镇自来水管网 电 kWh/a 30万 新店镇供电网 3、项目主要生产设备 表2-4 项目主要生产设备 设备名称 规格型号 数量 备注 上料机 1.5*3m 1台 外购 粉碎机 WP600 1台 外购 筛分机 Ф1.6×6m 2台 外购 输送机 B600 4台 外购 包装机 / 1台 外购 深槽发酵翻抛机 / 1台 外购 铲车 3吨 2台 外购 铲车 5吨 1台 外购 叉车 3吨 1台 外购 地磅 100吨 1台 外购 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），项目所用设备均不属于限制、淘汰类。 4、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员15人，其中管理人员4人，分为1班，每班工作8小时；工人11人，分为2班，每班工作8小时，年工作日200天。 5、公用工程 1、供水 项目生产不用水，主要为职工生活用水，由新店镇自来水管网供给。 2、排水 运营期项目无生产废水外排，废水主要为生活污水，经化粪池处理后定期清掏，用于周围农田施肥，不外排。 3、供电 项目用电由新店镇供电网供给。 6、选址可行性及平面布置合理性分析 本项目位于漯河市郾城区新店镇齐罗村，北侧为漯河市勤康乐养殖有限公司，西侧为齐罗村道路，南侧为空地，东侧为空地，距项目最近的敏感点为北侧374m的齐罗村小学。项目地理位置见附图1，周边环境现状示意图见附图2。 项目租赁漯河市勤康乐养殖有限公司的场地生产（见附件3），根据《关于新店镇人民政府申报新店镇齐罗村勤康乐养殖有限公司项目使用设施农用地的的批复》（郾政土〔2014〕009号）（见附件4），项目用地符合规划；根据漯河市郾城区人民政府区长办公室会议纪要（郾政纪〔2021〕17号）（见附件5），会议同意漯河市艾格瑞农业科技开发有限公司依托漯河市勤康乐养殖有限公司养殖场使用设施农用地实施畜禽粪污集中处理，因此，项目建设符合规划。 项目大门位于厂区西侧，位于齐罗村道路旁，方便进出。厂区分区明确，办公区位于厂区西北，生产区呈东西走向，位于厂区中央，厂区四周为绿化。生产区厂房内的平面布置将按照生产流水线走向。办公区与生产区有较为明显的分开布局，可以保证项目生产与职工办公互不影响。项目整个厂区布局紧凑，生产厂房外交通通畅。由上分析可知，该项目平面布置较为合理。项目厂区平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 图2-1 项目生产工艺流程及产污环节 工艺流程简述： 原料准备：项目所用原料主要为畜禽粪污和秸秆（已粉碎）。畜禽粪污（含水率约40%）主要来自项目所在地周边的养殖企业，采用专用车辆到各个养殖场回收后送至本项目原料车间暂存备用。外购的秸秆（已粉碎）送至原料车间暂存备用。 混合搅拌：将畜禽粪污和秸秆（已粉碎）按生产比例通过铲车送至发酵车间发酵槽搅拌混合。由于原料含有一定水分，因此混合过程不会产生粉尘，该过程污染物主要为混合过程产生的恶臭。 发酵：本项目发酵在发酵车间的发酵槽中进行，采用“好氧堆肥发酵”的方式。完整的堆肥过程由低温、中温、高温和降温四个阶段组成。堆肥温度一般在50~60℃，最高可达70~80℃。堆肥工艺不论分类，均有主发酵和后发酵两次发酵过程。 ①堆肥发酵原理及条件 堆肥是利用自然界广泛分布的细菌、放线菌、真菌和微生物或人工添加高效复合微生物菌剂，在合适的如通风、湿度、pH、孔隙度等条件下，人为地促进可生物降解的有机物向稳定的小分子物质和腐殖质生化转化的微生物学过程。 本项目为好氧堆肥，好氧堆肥是在有氧条件下，好氧微生物通过自身的分解代谢和合成代谢过程，将一部分有机物分解成无机物，从中获得微生物新陈代谢所需要的能量，同时将一部分的有机物转化合成新的细胞物质的过程。 ②发酵 项目主发酵在发酵车间内进行，混合后的物料在发酵车间均匀摊放。在堆肥初始阶段的1~3天，由于物料自身含氧基可以满足微生物菌需要，好氧微生物菌首先分解易腐质，然后吸取其分解有机物的碳/氮营养成分，部分营养成分用于细菌自身繁殖，其余营养成分被分解为二氧化碳和水，同时放出热量使堆温上升。当温度处于25~45℃时，中温菌微生物比较活跃；随着堆温不断升高，当温度处于45~65℃时，高温微生物如嗜热菌、放线菌等逐渐占据主导地位，被分解，腐殖质开始形成。实践证明，堆肥温度在60℃以上三天，就能杀死物料中寄生虫卵、病原菌，达到堆肥无害化目的。温度由低温向高温逐渐升高的过程是堆肥无害化的处理过程。堆肥在高温（45~65℃）维持10天，病原菌、虫卵等均被杀死。本项目主发酵过程（含翻堆）在15-20天，主发酵结束后，物料含水率降至32%左右。该工序将产生恶臭气体、水蒸气、二氧化碳等气体。 ③翻堆 堆肥温度上升到60℃度以上，保持48小时后开始翻堆（但当温度超过70℃时，须立即翻堆，堆肥温度不宜超过70℃，否则就会造成有益微生物菌的休眠甚至死亡），翻堆时务必均匀彻底，将低层物料尽量翻入堆中上部，以便充分腐熟，视物料腐熟过程确定翻堆次数。一般每2~5天可翻堆一次，同时底部管道通风，以提供氧气、散热和使物料发酵均匀。本项目采用深槽发酵翻抛机翻堆，发酵中如发现物料过干，应及时在翻堆时喷洒水分，确保顺利发酵。堆体中的含氧量保持在5~15%之间。含氧量以通气量表示。该工序将产生恶臭气体、水蒸气、二氧化碳等气体，机械翻堆将产生噪声。 陈化：项目拟在发酵车间西侧设置陈化车间。在发酵基础上，随着堆肥温度的下降，中温微生物菌又开始活跃起来，堆肥进入二次发酵，这段时间可以称之为后熟发酵或陈化阶段。这有利于较难分解的有机物全部分解变成腐殖质、氨基酸等比较稳定的有机物，使肥效大大提高。配合翻堆，一般在15~20天即可腐熟。腐熟的有机堆肥的表现特征为：堆肥后期温度天然下降，不再招引苍蝇，无臭味，质地松软，体积缩小，呈深褐色或黑褐色，虫卵死亡；以粪大肠菌群为评价指标，粪大肠菌值为0.1~0.01时病原菌存在的可能性也很小；腐熟的有机肥水分含水量小于30%，后熟发酵工序在陈化车间进行。该工序将产生恶臭气体、水蒸气、二氧化碳等气体。 筛分：利用铲车将发酵、陈化结束后的物料运往生产车间。发酵、陈化结束的物料含有块状体，为了便于后续加工，需对其进行筛分处理。利用筛分机对物料进行筛分处理，筛下物料可直接作为有机肥产品，筛上物料粉碎后作为有机肥产品，对其进行包装后送往成品库。该过程污染物主要为噪声、粉尘。 包装：筛分后的物料经计量包装后得到成品，进成品库待售。 2、主要污染工序 根据上述分析，项目施工期、运营期主要污染物产生工序见下表。 表2-5 项目施工期、运营期污染物产生工序一览表 污染源类别 污染源名称 产生工序 主要污染因子 施工期 废水 施工生产废水 施工过程 COD、BOD5、SS、石油类 施工生活污水 COD、氨氮、BOD5、SS 废气 施工扬尘 扬尘 噪声 施工噪声 机械噪声 固废 施工垃圾 建筑垃圾、土石方 生活垃圾 施工生活 生活垃圾 运营期 废水 生活污水 职工生活 COD、氨氮、SS、BOD5 废气 恶臭废气 混合搅拌、发酵、陈化过程 NH3、H2S、臭气浓度 筛分、粉碎粉尘 筛分、粉碎过程 颗粒物 噪声 设备运行噪声 深槽发酵翻抛机等设备运行 噪声 固废 一般固废 除尘器收尘灰 粉尘治理过程 除尘器收尘灰 废包装物 原料包装 废包装物 生活垃圾 职工生活 生活垃圾 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建，租赁的场地为空场地，无原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气 本项目位于漯河市郾城区新店镇齐罗村，根据大气功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。本次评价引用《河南省空气质量实况与预报》发布的漯河市2020年1月～2020年12月环境空气质量数据，漯河市2020年环境空气质量统计结果见下表。 表3-1 漯河市2020年环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（µg/m3） 标准值（µg/m3） 占标率（%） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 9 60 15 达标 NO2 年平均质量浓度 26 40 65 达标 PM10 年平均质量浓度 86 70 122.86 超标 PM2.5 年平均质量浓度 55 35 157.14 超标 CO 日平均浓度 1200 4000 30 达标 O3 日最大8h平均质量浓度 152 160 95 达标 由上表可知，漯河市2020年环境空气常规监测因子PM2.5、PM10不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域是不达标区域。 针对环境空气质量不达标的情况，漯河市正在实施《漯河市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》，进一步促进环境空气质量改善。 2、地表水 距项目最近的地表水体为西侧230m的尧河，尧河最终汇入颍河，颍河为III类水体，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准。 本次地表水环境质量现状评价引用漯河市生态环境局环境状况公报2020年1-7月份河流断面水质公示和2020年8—12月漯河市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表中的数据，监测数据统计结果见下表。 表3-2 颍河-西华址坊断面的水质监测数据一览表 单位：mg/L 断面 采样日期 COD 氨氮 总磷 2020年1~5月颍河-西华址坊断面 2020年1月 20 0.43 0.134 2020年2月 20 0.12 0.056 2020年3月 18 0.1 0.07 2020年4月 18 0.06 0.049 2020年5月 19 0.12 0.168 2020年6月 17.5 0.5 0.135 2020年7月 17.5 0.75 0.185 2020年8月 16 0.8 0.275 2020年9月 16 0.09 0.147 2020年10月 16 0.71 0.091 2020年11月 24.5 0.22 0.096 2020年12月 15 0.45 0.086 规划水质标准 Ⅲ类 20 1.0 0.2 由监测结果可知，2020年1-12月，颍河-西华址坊断面处现状监测因子均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求，区域地表水环境质量较好。 3、地下水 本项目位于漯河市郾城区新店镇齐罗村，本次地下水监测数据引用《漯河市第四季度千吨万人饮用水源地水质监测报表》中的数据，监测时间为2020年10月27日，监测点位为新店（位于本项目东南2540m），具体监测数据见下表。 表3-3 地下水监测结果统计表 单位：mg/L（除pH外） 监测点位 pH 总硬度 硫酸盐 氯化物 耗氧量 氨氮 氟化物 新店 7.74 112 22.3 5.70 1.51 0.14 0.13 由上表可知，监测点位地下水监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值要求。 4、声环境 本项目位于漯河市郾城区新店镇齐罗村，根据声功能区划分，项目厂址为2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据现场勘查，项目所在区域大型工业企业较少，声环境质量现状较好，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 5、生态环境质量现状 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。根据现场调查，项目所在区域以人工生态系统为主。项目区周边500m范围内并无珍稀动植物聚居地或繁殖点，项目区周边生态环境良好。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见下表。 表3-4 本项目主要环境保护目标及保护级别 序号 保护要素 保护目标 方位，距离 保护级别 1 大气环境 齐罗村小学 N，374m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级 杨堂 NNE，384m 锁梁村 SE，405m 2 地表水环境 颍河 N，9400m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 3 声环境 厂界周围200m / 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准 |
| 污染物排放控 制标准 | 项目 执行标准 污染物标准限值 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 污染物 最高允许排放浓度 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度 二级 颗粒物 120mg/m3 15m 3.5kg/h 1.0mg/m3 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级 NH3 1.5mg/m3 H2S 0.06mg/m3 臭气浓度 20 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 60 50 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011） 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 70 55 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
| 总量控制指标 | 项目无生产废水外排，废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后定期清掏，不外排。因此，项目废水总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a。 项目废气排放不涉及SO2、NOX、VOCs，废气总量控制指标为：SO20t/a、NOX0t/a，VOCs0t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 施工期环境污染主要为施工现场及道路运输扬尘、施工机械噪声、建筑垃圾及挖方产生的弃土、植被毁坏造成的生态破坏以及建筑施工人员生活污水和生活垃圾。各污染要素的环境影响简要分析如下： 1、施工期大气环境影响 施工期主要大气污染为施工扬尘。 施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成。 （1）风力扬尘 对于风力扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： 其中：Q——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 起尘风速与尘粒和含水量有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水量及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同尘粒粉尘的沉降速度见下表。 表4-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粉尘粒径（µm） 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度（m/s） 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粉尘粒径（µm） 80 90 100 150 200 250 350 沉降速度（m/s） 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粉尘粒径（µm） 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度（m/s） 20211 2.614 3.016 .418 3.820 4.222 4.624 由上表可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250µm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250µm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。 （2）动力起尘 对于动力起尘，施工及装卸车辆造成的动力扬尘最为严重，其中施工装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，Kg/km·辆； V——汽车速度，Km/hr； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表15为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表4-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 （单位：kg/辆·km） 粉尘量 车速 0.1(kg/m2) 0.2(kg/m2) 0.3(kg/m2) 0.4(kg/m2) 0.5(kg/m2) 1(kg/m2) 5(km/hr) 0.051056 0.085865 0.116382 0.144408 0.170715 0.287108 10(km/hr) 0.102112 0.171731 0.232764 0.288815 0.341431 0.574216 15(km/hr) 0.153167 0.257596 0.349146 0.433223 0.512146 0.861323 25(km/hr) 0.255279 0.429326 0.58191 0.722038 0.853577 1.435539 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少 70%左右，表16为施工场地洒水抑尘的试验结果。 表4-3 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m） 5 20 50 100 TSP小时评价浓度（mg/m3） 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 .60 可见，每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20～50m范围。 距项目最近的敏感点为北侧374m的齐罗村小学。根据《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）、关于印发《漯河市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》的通知（漯环攻坚办（2021）38号）等文件的相关要求，为减轻扬尘对周围环境敏感点的影响，施工单位必须采取以下措施： ①施工工地开工前必须做到“六个到位”，即审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员(施工单位管理人员、责任部门监管人员)到位；建设单位要将防治扬尘污染费用列入工程造价，在加装视频监控、监管人员到位、经报备批准后方可开工。 ②施工过程中必须做到“八个百分之百”，即工地周边100%围档、各类物料堆放100%覆盖、土方开挖及拆迁作业100%湿法作业、出入车辆100%清洗、施工现场路面100%硬化、渣土车辆100%密闭运输、施工工地100%安装在线视频监控、工地内非道路移动机械使用油品及车辆100%达标，并自觉接受市政府发布的各级预警管控。 ③所有露天堆放场所必须综合采取围墙围档、防风抑尘网、防尘遮盖、自动喷淋装置、洒水车等措施,确保堆放物料不起尘。物料传送部位必须建立密闭密封系统,确保运输过程无泄漏、无散落、无飞扬。落料卸料部位必须配备收尘、喷淋等防尘设施,确保生产作业不起尘。地面必须硬化处理,并划分料区和道路界限,配置冲洗、清扫设备,及时清除散落物料、清洗道路,确保堆场和道路整洁干净。进出口必须设置冲洗池、洗轮机等车辆冲洗设施,确保进出运输车辆除泥、冲洗到位。 ④各类渣土车等物料运输车辆扬尘污染治理必须符合以下要求： ⅰ建设单位必须委托具有资格的运输单位进行渣土、垃圾、混凝土、预拌砂浆等物料运输,双方签订扬尘污染治理协议,共同承担扬尘污染治理责任。 ⅱ渣土车等物料运输车辆必须随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输许可证和装卸双向登记卡,做到各项运营运输手续完备。 ⅲ渣土车等物料运输车辆必须实施源头治理,新购车辆要采用具有全封闭高密封性能的新型智能环保车辆,现有车辆要采取严格的密封密闭措施,切实达到无外露、无遗撒、无高尖、无扬尘的要求,并按规定的时间、地点、线路运输和装卸。 ⅳ渣土车等物料运输车辆出入施工工地和处置场地,必须进行冲洗保洁,防止车辆带泥出场,保持周边道路清洁干净。 ⅴ渣土等物料运输车辆必须安装实时在线定位系统,严格实行“挖、堆、运”全过程监控,严禁“跑冒滴漏”和违规驾驶,确保实时处于监管部门监控之中。 ⑤施工现场周边应设置符合要求的围档，围档高度最低不能低于2m，且围档要坚固、稳定、整洁、规范、美观； ⑥开挖的土石方要及时回填，避免在施工现场长期堆存，堆存期间应进行全覆盖并采取防流失措施（土石方堆周围设置一定的围堰）。 ⑦当出现4级及以上风力天气情况时禁止进行土方施工，并做好遮掩工作。 施工期在实施以上建议措施后，其对施工场地及敏感点环境影响较小。随着施工的结束，该部分影响也将随之消失。 2、施工期声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目施工期将使用大量的施工作业设备和机械，主要有打桩机、振捣机、电锯等，因而不可避免地产生建筑施工噪声。这些声源具有噪声高、无规则等特点。 经类比调查，常用施工机械在作业时的噪声范围见下表。 表4-4 施工各阶段噪声源及其声功率级 单位：dB(A) 施工期 主要声源 声级dB(A) 施工期 主要声源 声级dB(A) 土石方 阶 段 挖土机 78~96 装饰、装修阶段 电钻 90~115 冲击机 95 电锤 100~1 5 空压机 75~85 手工钻 90~105 打桩机 95~105 无齿锯 105 底板与 结构阶段 混凝土输送泵 90~100 木工刨 90~100 振捣机 90~105 云石机 100~110 电锯 90~110 角向磨光机 100~115 电焊机 90~95 （2）预测模式 施工机械噪声源基本是在半自由场中的点声源传播，且声源基本均为裸露声源，采用距离衰减公式预测施工场不同距离处的等效声级，即： Lep=LwA-20lg（r/ro）-Ae 式中：LeP—不同距离处的等效声级，dB（A）； LwA—噪声源声功率，dB（A）； r—不同距离，m； ro —距声源1m处，m； Ae—环境因子（取0）。 （3）评价标准 采用建筑施工场界噪声限值标准，即《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见下表。 表4-5 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 噪声限值 昼间 夜间 70 55 （4）预测结果及评价 各施工阶段主要噪声源在不同距离处的平均等效声级计算结果详见下表。 表4-6 主要施工机械噪声随距离衰减预测结果 单位：dB（A） 机械名称 噪声源距离(m) 施工场界标准 1 30 60 120 240 480 昼 夜 挖土机 87 57 51 45 39 33 70 55 空压机 85 57 51 45 39 33 70 55 打桩机 95 65 59 53 47 41 70 55 振捣机 90 60 54 48 42 36 70 55 吊装机 78 49 43 37 31 25 70 55 混凝土输送泵 95 6 59 53 47 41 70 55 电钻、电锯 95 65 59 53 47 41 70 55 由预测结果可以看出，施工期各种施工机械除振捣机及装修使用的气泵、电钻、电锯外，噪声源设备作业时60m以外基本达到《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间标准要求，但超过夜间标准限值，到120m的距离时，施工噪声削减已经比较明显。 距项目最近的环境敏感点为北侧374m的齐罗村小学，距离较远，项目施工期噪声会对其产生影响。为最大限度降低施工噪声对周围环境的影响，评价建议采取以下措施： ①对高噪声设备合理布局，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高，施工机械应摆放于场地中央及建筑物内，以降低施工噪声对周围环境的影响。 ②采取降噪措施，加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。尽可能采用外加工材料，减少现场加工的工作量。 ③将噪声级大的工作尽量安排在白天，夜间进行噪声较小的施工，对打桩机等主要噪声源应禁止其在夜间22:00后的施工，同时禁止施工车辆驶入，以降低对周围敏感点的影响。 ④建立临时声障，禁止夜间22:00至次日早晨6:00之间施工，确需连续施工的，如浇灌横梁、圈梁等，须经县级以上人民政府环境保护部门批准，同时并以公示的形式告知周围居民后，方可施工。 ⑤加强施工期管理，避免噪声影响居民生活，禁止在居民午休及夜间休息时候施工。 经采取以上措施加强施工管理后，施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。 3、施工期水环境影响分析 施工期废水主要来自暴雨的地表径流、地下水、施工废水及施工人员的生活污水。 （1）暴雨地表径流主要是指冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等高浊度废水，其不但会携带夹带大量泥沙，还会携带水泥、油类、化学品等各种污染物。 （2）地下水主要是指开挖断面含水层的排水。 （3）施工废水主要包括开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水；施工废水经过简单沉降后可用于施工场地内抑尘洒水。 （4）生活污水包括施工人员的盥洗水和厕所冲刷水。对施工期生活污水，根据项目的规模，施工人员按10人计，生活用水量按35L/人·d计（根据《给排水设计手册》测算），生活废水产生量按日用水量的80%计，则施工期生活用水量为0.35m3/d，排水量为0.28m3/d，经临时化粪池处理后定期清掏，用于周围农田施肥，不外排。 4、施工期固废环境影响分析 施工期固体废物主要来自场地内的临时建筑拆除垃圾、施工土石方、施工人员的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 项目施工期碎砖、过剩混凝土等建筑垃圾产生定额约为2kg/m2，整个土建施工期产生量约1.2t；建筑垃圾主要包括钢筋头、混凝土块、废弃砖块等，施工期结束后，施工单位应及时组织人力和物力，尽可能在最短时间内将工地建筑垃圾及渣土等处置干净。尽量回收有用建筑垃圾作为填方使用，不能利用的及时清运至指定的地点。 （2）施工土石方 施工过程应合理调配工程土方，尽量减少剩余土方量，对于产生的土石方不得随意堆放、丢弃或外排，可用于道路绿化用土和道路路基、路肩填方，不能实现综合利用的应及时清运至指定的地点。对于临时堆放弃土，应采取覆盖防尘布、防尘网并配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止产生扬尘。 （3）施工生活垃圾 生活垃圾按人均产生量0.5kg/d计算，施工期人数以10人计，则生活垃圾产生量为5kg/d，由环卫部门统一收集进行填埋处理。 经采取以上治理措施后，施工期固废不会对周围环境产生二次影响。 5、施工期生态影响分析 根据现场调查，项目区域范围内无古树等需特殊保护的动植物。项目施工期将会对区域生态环境造成破坏，降低地表植被覆盖率，其影响均是负面的，属于暂时性的生态影响。评价要求项目施工过程中应严格执行建筑施工操作，尽量做到挖填平衡，道路建设及场地平整的填方段需根据地形配置合理的防护工程或植物防护措施，保护生态环境，及时清运多余的土方，尽量避免雨天施工。施工结束后应加强植被恢复，增加绿化面积。 随着施工期结束，植被恢复，区域的生态环境将得到一定的恢复与补偿。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废水 项目生产不用水，运营期废水主要为生活污水。 （1）生活污水 项目劳动定员15人，均不在厂内食宿，依据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），工业企业人均用水量为50L/d，则项目用水量为0.75m3/d、150m3/a。生活污水排放量以用水量的80％计算，则生活污水产生量约为0.6m3/d、120m3/a。评价建议项目设置1座10m3的化粪池，生活污水经化粪池处理后定期清掏，还田利用，不外排。 2、废气 项目运营期废气主要为混合搅拌、发酵、陈化过程产生的恶臭和筛分、粉碎过程产生的粉尘。 （1）恶臭废气 本项目原料畜禽粪便主要为牛粪，含水率≤40%，在水分低于40%的情况下，不能满足微生物生长需要，有机物难以分解，因此原料在堆存过程中不会有堆肥的微生物学过程发生，几乎没有臭气产生。项目臭气产生主要在混合搅拌、发酵、陈化过程，主要成分为NH3、H2S。本次环评NH3、H2S的产生源强类比《漯河市尧河农业发展有限公司年产3万吨有机肥项目环境影响报告表》中的数据，该项目所用原料、生产工艺与本项目相似，且已批复，批复文号为：郾环监表〔2021〕42号。混合搅拌、发酵、陈化过程中每1000t动物粪便产生NH3约0.48～0.54kg，H2S约0.096～0.13kg，本项目取最大值。项目畜禽粪污年用量为16154t，则NH3、H2S产生量分别为8.72kg/a、2.1kg/a。 为减少恶臭废气的排放，评价建议发酵、陈化车间密闭，在发酵、陈化车间内喷洒生物除臭剂。该措施一般具有70%以上的臭气去除效率，本评价臭气去除效率按70%计。则经处理后，NH3、H2S排放量分别为2.616kg/a、0.63kg/a。 （2）筛分、粉碎粉尘 项目筛分、粉碎过程会产生粉尘，污染物主要为颗粒物。根据《逸散性工业粉尘控制》可知，粉碎、筛分废气产生量分别为0.01kg/t原料、0.05kg/t原料,，本项目原料用量合计32308t/a，约有一半需破碎，则筛分、粉碎粉尘产生量合计1.78t/a。 项目筛分、粉碎在生产车间内进行，评价建议生产车间密闭，在筛分机、粉碎机出料口上方分别设置集气罩（共2个），收集效率按90%计，废气收集后引入布袋除尘器处理，处理后的废气经15m高的排气筒排放。项目筛分、粉碎时间约1600h，集气罩风量为5000m3/h，布袋除尘器的去除率为99%，则经处理后，颗粒物无组织排放量为0.178t/a，排放速率为0.111kg/h，有组织排放量为0.016t/a，排放速率为0.01kg/h，排放浓度为2mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 表4-7 项目废气产排情况一览表 产污环节 污染物种类 产生情况 排放形式 排放情况 产生量 产生速率 产生浓度 排放量 排放速率 排放浓度 筛分、粉碎过程 颗粒物 1.586t/a 0.991kg/h 198.2mg/m3 有组织 0.016t/a 0.01kg/h 2mg/m3 颗粒物 0.178t/a 0.111kg/h / 无组织 0.178t/a 0.111kg/h / 混合搅拌、发酵、陈化过程 NH3 8.72kg/a 0.0055kg/h / 无组织 2.616kg/a 0.0016kg/h / H2S 2.1kg/a 0.0013kg/h / 0.63kg/a 0.0004kg/h / 表4-8 项目废气治理措施情况一览表 项目 污染物种类 治理设施 名称 收集效率 治理工艺去除率 是否为可行技术 恶臭废气 NH3、H2S 发酵、陈化车间密闭，在发酵、陈化车间内喷洒生物除臭剂 85% 70% 是 筛分、粉碎粉尘 颗粒物 集气罩+布袋除尘器+1根15m高排气筒 90% 99% 是 表4-9 项目废气排放口基本情况及监测要求 项目 排放口基本情况 监测要求 执行标准 编号及名称 高度 排气筒内径 温度 类型 地理坐标 监测点位 监测因子 监测频次 筛分、粉碎粉尘 DA001 15m 0.3m 20℃ 立式排放口 E113.8417 N33.6373 排气筒进出口 NH3、H2S、臭气浓度 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 （4）废气环境影响分析 项目所在区域是环境空气质量不达标区域，项目周围300m内无环境敏感点。项目各项废气经采取相应的处理措施后，均能够达标排放，对周围环境及附近敏感点影响较小。 3、声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目运营期噪声主要为深槽发酵翻抛机、筛分机等设备运行的机械噪声，噪声源强约为70~80dB（A）。为了减少噪声对周围环境的影响，所有高噪声设备均放置于生产车间内，并采取减震措施。一般厂房的门、窗和墙（空心）的综合隔声量为 15dB（A），各设备基础减震可降噪5dB（A）。 主要噪声源采取治理措施后各设备的相应源强见下表。 表4-10 主要噪声源采取防治措施后各设备的相应源强一览表 设备名称 数量（台/套） 噪声源强[dB(A)] 采取的措施 排放源强[dB(A)] 深槽发酵翻抛机 1 75 厂房隔声、基础减震 55 筛分机 2 80 60 粉碎机 1 80 60 包装机 1 70 50 （2）预测方法 根据本工程主要噪声设备的分布状况和源强，计算出各声源对厂界的噪声贡献值，然后采用噪声叠加模式进行预测，公式如下： ①点声源衰减公式 Lr=L0-20log r/r0 式中：Lr—距噪声源距离为r处的声源值，dB(A); L0—距噪声源距离为r0处的声源值，dB(A)； r —关心点距噪声源距离，m； r0 —距噪声源距离，r0取1m； ②噪声源叠加公式 式中：L—为总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 （3）噪声预测结果 项目噪声预测结果见下表。 表4-11 各厂界噪声预测结果一览表 预测点 噪声源强[dB(A)] 距厂界距离(m) 贡献值[dB(A)] 标准值(dB(A)) 东厂界 65.3 15 41.8 昼间：65 夜间：55 南厂界 15 41.8 西厂界 20 39.3 北厂界 8 47.2 由上表可知，项目主要高噪声设备经采取厂房密闭隔声、设备基础减振等降噪措施，并经一定距离衰减后，预测各厂界噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （3）监测要求 本环评要求项目厂界噪声定期委托有资质的单位监测，其监测要求如下： 表4-12 项目噪声监测计划 类别 监测点位 监测项目 监测频次 噪声 东、南、西、北四厂界 昼夜等效连续 A 声级 每年1 次 4、固体废物 项目固体废物主要为除尘器收尘灰、废包装物、生活垃圾。 ①除尘器收尘灰 根据前面计算，项目除尘器收集的粉尘量为1.59t/a，收集后作为原料回用于生产。 ②废包装物 本项目废包装物主要为原料包装过程产生，产生量约为0.02t/a，为一般固废，收集后外售。 ③生活垃圾 项目职工定员15人，按每人每天产生垃圾0.5kg，年工作日为200天，生活垃圾的产生量为1.5t/a。评价建议项目在厂区设置垃圾桶，产生的生活垃圾定点袋装后交环卫部门处理。 5、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）附录A，项目属于U城镇基础设施及房地产“150、粪便处置工程”中“日处理50吨及以上”类项目，地下水环境影响项目类别为Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016），Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价。 6、土壤环境影响分析 经对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A（规范性附录）表A.1土壤环境影响评价项目分类，本项目属于“其他行业”中的“全部”，项目类别属于“IV类”。根据4.2.2，IV类建设项目可不开展土壤环境影响评价，因此本项目不进行土壤环境影响评价。 7、环保投资 表4-15 项目环保投资一览表 序号 项目 环保措施 备注 投资（万元） 1 废水 生活污水 1座10m3的化粪池 / 1 2 废气 恶臭废气 发酵、陈化车间密闭，设通风口，在发酵、陈化车间内喷洒生物除臭剂 / 6 筛分、粉碎粉尘 集气罩（2个）+布袋除尘器+1根15m高的排气筒 1套 4 3 噪声 车间密闭隔声、设备基础减振 / 1 4 固废 一般固废 除尘器收尘灰收集后回用于生产，废包装袋收集后外售 / / 生活垃圾 设置垃圾桶 若干 0.5 合 计 12.5 8、验收内容 表4-16 项目环保设施竣工验收“三同时”一览表 项目 污染源 验收监测因子或调查内容 要求 废水 生活污水 经1座10m3的化粪池处理后定期清掏，用于周围农田施肥 不外排 废气 恶臭废气 发酵、陈化车间密闭，设通风口，在发酵、陈化车间内喷洒生物除臭剂 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级要求 筛分、粉碎粉尘 集气罩（2个）+布袋除尘器+1根15m高的排气筒 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 噪声 设备噪声 采取厂房隔声、设备基础减振等措施 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固废 一般固废 除尘器收尘灰 收集后回用于生产 不外排 废包装物 收集后外售 生活垃圾 设置垃圾桶，收集后交环卫部门处理 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 恶臭废气 | NH3、H2S、臭气浓度 | 发酵、陈化车间密闭，在发酵、陈化车间内喷洒生物除臭剂 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级要求 |
|  | 筛分、粉碎粉尘 | 颗粒物 | 集气罩（2个）+布袋除尘器+1根15m高的排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮 | 经1座10m3的化粪池处理后定期清掏，用于周围农田施肥 | 不外排 |
| 声环境 | 厂界噪声 | 等效A声级 | 采取厂房隔声、设备基础减振等措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 一般固废：除尘器收尘灰收集后回用于生产，废包装物收集后外售；生活垃圾设置垃圾桶，收集后交环卫部门处理。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | （1）严格贯彻“三同时”政策，严格执行本环评要求，严格落实环境保护竣工验收要求，及时认真落实环保设施的建设。 （2）生产过程中加强运行管理，严格执行操作规程，确保安全生产。 （3）加强生产设备设施的日常维护，确保环保设施的正常运行。 |

# 六、结论

总结论： 漯河市艾格瑞农业科技开发有限公司年产3万吨有机肥项目符合国家产业政策，符合“三线一单”等相关要求，项目厂址位置可行，平面布置合理。项目运营期污染防治措施有效、可行，污染物排放量较小并得到有效控制，各污染物均能达标排放，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳其他环境管理要求后，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恶臭废气 | NH3 | / | / | / | 2.616kg/a | / | 2.616kg/a | 2.616kg/a |
|  | H2S | / | / | / | 0.63kg/a | / | 0.63kg/a | 0.63kg/a |
| 筛分、粉碎粉尘 | 颗粒物 | / | / | / | 0.194t/a | / | 0.194t/a | 0.194t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收尘灰 | / | / | / | 1.59t/a | / | 1.59t/a | 1.59t/a |
|  | 废包装物 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | 0.02t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

秸秆、畜禽粪污

混合搅拌

发酵

陈化

包装

废气

噪声、粉尘

筛分

废气、噪声

废气

成品