# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     年处置10000吨废硅胶项目

建设单位（盖章）：河南煜晟辉有机硅有限公司

编制日期：          2021年11月

-

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年处置10000吨废硅胶项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2110-411103-04-01-420738 |
| 建设单位联系人 | 刘红涛 | 联系方式 | 15993522203 |
| 建设地点 | 河南省漯河市郾城区商桥镇商桥村商桥计生办向南1000米路东 |
| 地理坐标 | （ 113 度 52 分15.852 秒， 33 度41 分20.696秒） |
| 国民经济 行业类别 | C4220 非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 85 非金属废料和碎屑加工处理422（均不含原料为 危险废物的，均不含仅分拣、 破碎的） |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2110-411103-04-01-420738 |
| 总投资（万元） | 2500 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 2 | 施工工期 | 2021年11月~2021年12月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 12000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | / |
| 规划环境影响 评价情况 | / |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | / |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 2020年12月28日，河南省人民政府印发《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政[2020]37 号），项目与其相符性分析如下： （1）生态保护红线 根据调查，项目用地为建设用地，项目用地未涉及饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区，从选址上符合生态保护红线划定的相关要求。 （2）环境质量底线 项目所在区域环境质量底线为：常规因子环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；项目厂界声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；颍河水环境质量目标为《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002 ）III类标准。 根据项目所在区域环境质量现状调查和污染物排放影响预测，本项目营运后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平。废水、废气、噪声经采取防治措施后均可实现达标排放，各项固体废物均可得到妥善处置。采取相关环保措施后，项目污染物排放不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线 项目主要能源为电能、天然气，类比同行业，电源、天然气的消耗量均不大，不属于高耗能资源消耗型企业。同时，项目建成运行后内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理、可行、有效的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染及资源利用水平。项目的资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 项目符合国家和地方产业政策要求；项目采取有效的污染物治理措施，具备污染集中控制的条件，符合相关环保要求。项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰及限制建设项目，对照《市场准入负面清单（2020年版）》 (发改体改规〔2020〕1880号)，本项目不在其禁止准入类中，本项目不属于禁止类项目。 综上，本项目总体上能够符合“三线一单”的管理要求。 2、产业政策的符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》规定，本项目属于鼓励类，故本项目属于允许类。本项目已在漯河市郾城区发展和改革委员会备案，项目代码为：2110-411103-04-01-420738。故项目的建设符合国家当前产业政策。 3、土地、规划相符性 根据建设单位提供的证明可知，项目用地属于建设用地，项目用地符合商桥镇总体规划和商桥镇土地利用总体规划。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 根据市场调研，河南煜晟辉有机硅有限公司拟投资300万元租赁位于河南省漯河市郾城区商桥镇商桥村商桥计生办向南1000米路东的现有场地建设“年处置10000吨废硅胶项目”。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等法律法规的要求，本项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第16号）规定，本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业42”中“85、金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）”中的“废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的”其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、 薄膜破碎和清洗工艺的除外）”，应编制环境影响报告表。受河南煜晟辉有机硅有限公司委托（委托书见附件1），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织技术人员进行现场踏勘。在现场勘察、资料分析和专家咨询的基础上，遵照国家环境保护法规，贯彻执行达标排放、总量控制的原则，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目环境影响报告表。 2、项目概况 本项目主要技术经济指标一览表见表1。 表1本项目主要技术经济指标一览表 序号 名称 单位 数量 备 注 1 总投资 万元 2500 企业自筹 2 环保投资 万元 50 占总投资的2% 3 占地面积 m2 12000 / 4 建筑面积 m2 2567 / 5 劳动定员 人 15 均在厂内食宿 6 年工作日 天 300 每天3班，每班工作8小时 本项目组成及主要工程内容一览表见表2。 表2本项目组成及主要工程内容一览表 项目组成 工程内容 备注 主体工程 生产车间 1座1F，建筑面积825m2（长55m、宽15m、高8m） 租赁现有 辅助工程 办公区 1座1F，建筑面积415m2（长20m、宽10.4m、高3m） 租赁现有 食堂 1座1F，建筑面积100m2（长20m、宽5m、高3m） 租赁现有 宿舍 1座2F，建筑面积215m2（长20m、宽5m、高3m） 租赁现有 仓储工程 仓库 原料仓库（建筑面积1012m2） 1座1F，建筑面积1012m2（长55m、宽20.36m、高3m） 租赁现有 成品仓库建筑面积1012m2 公用工程 给水 依托乡镇集中供水系统 / 排水 职工生活污水经化粪池收集后由周边农民定期清掏、肥田喷淋装置废水经收集后，用于加热釜冲罐，不外排 / 用电 依托市政供电系统 / 环保工程 废水治理 职工生活污水经化粪池收集后由周边农民定期清掏、肥田；喷淋装置废水经收集后，用于加热釜冲罐，不外排 / 废气治理 冷凝器排气口设置密闭集气管道，收集的废气经1套“碱液喷淋装置+催化燃烧装置”处理后，通过15m高排气筒排放；经采用燃料分级低氮燃烧、烟气循环技术等措施后，导热油炉废气通过1根8m高排气筒排放 新建 固废治理 职工生活垃圾经垃圾箱收集后交环卫部门处理；废包装袋收集后外卖；加热过程灰渣收集后外售；废导热油、废桶，经危废暂存间暂存后，交由有资质单位处置 新建 噪声治理 选用低噪声设备、设备布设在厂房内、设置减振基础 新建 本项目主要产品方案见表3。 表3本项目产品方案一览表 产品名称 规格 年产量 二甲基硅氧烷混合环体混合液 1t/桶 9406.5t 本项目营运期主要设备见表4。 表4本项目营运期主要设备一览表 设备名称 规格/型号 数量 备注 加热釜 6m3 6台 / 接收罐 10m3 6台 / 导热油炉 4t/h 2台 （一备一用） 冷却塔 3.75m3/h 1台 / 真空泵 / 1台 / 尾气吸收塔 / 1套 / 行吊 / 1台 / 本项目营运期主要原辅材料及能源消耗情况一览表见表5。 表5本项目营运期主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号 名称 消耗量 备注 1 废硅胶 10000t/a 主要来源为电子厂、硅橡胶制品生产企业生产过程产生的边角料 2 硫酸 30t/a 外购 3 十二烷基苯磺酸 300t/a 外购 3 天然气 100万m3 天然气管网 4 水 2022m3/a 依托乡镇供水系统 5 电 3×105kw·h/a 市政供电系统 图1 物料平衡图 t/a 6、给排水 本项目用水主要为生活用水、冷却用水、喷淋装置用水、加热釜冲罐用水，由乡镇供水系统供给，能够满足用水需求。项目用水量为6.88m3/d（2063m3/a）。 ①生活污水 本项目劳动定员15人，均在厂区食宿，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），本项目员工用水定额为24m3/a；故生活用水量为1.2m3/d（360m3/a）。生活污水产生量以用水量的80%计，则本项目生活污水量为0.96m3/d（288m3/a）。生活污水经1座容积为10m3的化粪池处理后，由附近村民清运肥田，不外排。 ②冷却用水 本项目循环冷却水主要供工艺冷却用水，由厂区冷却塔供给。循环回水利用余压压上冷却塔， 经冷却塔冷却后由循环水泵加压后送至各用水点。 本项目循环水量为3.75m3/h，补水量按照循环量的5%计，故补充水量约为4.5m3/d（1350m3/a） 。 ③喷淋装置用水 碱液喷淋装置中水量为10m3，损耗每天按5%计算，则补水量为0.5m3/d（150m3/a），项目每月排放一次废水，则排水量为120m3/a。喷淋装置废水经收集后，用于加热釜冲罐。 ④加热釜冲罐用水 每次加热结束，混合气经真空泵抽出后，需向加热釜罐壁上喷水，将灰渣冲入罐底，同时起到冷却灰渣的作用，也可防止灰渣排出起尘。灰渣产生量为812t/a。加水出釜后，灰渣含水率约为20%，因此含水灰渣总重1015t/a，故需要冲罐用水0.68m3/d（203m3/a）。其中新鲜水用水量为0.28m3/d（83m3/a）。 图2水平衡图 m3/a 7、工作制度 本项目劳动定员15人，年工作300d，每天3班，每班工作8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 本项目设置生产线1条，工艺流程及产污环节如下。 图3 工艺流程与产污环节图 工艺流程简述： （1）原料：本项目原料主要为硅橡胶废料，主要为电子厂硅胶制品生产企业生产过程产生的边角料，由再生资源回收有限公司破碎后供货。 （2）加热熔化 废硅胶由行吊提至加热釜进料口，打开加热釜，由人工辅助加入加热釜内，抽真空，然后用真空泵加入硫酸和十二烷基苯磺酸作为催化剂，废硅胶、 硫酸、十二烷基苯磺酸的投加比例为100:0.3:3。使用导热油炉的导热油将废硅胶加热至一定温度（温度控制在170℃~190℃，压强-0.09MPa，热源为导热油炉），使废硅胶分解为小分子的结构，分解效率为95%。加热结束后向加热釜喷入少量水，将釜壁上的灰渣冲入罐底，防止灰渣排出起尘，同时起到冷却作用，润湿后的灰渣从加热釜底端排出外售。 （3）冷凝 加热汽化后的二甲基硅氧烷混合环体、硫酸雾和十二烷基苯磺酸的混合气体用真空泵抽出，经冷凝器采用低温循环水进行冷凝。冷凝所得到的二甲基硅氧烷混合环体、硫酸雾和十二烷基苯磺酸的混合液流入接收罐进行暂存。由人工将混合液按照1t/桶进行灌装。未凝尾气通过管道送至1套“碱液喷淋装置+催化燃烧装置”处理后，通过15m高排气筒排放。冷凝效率为99%。 二、产污环节 1、废气 本项目废气主要为未凝硫酸雾、非甲烷总烃；导热油炉废气。 废水 本项目废水主要为职工生活污水、喷淋装置废水。 噪声 本项目噪声主要为设备运行产生的机械噪声。 4、固体废物 本项目固体废物主要有职工生活垃圾、废包装袋、灰渣、废导热油和废桶等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 本项目位于河南省漯河市郾城区商桥镇商桥村商桥计生办向南1000米路东，项目东侧为闲置厂房、农田，南侧为农田，西侧为厂房、北侧为农田。 1、环境空气质量现状 。项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。 根据生态环境部发布的2020年漯河市环境空气例行监测数据，区域环境空气质量现状数据如下表所示。 表6区域环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 监测浓度 （μg/m3） 标准值 （μg/m3） 占标率（%） 达标情况 SO2 年均浓度 9 60 15 达标 NO2 年均浓度 26 40 65 达标 PM10 年均浓度 82 70 117.1 超标 PM2.5 年均浓度 55 35 157.1 超标 CO 第95百分位24小时均值浓度 1.2mg/m3 4mg/m3 30 达标 O3 第90百分位日最大8小时均值浓度 154 160 96.3 超标 由表6可以看出，项目区域常规大气污染物SO2、NO2的年均浓度、CO的24小时均值浓度、O3第90百分位日最大8小时均值浓度均可以满足《环境空气质量标准》（GB4095-2012）二级标准，但PM10、PM2.5的年均浓度超过了《环境空气质量标准》（GB4095-2012）二级标准。根据《环境影响评价技术导则 环境空气》（HJ2.2-2018），本项目所在区域属于不达标区。 目前漯河市政府制定了《漯河市“十三五”生态环境保护规划（2016—2020年）》，实施空气质量清单式管理，持续强化工业污染防治，加强面源污染治理，优化调整能源结构，推进机动车污染治理，开展挥发性有机物综合治理，强化重污染天气联防联控，预期到2020年，全市可吸入颗粒物年均浓度低于95微克/立方米，细颗粒物年均浓度低于58微克/立方米，全年优良天数达到238天以上，重污染天数下降30%以上；全市臭氧、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳浓度全部达标。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域最终主要地表水体为颍河，根据《河南省水体功能区划》，颍河漯河段水体功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类。 评价引用生态环境部发布的2020年度6月份颍河西华址坊断面常规监测数据。地表水环境质量现状监测分析结果见表7。 表7地表水环境质量现状及分析结果 监测点 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 西华址坊断面 COD 17.5 20 0.875 0 NH3-N 0.5 1.0 0.50 0 由上表可知，颍河西华址坊断面各监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。区域地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，本项目所在区域应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据调查，项目区域无较大的噪声源，区域声环境质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、生态环境现状 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。根据现场调查，项目所在区域以人工生态系统为主。项目区周边500m范围内并无珍稀动植物聚居地或繁殖点，项目区周边生态环境良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 表8环境保护目标 名称 方位 距离 保护级别 郾城区高级中学 SE 208m 《环境空气质量标准》（GB4095-2012）二级 商西村 NE 485m 2、声环境保护目标 项目50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 项目利用已建成厂房进行建设，项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 环境要素 标准名称 执行级别 主要污染物浓度限值 废气 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2二级 非甲烷总烃 有组织最高允许排放浓度120mg/m3，排气筒高度15m，最高允许排放速率：10kg/h；周界外浓度最高点4.0mg/m3 硫酸雾 有组织最高允许排放浓度45mg/m3，排气筒高度15m，最高允许排放速率：1.5kg/h；周界外浓度最高点1.2mg/m3 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021） 表1 标准 表1 颗粒物5mg/m3；二氧化硫10mg/m3；氮氧化物50mg/m3 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A） 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12532-2011) 昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A) 固废 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020） 《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及2013年修改单 |
| 总量 控制 指标 | 本项目污水排放量为0。废气污染物总量指标SO2 0.1t/a、NOx 0.28t/a；非甲烷总烃1.1t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁现有厂房进行建设，施工期主要为设备的安装及地面防渗施工；项目施工期较短，且影响随着施工期结束而结束，不会对周围环境造成较大影响。本报告不对施工期影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 大气影响分析 本项目废气污染源主要为：未凝硫酸雾、非甲烷总烃；导热油炉废气。 （1）裂解工序未凝硫酸雾、非甲烷总烃 根据物料平衡可知，未凝尾气产生量为111.5t/a（其中：硫酸雾1.5t/a、十二烷基苯磺酸15t/a、DMC95t/a）。 冷凝器排气口设置密闭集气管道， 收集的硫酸雾、非甲烷总烃经1套“碱液喷淋装置+催化燃烧装置”处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放。 废气收集效率为100%，碱液喷淋装置对硫酸雾的去除效率为90%，催化燃烧装置对非甲烷总烃的处理效率为99%，风机风量为6000m3/h。 经碱液喷淋装置处理后，硫酸雾排放量为0.15t/a，排放浓度为3.47mg/m3，排放速率为 0.021kg/h，硫酸雾排放浓度及排放速率可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求。 经催化燃烧装置处理后，非甲烷总烃排放量为1.1t/a，排放浓度为25.5mg/m3，排放速率为0.153kg/h，非甲烷总烃排放浓度及排放速率可满足《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2二级标准H和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知（豫环攻坚办【2017】162号）》要求。 导热油炉废气 本项目导热油炉以天然气为燃料，根据企业提供资料， 估算天然气使用量为100万m3/a，项目导热油炉年工作 300d，每天工作24h。产生的污染物主要为二氧化硫、 氮氧化物和烟尘。评价参考《环境保护实用数据手册》（胡名操主编）中的相关资料确定锅炉燃烧废气产污系数：烟气产生系数10.3m3/m3天然气、二氧化硫产生系数1.0m3/m3天然气、氮氧化物产生系数6.3m3/m3天然气）。烟气量参考《北京环境总体规划研究》 中推荐的烟尘产生系数，烟尘产生系数为 0.45kg/万m3天然气。 根据《河南省2019年度锅炉综合整治方案》要求，本项目导热油炉配备低氮燃烧器，采用燃料分级低氮燃烧+烟气循环技术，氮氧化化物处理效率约为55%。根据核算，颗粒物排放浓度4.37mg/m3、二氧化硫排放浓度9.7mg/m3、氮氧化物排放浓度27.53mg/m3；导热油炉废气通过1根8m高排气筒（DA002）排放。导热油炉废气各污染因子均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1标准要求。颗粒物排放量0.045t/a、二氧化硫排放量0.1t/a、氮氧化物排放量0.28t/a。 3）废气处理设施的可行性 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）及《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》 （HJ953 -2018）相关内容可知，本项目采取的废气处理设施均属于可行措施。 4）排污口基本信息 表9项目排污口参数一览表 污染源 名称 排气筒底部中心坐标 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 污染物名称 排放 速率 单位 经度（o） 纬度（o） 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) 流速 （m/s） 加热熔化 113.871281 33.689264 62 15 0.2 25 15 硫酸雾 0.021 kg/h 非甲烷总烃 0.153 kg/h 锅炉 113.871231 33.689232 62 15 0.2 25 8 颗粒物 0.006 kg/h 二氧化硫 0.014 kg/h 氮氧化物 0.04 kg/h 5）大气污染物核算 表10大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 国家或地方污染物排放标准 标准名称 浓度限值 （mg/m3） 排放速率（kg/h） 1 DA001 硫酸雾 3.47 0.021 0.15 《大气污染物综合排放标准》（（GB16297-1996） 45 1.5 非甲烷总烃 25.5 0.153 1.1 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知（豫环攻坚办【2017】 162 号） 》 80 / 2 DA002 颗粒物 4.37 0.006 0.045 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021） 5 / 二氧化硫 9.7 0.014 0.1 10 / 氮氧化物 27.53 0.04 0.28 50 / 有组织排放合计 硫酸雾 0.15 / / / 非甲烷总烃 1.1 / / / 颗粒物 0.045 / / / 二氧化硫 0.1 / / / 氮氧化物 0.28 / / / 表11大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 硫酸雾 0.15 2 非甲烷总烃 1.1 3 颗粒物 0.045 4 二氧化硫 0.1 5 氮氧化物 0.28 （7）非正常排放 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。 项目废气非正常工况排放主要为：废气处理设施故障，对硫酸雾、非甲烷总烃的处理效率下降，直至失去对硫酸雾、非甲烷总烃的处理效率，但废气收集系统可以正常运行，废气通过排气筒排放等情况。废气非正常工况源强情况见表12。 表12废气非正常工况排放量核算表 污染源 污染物 非正常排放浓度（mg/m3） 非正常排放速率（kg/h） DA001 硫酸雾 347 2.1 非甲烷总烃 2550 15.3 由上表可知，非正常排放时，污染物排放浓度和排放速率明显较高，且非甲烷总烃非正常排放浓度和非正常排放速率远超标准值。 为预防、降低非正常排放对周边环境的影响，评价建议定期对废气处理装置进行检查、维护，设置检修台账，事故时应及时停止生产，并对废气处理设备进行维修。 （8）监测计划 监测计划见表13。 表13废气监测方案 监测点位 监测因子 监测频次 DA001 硫酸雾、非甲烷总烃 1次/年 DA002 氮氧化物 1次/月 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度 1次/年 综上可知，项目营运期废气对周边环境影响不大。 2、废水 1）职工生活污水 本项目废水主要为职工生活污水。污水产生量按用水量的80%计，则职工生活污水的产生量为0.96m3/d（188m3/a）。污染物产生浓度为COD250mg/L、BOD5100mg/L、SS120mg/L、NH3-N15mg/L。职工生活污水经化粪池收集后由周边农民定期清掏、肥田。 2）喷淋装置废水 碱液喷淋装置中循环水量为10m3，损耗按每日5%计算，则补水量为0.5m3/d（150m3/a），项目每月排放一次废水，则排水量为120m3/a。喷淋装置废水经收集后，用于加热釜冲罐。 本项目外排废水量为0，故本项目污水总量指标为0。 综上所述，本项目运营期废水对周围环境影响不大。 3、噪声 本项目噪声主要为机械设备运行噪声，噪声源强约为80~90dB（A）。经采取选用低噪声设备、设备布设在厂房内和设置减振基础等隔声降噪措施后，噪声源强约为65~75dB（A）。 表14本项目主要高噪声设备源强表 单位：dB（A） 名称 数量（台） 噪声源强 降噪措施 降噪后源强 行吊 1 80 低噪声设备、减振基础、布置在厂房内 65 循环水泵 1 90 75 本次评价采用声源衰减模式及多源叠加模式进行预测： ①点源衰减模式: L2=L1-20lg（r2/r1） ②多源叠加模式: 式中，r1、r2——距声源的距离(m)； L1、L2——r1、r2的声级强度[dB(A)]； Li——第i个声源作用于预测点的噪声值[dB(A)]； Leq总——预测点的总噪声叠加值[dB(A)]。 本项目厂界噪声预测结果见表15。 表15各厂界噪声环境影响预测结果 预测点 贡献叠加值dB（A） 昼间标准值dB（A） 夜间标准值dB（A） 东厂界 33.5 60 50 西厂界 38.9 60 50 南厂界 31.1 70 55 北厂界 43.5 60 50 由上表可知，通过将设备布置于厂房内，选用低噪声设备、减振基础等措施后，四厂界噪声贡献值范围是33.5～43.5dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 表16噪声监测方案 监测点位 监测因子 监测频次 四厂界 昼间、夜间夜等效A声级 1次/年 综上可知，本项目噪声对周围环境影响不大。 4、固体废物 项目营运期固体废物主要有职工生活垃圾、废包装袋、灰渣、废桶和废导热油。 （1）一般固体废物 1）职工生活垃圾 本项目劳动定员15人，每人生活垃圾产生量按0.5kg/d计算，则职工生活垃圾产生量为7.5kg/d，即2.25t/a。职工生活垃圾经垃圾箱收集后交环卫部门处理。 2）废包装袋 根据建设单位提供的资料可知，废包装袋产生量约为1.2t。废包装袋收集后外卖。 3）灰渣 根据物料平衡可知，项目灰渣产生量为1015t/a（含水率20%）。灰渣虽然是加热熔化产生的， 但不具备焦油性状，不属于国家危险废物名录中的“其他精炼、蒸馏和任何热解处理中产生的废焦油状残留物”。灰渣为一般固废。灰渣收集后外售。 （2）危险废物 ①废导热油 项目运行过程中导热油会有所损耗，损耗需要定期补充，为了保障导热油正常运行，项目需对导热油进行定期更换，更换周期为5年，更换废导热油量为16t。则废导热油产生量为16t/5a，3.2t/a。废物类别为HW08，废物代码900-249-08。 ②废桶 项目硫酸、十二烷基苯磺酸等液体原料桶、废硅胶包装过程中废包装桶，产生量约425个/a，约2.8t/a，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49。 本项目危险废物汇总表见表17。 表17本项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物 代码 产生量 产生工序及装置 形态 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废导热油 HW08 9900-249-08 3.2t/a 导热油炉 液态 五年 T，I 危废暂存间 2 废桶 HW49 900-041-49 2.8t/a 包装桶 固态 一年 T/In 危废暂存间 ②处置措施 危险废物收集后在危废暂存间内暂存，定期交有资质单位处置。本项目贮存场所情况见表18。 表18本项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所 危险废物名称 危险废物类别 危险废物 代码 位置 占地 面积 贮存方式 贮存量 危废暂存间 废导热油 HW08 9900-249-08 仓库东侧 10m2 密闭储存 16t 废桶 HW49 900-041-49 1t ③危险废物的收集 项目危险废物的收集须严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求： A、根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 B、制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 C、危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 D、危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。 ④危险废物的暂存要求 A、根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求，危险废物储存间采取如下措施： a、危废储存库地面基础应采取防渗，地基采用3：7灰土垫层300mm厚，地面采用C30防渗砼200mm厚，面层用防渗砂浆抹面30mm厚，防渗系数能够达到10-10cm/s，暂存场所要达到防渗漏、防流失、防扬散、防雨淋的要求； b、危废储存库地面与裙脚应用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 B、企业须健全危险废物相关管理制度 a、企业须配备专业技术人员和管理人员专门负责企业危险废物统计、收集、暂存、转运和管理工作，并对有关危废产生部门员工进行定期教育和培训，强化危险废物管理； b、企业须建立危险废物收集操作规程、危险废物转运操作规程、危险废物暂存管理规程等相关制度，并认真落实； c、企业须对危险废物储运场所张贴警示标示，危险废物包装物张贴警示标签； d、规范危险废物统计、建立危险废物收集及储运有关档案，认真填写《危险废物项目区内转运记录表》，作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等，并即时存档以备查阅。 C、危险废物在危废库房内暂存期间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及其修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求进行存储和管理。 a、必须将危险废物装入容器内进行密封装运，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装； b、盛装危险废物的容器应当符合标准，材质要满足相应的强度要求且必须完好无损，容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； c、危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册，不得接收未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危险废物； d、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 D、危险废物的转运 项目危险废物转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少危险废物运输过程给环境带来污染。危险废物的转运还按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行，具体如下： a、危险废物的运输由持有危险废物经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险货物运输管理规定执行； b、项目危险废物运输采用公路运输方式，应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2013年第2号）执行。 运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志，运输车辆应按GB13392设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。 c、危险废物运输时的装卸应遵照如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉危险废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。装卸区域应设置隔离设施。 d、危险废物转移过程严格落实《危险废物转移联单管理办法》的相关规定，规范危险废物转移；做好每次外运处置废物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地生态环境行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行，第四联交接受单位，第五联交接受地生态环境行政主管部门。 e、废物处置单位的运输人员必须掌握危险废物运输的安全知识，了解所运载的危险废物的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。 综上所述，项目固体废物的收集、贮运和转运环节应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GBl8599-2001）及其修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规范进行。在加强管理并落实好各项污染防治措施和固体废物安全处置措施的前提下，项目产生的固体废物不会产生二次污染，对周围环境的影响较小。 5、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在风险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度。提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 （1）评价依据 1）风险调查 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169—2018）附录B及《重大危险源辨识》（GB81218—2018），本项目主要风险物质为天然气。 2）风险潜势初判 ①环境风险潜势划分 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，建设项目环境风险潜势划分表见表19。 表19建设项目环境风险潜势划分表 环境敏感程度（E） 危险物质及工艺系统危险性（P） 极高危害（P1） 高度危害（P2） 中度危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感（E1） IV+ IV III III 环境中度敏感（E2） IV III III II 环境低度敏感（E3） III III II I 注：IV+为极高环境风险。 ②P的分级判定 分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质在厂区内的最大存在量与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169—2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2+······+qn/Qn 式中：q1，q2，···，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，···，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据调查，本项目天然气采用管道天然气。厂内存储情况见表18。 表20天然气存储情况 物质 临界量（t） 实际存储量（t） q/Q 天然气 10 0.11 0.011 根据上表可知，本项目Q＜1，本项目环境风险潜势为I。 3）评价等级 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表1确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 表21环境风险评价等级 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析 根据前述分析可知，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 （2）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169—2018）附录B及《重大危险源辨识》（GB81218—2018）可知，项目使用的天然气属于易燃物质、具有燃烧爆炸性，采用管道天然气储存，分布于管道内。 主要影响途径为通过大气、地表水和地下水影响环境。 （3）风险分析 本项目最大的最大可信事故为天然气泄漏引发的火灾、爆炸风险，一旦发生火灾、爆炸事故，则将对环境造成较大的影响，详见表21。 表22项目火灾爆炸影响情况 类型 影响分析 火灾影响 热辐射 不但燃烧速度快、燃烧面积大，而且放出大量的热，危及火灾周围的人员的生命及毗邻建筑物和设备的安全 浓烟及有害废气 火灾时散发出大量的浓烟，它是由燃烧物质释放出的高温蒸汽和毒气，被分解的未燃物质和被火燃加热而带入上升气流中的空气和污染物质的混合物，它不但含有大量的热量，而且还含有蒸汽，有毒气体，对火场周围的人员生命安全和周围的大气环境质量造成污染和破坏 爆炸影响 爆炸震荡 在爆炸发生时，产生一股能使物体震荡使之松散的作用力，这股力量削弱生产装置及建、构筑物、设备的基础强度，甚至使之解体 冲击波 爆炸冲击波最初出现正压力，而后又出现负压力，它与爆炸物的质量成正比，与距离成反比。它将对爆炸区域周围的建筑物产生一个强大的冲击波，并摧毁部分建筑物及设备 冲击碎片 机械设备、装置、容器等爆炸后产生的大量碎片，飞出后会在相当大的范围内造成危害 造成新的火灾 爆炸的余热或残余湖中会点燃周边可燃物体造成新的火灾 （4）风险防范措施 1）天然气输送、使用防范措施 ①天然气管道要与其它存放物资保持一定距离，减少人和机械无意中发生触及或碰撞的概率； ②生产车间要设置通风系统、使用防爆电器； ③生产车间设置灭火器和急救器材、用具。灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，确保能正常使用； ④生产车间严禁明火，制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，定期对员工进行消防知识培训。 2）安全管理措施 ①应建立健全健康、安全的环境管理制度，并严格予以执行。 ②严格执行我国有关的劳动安全、环境保护、工业卫生的规范和标准，最大限度地清除事故隐患，一旦发生事故应采取有效措施，降低因事故引起的损失和对环境的污染。 ③加强安全环保管理，制订出供正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，应定期进行安全活动，提高职工的安全意识。 ④订应急操作规程，如在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，规定限制事故影响的措施，另外还应说明与操作人员有关的安全问题。 ⑤建立应急预案机制，设立应急指挥领导小组和事故处理抢险队，与当地政府有关的应急预案衔接并建立正常的定期联络制度。 （5）分析结论 通过制定风险防范措施、制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，严格遵守安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素一级企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。 本项目通过落实上述风险防范措施后，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以接受的。 6、土壤环境影响和保护措施 项目营运期对土壤的主要影响途径为大气沉降。本次评价采用定性描述法来分析项目对土壤环境的影响。 项目主要大气污染物为硫酸雾、非甲烷总烃，硫酸雾、非甲烷总烃经处理后均可达标排放，最大地面浓度对环境空气贡献值较小，不会对周边土壤造成明显影响。 为减轻或避免对土壤造成不利影响， 评价根据土壤导则对项目建设提出相应的环境保护措施，主要从源头控制、 过程控制以及跟踪监测三方面来说，具体如下： ①源头控制 厂区做好防渗工作，切断其对土壤环境的影响源。影响源主要为硫酸雾、非甲烷总烃排放源。污染物迁移突降是通过大气沉降，故评价要求项目废气源经相应环保措施处理后做到达标排放，同时要求厂区废硅胶处置区地面全部硬化，使其污染物沉降不会接触到土壤。企业应加强管理，做好节能减排和清洁工作，一方面减少污染物产生量，另一方面降低污染物排放浓度和排放量。源强的降低可以在发生泄漏时减轻对土壤的影响。 ②过程防控措施 项目占地范围内裸露地面须采取必要的绿化措施， 种植一些具有较强吸附能力的植物为主，减少废气中硫酸雾、非甲烷总烃沉降到地面，除绿化外， 其他区域路面全部硬化。 综上所述，运营期对土壤环境影响不大。 7、地下水 项目生活污水经化粪池（容积10m3）处理后，用于周围农田肥田，不外排；喷淋装置废水经收集后，用于加热釜冲罐，不外排；冷却水循环利用，不外排。正常共况下，本项目运营期内没有厂区废水经过地面漫流进入土壤的途径。生活垃圾经垃圾桶收集后定期转运至垃圾中转站处理；废包装袋收集暂存后外售；裂解灰渣收集暂存后外售；废催化剂由厂家更换回收。废 导热油、废活性炭、废桶经危废暂存间暂存后交有资质单位处置。不会对地下水造成影响。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水污染防渗分区要求，项目厂区采取分区防渗，其中危废暂存间、生产车间、仓库、导热油炉等采取重点防渗，办公区、宿舍、食堂等采取一般防渗。 综上，项目营运期对地下水环境影响较小。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 硫酸雾、非甲烷总烃 | 冷凝器排气口设置密闭集气管道，收集的硫酸雾、非甲烷总烃经1套“碱液喷淋装置+催化燃烧装置”处理后， 通过15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2 二级标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知（豫环攻坚办【2017】162 号）》 |
|  | DA002 | 颗粒物、二 氧化硫、氮 氧化物 | 采用燃料分级低氮燃烧、烟气循环技术等措施后通过1根8m高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1标准 |
| 地表水环境 | 职工生活污水 | COD、SS、氨氮、BOD5 | 经化粪池收集后由周边农民定期清掏、肥田 | 综合利用不外排 |
| 声环境 | 设备运行噪声 | 噪声 | 选取低噪声设备、减振基础，设备布置在厂房内 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 职工生活垃圾经垃圾箱收集后交环卫部门处理；废包装袋收集后外售；灰渣收集后外售。废导热油、废桶在危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗，除绿化区域外地面全部硬化 |
| 环境风险防范措施 | 通过落实评价提出的风险防范措施后，环境风险是可以接受的 |
| 其他环境 管理要求 | 建立环境保护管理责任制， 落实环境保护岗位职责，加强废气处理设备运行维护管理，确保废气处理设备正常运行，每天巡检，发现问题及时处理。定期进行监测，不达标时需分析原因并采取措施，故障排除后方可恢复废硅胶处置 |

# 六、结论

综上所述，本项目与国家、地方的相关生态环境保护法律法规政策和规划等相符，选址合理，污染防治措施可行。建设单位应认真落实本报告提出的污染防治措施，保证污染治理工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产运行，加强环保设施的运行管理和维护，保证各类污染物达标排放，实施排污总量控制，做好事故情况下的应急措施。在上述前提条件下，本项目对周围环境不会产生明显的不利影响，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 硫酸雾 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 2.973t/a |  | 2.973t/a | +2.973t/a |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.045t/a |  | 0.045t/a | +0.045t/a |
|  | 二氧化硫 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 氮氧化物 |  |  |  | 0.28t/a |  | 0.28t/a | +0.28t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 职工生活垃圾 |  |  |  | 2.25t/a |  | 2.25t/a | +2.25t/a |
|  | 灰渣 |  |  |  | 1015t/a |  | 1015t/a | 1015t/a |
|  | 废包装袋 |  |  |  | 1.2t/a |  | 1.2t/a | +1.2t/a |
| 危险废物 | 废导热油 | HW08 |  |  | 3.2t/a |  | 3.2t/a | +3.2t/a |
|  | 废桶 | HW49 |  |  | 9t/a |  | 9t/a | +9t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

冲罐水

不凝气

灰渣

111.5

812

9406.5

成品

9518

冷凝接收

10000

废硅胶

加热熔化

330

硫酸、十二烷基苯磺酸

不凝气

灰渣

成品

冷凝接收

废硅胶

加热熔化

硫酸、十二烷基苯磺酸