# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：储存销售甲醇、醇基燃料油、燃料油、白油项目

建设单位：    漯河市德景馨商贸有限公司

编制日期：          2021年11月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 储存销售甲醇、醇基燃料油、燃料油、白油项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2021-411103-04-05-630392 |
| 建设单位联系人 | 徐国伟 | 联系方式 | 13939594666 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区商桥镇107国道与商都路交叉口北100m路西 |
| 地理坐标 | （114度03分50.367秒，33度38分22.928秒） |
| 国民经济 行业类别 | G5942 危险化学品仓储 | 建设项目 行业类别 | 五十三、装卸搬运和仓储业 149、危险品仓储594 |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 48 | 环保投资（万元） | 5 |
| 环保投资占比（%） | 10.4 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6000 |
| 专项评价设置情况 | 本项目主要储存销售甲醇、醇基燃料油、燃料油、白油，其中甲醇和醇基燃料油属于危险化学品，最大储存量分别为甲醇39.5t、醇基燃料油39.5t，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中的规定，项目Q=8.125，1≤Q<10，需要开展环境风险专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 本项目属于危险品仓储，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，不属于限制类和淘汰类，为允许类；项目所用主要设备为卧式钢制储罐、输送泵等，不属于《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批、第二批、第三批、第四批）中的淘汰类；本项目已于2021年11月11日获得漯河市郾城区发展改革规划局备案，项目代码：2021-411103-04-05-630392，本项目建设符合国家相关产业政策。 2.地方管理要求相符性 根据《漯河市郾城区乡镇集中式饮用水水源保护区划分技术报告》，郾城区商桥镇共1座水井，位于商西村民房北15m处，地下水井群饮用水水源保护区面积12207m2，地下水保护范围为以水厂边界外延50m的矩形区域。 本项目厂址西南距商桥镇地下水饮用水水源保护区最近距离为800m，不在商桥镇地下水饮用水源保护区范围内。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 漯河市德景馨商贸有限公司位于漯河市郾城区商桥镇107国道与商都路交叉口北100m路西，主要从事危险化学品的储存及销售。该企业储存销售甲醇、醇基燃料油、车用尿素建设项目，该项目环境影响报告表于2019年9月11日通过原漯河市郾城区环境保护局审批，批复文号为：郾环监表[2019]48号，主要建设内容为10个40m3卧式钢制储罐，其中1个储存甲醇、1个储存醇基燃料油、8个储存车用尿素，于2019年底建成，由于受突发新冠疫情影响，市场需求量大幅下降，甲醇、醇基燃料均未储存，达不到验收工况，未进行验收。随着市场对车用尿素的需求增加，企业于2020年10月新增2个50m3卧式钢制储罐，主要储存车用尿素，根据《危险化学品目录》（2015版）车用尿素不属于危险品，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）无需进行环境影响评价。 根据公司发展规划及市场需求，漯河市德景馨商贸有限公司拟投资48万元在现有工程基础上进行改扩建，现有工程共12个卧式钢制储罐，主要内容包括：①现有10个40m3卧式钢制储罐变更为10个50m3卧式钢制储罐，储存物质由“甲醇、醇基燃料油和车用尿素”改为燃料油；②现有2个50m3卧式钢制储罐容积不变，储存物质由车用尿素改为甲醇和醇基燃料油，原来储存于40m3储罐内的甲醇和醇基燃料油调整到50m3储罐内，储存能力增加25%。③本次新增3个50m3卧式钢制储罐，储存物质为白油。 由于甲醇和醇基燃料油储存量增加，根据工程分析核算项目拟建成后甲醇、醇基燃料油装卸料及销售过程中废气排放量为79.01kg/a。原环评批复甲醇、醇基燃料油装卸料及销售过程中废气排放量为65.9kg/a，则本项目拟建成后甲醇、醇基燃料油废气排放量较原环评批复量增加20%。根据关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办环评函〔2020〕688号文中第七条：物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的，属于重大变动。本次需要对改扩建工程办理环评手续。 1、产品规模及方案 本项目改扩建后，主要储存及销售的产品为甲醇、醇基燃料、燃料油及白油。项目改扩建前后产品方案及生产规模见表2-1。 表2-1 产品方案及生产规模一览表 序号 产品名称 改扩建前储存、销售量（t/a） 改扩建后全厂储存、销售量（t/a） 变化情况（t/a） 1 甲醇 300 350 +50 2 醇基燃料油 300 350 +50 3 车用尿素 600 0 -600 4 燃料油 0 600 +600 5 白油 0 300 +300 2、建设内容 本次为改扩建项目，在原有工程基础上进行，占地面积为6000m2，不新增用地。原有10个40m3卧式钢制储罐（其中1个储存甲醇、1个储存醇基燃料油、8个储存车用尿素）变更为10个50m3卧式钢制储罐（储存燃料油）；2个50m3卧式钢制储罐（车用尿素储罐）容积不变，储存物质变更为1个甲醇储罐和1个醇基燃料油储罐；新增3个50m3卧式钢制储罐（主要储存白油）。 主要工程组成及主要建设内容详见表2-2。 表2-2 工程组成及主要建设内容一览表 类别 组成 内容及规模 备注 主体工程 储存、销售区 10个40m3卧式钢制储罐变更为10个50m3卧式钢制储罐 主要储存燃料油 3个50m3卧式钢制储罐 新建，主要储存白油 2个50m3卧式钢制储罐 依托现有，主要储存甲醇和醇基燃料 辅助工程 办公区 租赁河南浩源发制品有限公司现有办公室，砖混结构，建筑面积128m2 依托现有工程 配电间 1层砖混结构，建筑面积7m2 发电间 1层砖混结构，建筑面积7m2 门卫室 1层砖混结构，建筑面积14m2 值班室 1层砖混结构，建筑面积27m2 公用工程 供电工程 由市政电网供给 给水工程 厂区自备井 环保工程 废气 新增3个储罐和改造的10个储罐配套建设喷淋降温装置 新建 喷淋降温装置 现有2个50m3储罐喷淋降温装置依托现有 废水 职工生活污水，经化粪池处理后定期清掏还田利用 依托现有工程 噪声 基础减振 固废 1间5m2一般固废暂存场所 应急事故、预防措施 储罐区设置可燃气体报警检测装置；项目储罐区设置围堰1座，长43.5m×宽14m×高1.2m；储罐区东侧设置应急事故池1座，长12m×宽6m×深3.5m；罐区东南侧设置循环水池1座，长15m×宽6m×深3.5m 3、主要生产设备 表2-3 主要设备一览表 序号 设备名称 规格或型号 数量 备注 1 卧式钢制储罐 50m3 Φ2.8×L8.25m 10个 原有10个40m3卧式钢制储罐（其中1个储存甲醇、1个储存醇基燃料油、8个储存车用尿素）变更为10个50m3卧式钢制储罐（储存燃料油） 2 卧式钢制储罐 50m3 Φ2.8×L8.25m 3个 新建，主要储存白油 3 输送泵 5.5kw 76BCB-60型 1台 新建 4 卧式钢制储罐 50m3 Φ2.9×L8.1m 2个 依托现有工程，2个储罐储存物质由车用尿素改变为1个甲醇和1个醇基燃料油 5 防雨型阻火通气帽 DN50 3台 新增 6 液位仪 / 3套 7 输送泵 5.5kw 76BCB-60型 2台 依托现有工程 8 消防泵 4.5kw 2台 9 流量计 DN50 4台 10 防雨型阻火通气帽 DN50 12台 11 液位仪 / 12套 12 自力式调节阀 / 2台 13 柴油发电机 10kw 1台 4、原辅材料及资源、能源 本项目主要原辅材料用量及能源消耗情况详见下表2-4。 表2-4 主要原辅材料及资源、能源消耗一览表 序号 名称 改扩建前储存、销售量 改扩建完成后全厂储存、销售量 备注 产品储存、销售量 1 甲醇 300t 350t 外购原料进行销售 2 醇基燃料 300t 350t 3 车用尿素 500t 0t 4 燃料油 0t 600t 5 白油 0t 300t 资源、能源消耗量 6 水 500 m3/a 67.5 m3/a 自来水供水 7 电 1kwh/a 1.2kwh/a 由市政供电 5、水平衡分析 本项目不新增劳动定员，与现有工程职工调配，无新增生活污水；在夏季对罐体进行喷淋降温，防止温度过高发生爆炸，喷淋降温用水全部蒸发损耗，不外排。 （1）职工生活用水 本项目劳动定员5人，厂区不提供食宿。根据企业提供资料，职工用水量约为0.175m3/d、52.5m3/a，生活污水经化粪池处理后定期清掏还田利用。 （2）喷淋降温用水 原有工程共12个储罐，夏季需要对罐体喷淋降温，根据企业提供现有工程喷淋用水量，所需用水为60L/d，本次新增3个储罐，核算本项目喷淋用水量约为15L/d，喷淋降温水全部蒸发损耗，不外排。 6、劳动定员及工作制度 本项目年生产300天，所需职工与现有工程进行调配，不新增职工，职工总人数为5人，其中管理人员1人，工人4人，每日工作8小时。 7、项目平面布置图 本项目依托现有工程进行改扩建，厂区东西长、南北宽，储存、销售区位于厂区中部偏北侧，应急事故池、消防水池位于厂区东侧，门卫室位于南侧，厂区西侧为预留空地，项目平面布置见下图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 8、工艺流程简述（图示） 本项目主要为储存销售甲醇、醇基燃料油、燃料油和白油，外购原料进行储存，根据不同客户需求装入危险品运输槽车内销售，生产工艺见下图2-3。 工艺流程： 1、外购原料：项目进货由有危险品运输资质的社会机构协作单位使用槽车与货车将甲醇、醇基燃料油、燃料油和白油送至厂区内。 2、卸料：项目卸料采用密闭卸料方式，化学品运送至厂区后，先稳定15分钟消除静电，用能检测接地状态的静电接地仪接地夹接地后，通过泵CRJ型插入式软管快速接头连接，开启槽车放料阀门和物料输送泵入口阀，打开物料输送泵出口阀和储罐的入口阀，启动物料输送泵电机，物料经泵加压后卸入对应的储罐内。 项目卸料过程在连接槽车与储罐时，罐内有机废气会有少量逸散至周围大气中，同时随着罐内液体化学品的注入，罐内气体空间变小，罐内气压增大，当压力达到一定界限时，压力阀开启，罐内有机废气随压力阀排出。该产生废气的过程又称为进料“大呼吸”。 3、存储：项目用于存储甲醇、醇基燃料油、燃料油和白油的储罐全部采用50m3卧式钢制储罐。其中甲醇储罐1个、醇基燃料油储罐1个、燃料油储罐10个、白油储罐3个。项目化学品在存储过程中，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、物料蒸发速度、物料浓度和蒸汽压力也随之变化，压力的变化带来罐内气体的排出和罐外空气的吸入，该过程会产生少量的有机废气，该过程又称为“小呼吸”。 4、装料：根据客户需求，储罐内的甲醇、醇基燃料油、燃料油和白油通过输送泵装入危险品运输槽车内。槽车驶入装车区域后，操作工连接防静电接地夹。接密闭卸料口，通知泵工启动装车泵，操作人员打开罐车进料阀门，开始装车。 项目化学品在装料过程中，随着罐内液面的不断降低，气体空间逐渐增大，罐内压力减小，当压力小于呼吸阀控制真空度时，储罐开始吸入新鲜空气，由于液面上方空间的蒸汽没有达到饱和，促使物料蒸发加速，使其重新达到饱和，罐内压力再次上升，造成部分物料蒸汽从呼吸阀呼出，产生一定量的有机废气排放至周围大气中，该过程又称为出料“大呼吸”。 主要污染工序 项目营运期的主要污染工序见表2-5。 表2-5 营运期主要污染工序一览表 污染因素 污染环节 污染物 主要污染因子 防治措施 废气 装料、储存、卸料 挥发性有机物 非甲烷总烃 喷淋降温 噪声 卸料、装料 LAeq LAeq 基础减振 固废 职工生活 职工生活 生活垃圾 交由环卫部门进行处理 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有工程概况 1、现有工程基本情况 漯河市德景馨商贸有限公司位于漯河市郾城区商桥镇107国道与商都路交叉口北100m路西，占地面积为6000m2。厂区现有12个储罐，储存的物质有甲醇、醇基燃料油、车用尿素。 2、现有工程主要工程内容 表2-7 现有工程情况一览表 类别 组成 内容及规模 主体工程 储存、销售区 1个40m3甲醇储罐、1个40m3醇基燃料储罐、8个40m3车用尿素储罐、2个50m3车用尿素储罐 辅助工程 办公区 租赁河南浩源发制品有限公司现有办公室，砖混结构，建筑面积128m2 配电间 1层砖混结构，建筑面积7m2 发电间 1层砖混结构，建筑面积7m2 门卫室 1层砖混结构，建筑面积14m2 值班室 1层砖混结构，建筑面积27m2 公用工程 供电工程 由市政电网供给 给水工程 厂区自备井 环保工程 废气 喷淋降温装置 噪声 基础减振 固废 1间5m2一般固废暂存场所 应急事故、预防措施 储罐区设置可燃气体报警检测装置； 项目储罐区设置围堰1座，长43.5m×宽14m×高1.2m储罐区东侧设置应急事故池1座，长12m×宽6m×深3.5m； 罐区东南侧设置循环水池1座，长15m×宽6m×深3.5m。 3、现有工程主要原辅材料及能源消耗 表2-8 现有工程主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 原料名称 年储存、销售量 1 甲醇 300t/a 2 醇基燃料 300t/a 3 车用尿素 600t/a 4、现有工程主要生产设备 表2-9 现有工程主要生产设备清单一览表 序号 设备名称 规格或型号 数量 1 卧式钢制储罐（甲醇） 40m3 Φ2.6×L8.25m 1个 2 卧式钢制储罐（醇基燃料油） 40m3 Φ2.6×L8.25m 1个 3 卧式钢制储罐（车用尿素） 40m3 Φ2.6×L8.25m 8个 4 卧式钢制储罐（车用尿素） 50m3 Φ2.8×L8.1m 2个 5 输送泵 5.5kw 76BCB-60型 2台 6 消防泵 4.5kw 2台 7 流量计 DN50 4台 8 防雨型阻火通气帽 DN50 10台 9 液位仪 / 10套 10 自力式调节阀 / 2台 11 柴油发电机 10kw 1台 5、现有工程工艺流程图及产污环节 二、现有工程污染物排放情况分析 6、现有工程污染物排放情况分析 由于原有工程达不到验收工况，暂未进行验收。本次在建工程污染物产排情况以原环评及批复为依据，并结合现有工程实际运行情况分析污染物排放情况。 （1）废水 现有工程废水主要为生活污水，根据企业提供资料，废水产生量为0.175m3/d、52.5m3/a，生活污水经化粪池处理后定期清掏还田利用。 （2）废气 现有工程废气主要为卸料、储存、装料过程中产生的非甲烷总烃和氨。由于受新冠疫情影响，企业暂未储存甲醇和醇基燃料油，本次以现有工程环境影响评价批复排放量计，根据企业提供资料，氨排放量为5kg/a，该部分气体经喷淋后以无组织形式排放。 （3）固废 现有工程固废主要为生活垃圾，产生量约为2.25kg/d，0.68t/a，在厂区内分类收集、定点堆存，集中收集后交由环卫部门定期处理。 表2-11 现有工程主要污染物排放情况汇总表 类别 污染物名称 排放情况 处理措施 废水 生活污水 废水量 0m3/a 生活污水经化粪池处理后定期清掏还田利用 COD 0t/a 氨氮 0t/a 废气 卸料、储存、装料 非甲烷总烃 65.9kg/a 喷淋降温装置，无组织排放 固废 一般固废 生活垃圾 0t/a 定期收集后交由环卫部门处置 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 本项目位于漯河市郾城区商桥镇107国道与商都路交叉口北100m路西，属于大气环境二类功能区，执行《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚二级标准。本项目环境空气质量现状评价采用河南省环境监测中心发布的漯河市2020年度SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO24小时平均浓度及O3日最大8小时平均浓度监测数据，并按照《环境空气质量评价指标技术规范》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标判区域环境空气质量达标情况，年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24小时平均或8小时平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求的即为达标。常规监测统计结果见下表。 表3-1 2020年环境空气常规监测统计结果 单位：µg/m3 监测因子 监测点位 SO2 NO2 PM10 PM2.5 CO（mg/m3） O3（日最大8小时） 2020年漯河市 24小时平均 4~22 6~63 7~275 6~235 0.4~2.2 14~218 浓度值数量（个） 366 366 366 366 366 366 相应百分位数24小时平均 17.3 52 179.5 141.8 1.2 154 是否达标 是 是 否 否 是 是 年均浓度 9.4 25.7 88 55.8 0.8 100 是否达标 是 是 否 否 / / 标准 限值 24小时平均 150 80 150 75 4 160 年平均 60 40 70 35 / / 备注：相应百分位数质量浓度，SO2、NO2为第98百分位数24小时平均浓度，PM10、PM2.5、CO为第95百分位数24小时平均浓度，O3为第90百分位数日最大8小时平均浓度。 由监测统计结果可知，2020年度项目所在区域环境空气SO2、CO、NO2 24小时、O3日最大8小时和相应百分位数指标均能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准的要求，但PM10、PM2.524小时和相应百分位数指标均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，因此判定项目所在评价区域为不达标区。 2、地表水环境 项目所在区域地表水体为颍河，位于项目南侧3.6km处，根据河南省地表水功能区划分，颍河规划水质目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本次评价收集到2020年1-12月颍河—西华址坊断面的常规监测数据，统计结果见下表。 表3-2 颍河—西华址坊断面的水质监测数据一览表 单位：mg/L 序号 时间 COD 氨氮 总磷 1 2020年1月 20 0.43 0.134 2 2020年2月 20 0.12 0.056 3 2020年3月 18 0.1 0.07 4 2020年4月 18 0.06 0.049 5 2020年5月 19 0.12 0.168 6 2020年6月 17.5 0.5 0.135 7 2020年7月 17.5 0.75 0.185 8 2020年8月 16 0.8 0.275 9 2020年9月 16 0.09 0.147 10 2020年10月 16 0.71 0.091 11 2020年11月 24.5 0.22 0.096 12 2020年12月 15 0.45 0.086 年均值 / 18.13 0.36 0.12 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）Ⅲ类标准 20 1 0.2 由上表可知，2020年颍河—西华址坊断面COD、氨氮、总磷因子平均值能够满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准的要求。 3、声环境 本项目位于漯河市郾城区商桥镇107国道与商都路交叉口北100m路西，项目建设区无其他的噪声污染源，项目所在区域声环境质量现状较好，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、生态环境 本项目位于漯河市郾城区商桥镇107国道与商都路交叉口北100m路西，在现有工程基础上进行改扩建，无新增用地，且用地范围内无生态环境保护目标，可不进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境 本项目位于漯河市郾城区商桥镇107国道与商都路交叉口北100m路西，项目500m范围内不涉及地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目主要为物料储存、分销，厂区地面进行硬化，物料装卸区及储存区均设置有围堰防止物料泄露，同时配备安全事故池，出现泄漏时可将物料引致安全事故池内。项目已做好相应的事故防治措施，对周围环境影响较小，因此可不开展地下水和土壤环境和质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场勘查，本项目厂界外500m范围主要大气环境保护目标为商东村，不涉及自然保护区、风景名胜区等其他大气环境保护目标和地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，厂界外50米范围无声环境保护目标。项目周围环境保护目标统计见下表。 表3-3 主要环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 方位 性质 距离 保护级别 大气环境 商桥镇中心卫生院 W 医院 90m 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 商桥镇政府 W 政府 140m 商东村 W 居住 210m 漯河市郾城高级中学 SW 学校 240m 地表水 颍河 S 地表水体 1.8km 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 序号 标准名称 类别 项目 标准值 单位 限值 1 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 非甲烷总烃 周界外浓度最高点 mg/m3 4.0 2 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 等效 声级 昼间 dB(A) 60 夜间 dB(A) 50 |
| 总量 控制 指标 | 项目废水主要为生活污水和喷淋降温废水。生活污水经化粪池处理后定期清掏还田利用；喷淋降温废水全部蒸发耗损，不外排，项目废水无总量控制指标。 依据《漯河市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯政办[2018]33号）的要求，区域内VOCs排放实行倍量替代，VOCs区域排放需替代的量为新建项目VOCs排放量的2倍。本项目VOCs排放总量为0.28t/a，原环评批复量为0.0659t/a，本次交原环评批复量新增0.214t/a，根据倍量替代需替代量为0.428t/a，由当地削减总量调配，区域总量不新增。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境影 响 | 本项目在现有工程基础上进行改扩建，施工期仅为储罐安装，不涉及土建，且施工期较短，本次评价不再对施工期环境影响和保护措施进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水 本项目废水主要为生活污水和喷淋降温废水。生活污水经化粪池处理后定期由抽粪车抽走，不外排；喷淋降温用水在夏季对储罐进行降温，废水经储罐流入储存区围堰内，该部分废水全部蒸发耗损，不外排。 （1）生活污水 本项目职工生活用水量约为52.5m3/a，该部分污水经化粪池处理后定期清掏还田利用。 （2）喷淋降温废水 物料在储存内储存时在夏季需要对储存进行降温，防止发生爆炸等安全事故。根据企业提供资料，原有工程共12个储罐，所需用水为60L/d；本次新增3个储罐，本项目喷淋用水量约为15L/d，喷淋降温水全部蒸发损耗，不外排。 表4-1 项目废水污染物产生情况一览表 废水类别 废水量 排放规律 主要污染物及产生源强 排放去向 1 生活污水 0.175m3/d 不外排 / 厂区化粪池处理后还田利用 2 喷淋降温废水 15L/d 不外排 / 全部蒸发耗损 2、废气 2.1废气源强 本项目营运期废气主要为甲醇和醇基燃料卸料、存储、装料过程产生的甲醇；燃料油和白油卸料、存储、装料过程产生的非甲烷总烃。其中卸料过程、装料过程产生的有机废气主要为“大呼吸”产生的甲醇；存储过程产生的有机废气主要为“小呼吸”产生的甲醇，本次以非甲烷总烃计。 （1）甲醇、醇基燃料油 ①在储罐进料时，随着液面的升高，气体空间体积变小，混合气受到压缩，压力不断升高。当罐内混合气压升高到外界大气压力时，压力阀盘开启，呼出混合气。本次评价大呼吸损失量根据《炼油厂油品储运技术与管理》（田士良，中国石化出版社，1995年）推荐的中国石油化工系统经验公式计算。“大呼吸”损耗的估算公式如下： LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC 式中： LW——工作损失（kg/m3投入量）； KN——周转频次，取决于储罐的年周转次数N，当N≤36时，KN=1；（本项目N=7，因此KN=1）； KC——产品因子，甲醇为其他有机液体； M——蒸汽的摩尔质量； P——在大量液体状态下，真实的蒸汽压力。 根据建设单位提供的资料可知，甲醇、醇基燃料油年存储销售量分别为：甲醇350t/a、醇基燃料油350t/a，原环评年周转次数为11次，KN取值为1，本次年周转次数为7次，KN取值为1。因此LW取值同原环评一致，LW=0.0529kg/m3。根据甲醇密度为0.79t/m3，项目甲醇和醇基燃料油年投入量（转运量）为700t，合计约为886m3，则工作损失产生量为46.87kg/a。 ②储罐静止时，由于气体空间温度和废气浓度的昼夜变化引起的损耗为储罐的静止储存损耗，又称“小呼吸”损耗。 拱顶罐的静储蒸发损耗量（小呼吸）估算公式： LB=0.191×M×（P/（100910-P））0.68×D1.73×H0.51×ΔT0.45×FP×C×KC，式中： LB——呼吸排放量（kg/a）； D——罐的直径（m），取值2.8； H——平均蒸气空间高度（m），1； ΔT——一天之内的平均温度差(℃)，取10摄氏度； FP——涂层因子（无量纲），取值在1~1.5之间，取值为1.25； C——用于小直径罐的调节因子（无量纲），直径在0~9m之间的罐体； C=1-0.0123（D-9）2； KC—一产品因子（石油原油 KC 取 0.65，其他的液体取 1.0，本项目为甲醇， 取 1.0)； 式中其他因子参考“大呼吸”损耗计算公式。 经上述计算，项目“小呼吸”废气产生量约为18.14kg/a。 ③装卸废气主要指在为罐车加注物料时，物料进入罐车储罐内，罐车储罐内的甲醇蒸气被装载物料置换时所产生的排放，属于无组织排放。类比同类项目，可知无组织排放率在 0.02%以下，项目年销售量为 700t，经计算，排放量为 14kg/a。 （2）燃料油、白油 ①在储罐进料时，随着液面的升高，气体空间体积变小，混合气受到压缩，压力不断升高。当罐内混合气压升高到外界大气压力时，压力阀盘开启，呼出混合气。本次评价大呼吸损失量根据《炼油厂油品储运技术与管理》（田士良，中国石化出版社，1995年）推荐的中国石油化工系统经验公式计算。“大呼吸”损耗的估算公式如下： LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC 式中： LW——工作损失（kg/m3投入量）； KN——周转频次，取决于储罐的年周转次数N，当N≤36时，KN=1；（本项目N=32，因此KN=1）； KC——产品因子，燃料油和白油为其他有机液体，取值1.0； M——蒸汽的摩尔质量，燃料油取值130g/mol； P——在大量液体状态下，真实的蒸汽压力，取值4095.6Pa。 燃料油、白油年存储销售量分别为：燃料油600t、白油300t/a，带入公式计算后可知LW=0.223kg/m3。根据燃料油密度为0.87kg/m3，项目燃料油、白油年投入量（转运量）为900t，合计约为783m3，则工作损失产生量为174.61kg/a。 ②储罐静止时，由于气体空间温度和废气浓度的昼夜变化引起的损耗为储罐的静止储存损耗，又称“小呼吸”损耗。 拱顶罐的静储蒸发损耗量（小呼吸）估算公式： LB=0.191×M×（P/（100910-P））0.68×D1.73×H0.51×ΔT0.45×FP×C×KC，式中： LB——呼吸排放量（kg/a）； D——罐的直径（m），取值2.8； H——平均蒸气空间高度（m），0.3； ΔT——一天之内的平均温度差(℃)，取10摄氏度； FP——涂层因子（无量纲），取值在1~1.5之间，取值为1.25； C——用于小直径罐的调节因子（无量纲），直径在0~9m之间的罐体； C=1-0.0123（D-9）2； KC—一产品因子（石油原油 KC 取 0.65，其他的液体取 1.0，本项目为甲醇， 取 1.0)； 式中其他因子参考“大呼吸”损耗计算公式。 经上述计算，项目“小呼吸”废气产生量约为17.14kg/a。 ③装卸废气主要指在为罐车加注物料时，物料进入罐车储罐内，罐车储罐内的蒸气被装载物料置换时所产生的排放，属于无组织排放。类比同类项目，可知无组织排放率在 0.01%以下，项目年销售量为 900t，经计算，排放量为 9kg/a。 由上述可知，本项目建成后甲醇、醇基燃料油废气排放量为79.01kg/a，燃料油、白油废气排放量为200.75kg/a，全厂产生的废气总量为279.76kg/a、0.28t/a。 2.3环境影响分析 本项目主要为甲醇、醇基燃料油、燃料油、白油储存销售。甲醇、醇基燃料油真实的蒸气压为12.798kPa、燃料油和白油真实的蒸气压为4.098kPa。企业选用密闭性能良好的储罐及连接设备、安装喷淋降温装置减少废气排放量，废气排放量较少，对周边环境影响较小。 3、噪声 项目噪声源主要为车辆运输及输送泵等设备运转时产生的噪声，产生源强及治理效果见表4-5。 表4-5 项目主要噪声源源强及治理效果一览表 单位：dB（A） 噪声源 数量 源强 降噪措施 治理后源强 车辆运输 2辆 80 厂区设置限速、禁鸣标志 70 输送泵 1台 75 选用低噪声设备、基础减振 60 针对本项目高噪声设备采取相应治理措施后，噪声源强明显减弱，治理后源强可降至60~70dB(A)。评价把各个生产设备采取降噪措施后噪声值进行叠加作为一个混合点声源处理，根据多点源叠加模式可预测厂界噪声贡献值。 根据噪声随距离衰减模式： L=L0-20Lg(r/r0) 式中：L—距噪声源为r处的噪声值，dB(A)； L0—距噪声源为r0处的噪声值，dB(A)； r—预测点距声源的距离，m； r0—与声源的距离，取值1m。 其中混合点声源距离各厂界最近距离为：东厂界53m、西厂界108m、南厂界48m、北厂界30m，混合点声源衰减至预测点时的贡献值见表4-6。 表4-6 高噪声设备对各厂界的贡献值及其预测值 单位：dB(A) 设备 名称 治理后源强dB（A） 降噪后叠加值dB（A） 预测点 距厂界 距离m 噪声贡献值 受现有工程影响的边界噪声值 预测值 生产设备 60～70 70.41 东厂界 53 35.92 43.5 44.2 西厂界 108 29.74 53 53.02 南厂界 48 36.78 43.5 44.34 北厂界 30 40.86 43.5 45.39 由上表预测结果可知，经采取相应治理措施并经距离衰减后，昼间预测厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，项目噪声对周围声环境质量影响较小。 4、固体废物 本项目劳动定员5人，年生产300天，生活垃圾产生量按每人0.45kg/d，则项目生活垃圾产生量约为2.25kg/d，0.68t/a，在厂区内分类收集、定点堆存，集中收集后交由环卫部门定期处理。 固体废物产生及处置情况详见下表。 表4-7 固废产生及处置情况一览表 产物 工序 固废名称 固废属性/危废代码 环境危险特性 产生情况 处置措施 处理量（t/a） 最终 去向 核算 方法 产生量（t/a） 职工生活 生活垃圾 生活垃圾 / 产排污系数 0.68 交由环卫部门处置 0.68 环卫部门 4.3固废环境管理要求 本项目一般固废在厂区暂存的过程中，应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，采取防扬散、防流失、防渗漏等污染防治措施，避免对环境造成二次污染。 5、地下水和土壤 本项目运营期可能造成地下水和土壤污染的因素主要为生活污水、消防水和事故废水下渗。本项目废水经化粪池处理后由抽粪车抽走还田利用，化粪池具备“三防”措施；消防池和事故池均具备防渗措施。储存区地面硬化并设有围堰，并进行了防渗措施，同时设置有泄漏报警设备。如若储罐发生泄漏时，厂区配有事故池将泄漏物质引致事故池，防止外流污染环境。 综上所述，本项目通过加强对沉淀池的防渗措施及储存区防渗措施和事故处理措施，不会对区域地下水和土壤环境造成污染，对土壤和地下水的影响较小。 6、生态 本项目在现有工程基础上进行改扩建，不新增用地，且用地范围内无敏感目标，可不进行生态环境影响分析。 7、环境风险 详见环境风险专项评价。 8、监测要求 该项目为危险品仓储，因此参照《排污许可申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118-2020）标准进行监测，本项目营运期监测计划详见下表： 表4-8 监测计划一览表 类别 监测因子 监测点位 监测频次 废气 非甲烷总烃 厂址下风向设4个监测点位 1次/年 噪声 等效连续A声级 四厂界 1次/年 9、本工程扩建后全厂污染物“三笔帐”计算 表 4-9 全厂污染物排放汇总表 内容/类型 污染物 现有工程 拟建工程 扩建工程 “以新带 老”削减 量 改扩建工 程完成后 总排放量 增减量 废水 废水量 0 0 0 COD 0 0 0 氨氮 0 0 0 废气 非甲烷总烃 0.0659t/a 0 0.214t/a 0 0.28t/a +0.214t/a 一般固废 生活垃圾 0 0 0 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | 非甲烷总烃 | 选用密闭性能良好的储罐及连接设备；安装喷淋降温装置 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 设备运行 | 等效连续A声级 | 基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾集中收集后由环卫部门定期处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 生活污水经化粪池处理后定期清掏还田利用，化粪池具备“三防”措施；消防水池和事故池均具备防渗措施；储存区地面硬化，并设有围堰，并进行了防渗措施；储存区安装有泄露报警器、厂区配备有事故池，具备防渗措施以及出现事故时有有效的应对措施。 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 储罐区地面进行硬化，周围设有围堰，并进行了防渗；储存区安装有泄露报警器、厂区配备有事故池和消防水池，具备防渗措施以及出现事故时有有效的应对措施。 |
| 其他环境 管理要求 | 无 |

# 六、结论

漯河市德景馨商贸有限公司位于漯河市郾城区商桥镇107国道与商都路交叉口北100m路西，占地6000m2。项目在现有工程基础上进行改扩建，主要储存、销售甲醇、醇基燃料油、燃料油、白油，建成后全厂年储存、销售量为甲醇350t、醇基燃料油350t、燃料油600t、白油300t，项目建设符合国家产业政策。该项目建设在认真落实各项污染防治措施，认真执行环境保护“三同时”制度的基础上，污染物可实现达标排放，能够达到环境保护的要求。从环境保护角度分析，该项目在此建设环境影响是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | COD | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.0659t/a | 0 | 0 | 0.214t/a | 0t/a | 0.28t/a | +0.214t/a |
| 一般固废 | 生活垃圾 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

大门

门卫室

图2-1   厂区平面布置图

化粪池

应急事故池

消防

水池

配电间

发电间

泵棚

注：    为现有工程内容；

储罐为改造内容；

储罐为新增内容。

危废暂存间

地磅

外购原料

卸料

厂区储存

装料

废气、噪声

废气

外售

废气、噪声

图2-2    生产工艺流程及产污环节示意图

汽运进货

（社会协作单位）

运送至厂区

卸料

厂区储罐存储

分装

外运

N、G

G

污染物标识：G为废气、N为噪声

N、G

图2-2  项目现有工程工艺流程图