漯河市生态环境局郾城分局

关于漯河市林柏生物科技有限公司年处理

1000吨尿液项目环境影响报告表的批复

郾环监表﹝2022﹞1号

漯河市林柏生物科技有限公司：

你公司（91411103MA9KA0ND9Y）上报的由贵州醉风源环保科技有限公司编制的《漯河市林柏生物科技有限公司年处理1000吨尿液项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）收悉，该项目已在郾城区政府网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于漯河市郾城区孟庙镇袁黄村。该项目《报告表》内容符合国家相关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、地点、规模、工艺和环境保护对策措施建设。

二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施达到环评各项要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。项目竣工后，应及时组织开展环保验收。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设安装过程中产生的各种污染因素，以及对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1、废水。主要为压滤废液和职工办公生活废水。压滤废液排入厂区废水暂存池暂存，定期外售给家庭农场综合利用；生活污水经化粪池处理后还田利用，不得外排。

2、废气。主要为生产工序氨气、投料工序粉尘。氨气经1套生物滤床脱臭装置处理后，通过1根15米高排气筒（DA001）排放，排放应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2要求；投料工序粉尘经1套脉冲式布袋除尘器处理后，通过1根15米高排气筒（DA002）有组织排放排放，排放应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。

3、噪声。对高噪声设备采取隔声、减振等降噪措施，运营期厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.固废。固废应全部妥善处理或综合利用。一般固体废物临时贮存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单进行控制。

四、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。建设项目的性质、规模、地点、或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、本项目日常环境监督管理工作由郾城区环境监察大队负责，并对项目环境保护执行情况进行现场监察。

2022年1月5日