# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 漯河市旭飞羽毛制品有限公司年产加工10吨羽毛项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2111-411103-04-01-319209 |
| 建设单位联系人 | 杨旭辉 | 联系方式 | 136 0395 0333 |
| 建设地点 | 河南 省（自治区） 漯河 市 郾城 县（区） 新店镇（街道）吴拐村 |
| 地理坐标 | （ 113 度 53分 21.818秒， 33 度 40 分50.4 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C1941羽毛（绒）加工 | 建设项目 行业类别 | 31羽毛（绒） 加工及制 品制造 194* |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 20 | 环保投资（万元） | 4.5 |
| 环保投资占比（%） | 22.5 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1968 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 《建设项目环境影响评价分类管理名录》分析 本项目为羽毛加工项目，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年本），本项目属于“十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业19”类第31条“羽毛（绒）加工及制品制造 194*”，其中全部（无水洗工艺的羽毛（绒）加工除外；羽毛（绒） 制品制造除外）需编制报告表，本项目生产过程中含有水洗工艺，因此按照要求本项目应编制环境影响报告表。 产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定，本项目不属于限制类和淘汰类，为允许类项目，项目符合国家当前产业政策。本项目已在漯河市郾城区发展和改革委员会备案，项目代码为：2111-411103-04-01-319209，项目备案见附件二。 综上所述，该建项目符合国家的产业政策。 “三线一单”控制要求相符性分析 漯河市人民政府于2021年6月25日以漯政〔2021〕14 号文发布了，《漯河市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》主要内容如下： （一）划分生态环境管控单元 全市共划定28个生态环境管控单元，其中优先保护单元4个，面积占全市国土面积的1.29%，重点管控单元19个，面积占全市国土面积的59.99%，一般管控单元5个，面积占全市国土面积的38.72%。 （1）优先保护单元。指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域。依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，确保生态环境功能不降低。优先保护单元内涉及生态保护红线、饮用水源保护区、沙河国家实地公园、国家级水产种质资源保护区的区域按相关法律法规和管控要求执行。 （2）重点管控单元。指涉及水、大气、土壤等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类产业园区（含工业园区和产业集聚区）和开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。重点管控单元应优化完善区域产业布局，合理布局各类工业项目，结合工业园区和产业集聚区的功能定位和主导产业，严格产业准入条件。坚决遏制高耗能、高排放（以下建成“两高”） 项目盲目发展，严格煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等行业“两高”项目环评审批，新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。市、县区生态环境部门和相关行政审批部门要严格把关，对不符合相关法律法规的项目依法不予审批。 （3）一般管控单元。指除优先保护单元和重点管控单元以外的其他区域。主要落实生态环境保护的基本要求，根据资源环境承载能力，合理控制开发强度，生态环境状况得到保持或优化。引导产业科学合理布局，鼓励建设项目入园管理，园区外规划布局工业项目的，相关主管部门应严格其规划或建设项目环评审批。 （二）制定生态环境准入清单 以生态环境管控单元为基础，结合“三线”划定情况，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确准入、限制和禁止的要求。遵循全省“1+3+4+18+N”生态环境准入清单管控体系，建立我市“1+28”生态环境准入清单管控体系，“1”为全市生态环境总体准入要求；“28”为全市各生态环境管控单元准入清单，内容包括生态环境管控单元基本要求和市辖淮河流域水生态环境管控要求。 生态保护红线 本项目位于漯河市郾城区，根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），本项目不在当地风景区、自然保护区等生态保护区内，不在划定的生态保护红线范围内，满足生态保护红线要求。本项目选址范围不涉及生态保护红线，符合生态保护要求。 环境质量底线 在落实本次评价提出的措施后，日常管理到位的条件下，本项目废气、噪声排放不改变区域环境质量功能区划，环境影响可接受。经分析评价，项目对周边大气环境、地表水环境、声环境均能满足相应环境功能区划要求。 资源利用上线 本项目生产中不使用煤、石油及天然气，项目用电量及液化气量较少，不属于高耗能行业，不触及资源利用上线；生产中用水量较小，不会对区域供水现状产生影响；用电由电力部门从沿线接引供电或农电直供，能够满足项目用电需求；本次项目现有用地为建设用地，对当地土地资源利用现状影响较小。 （4） 环境准入负面清单 本项目位于漯河市郾城区，目前《漯河市人民政府关于实施 “三线一单”生态环境分区管控的意见》已发布，同步公布了“漯河市生态环境管控单元分布示意图”，但《漯河市生态环境准入清单》尚未正式颁布，根据漯河市生态环境管控单元分布示意图，本项目选址位置为重点管控单元，不涉及生态红线。同时，根据河南省生态环境准入清单，本项目不在其负面清单内。 综上分析，本项目符合漯河市“三线一单”的相关要求。 项目与漯河市乡镇集中式饮用水水源保护区划相符性分析 依据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23 号），漯河市郾城区饮用水水源保护区范围如下: 漯河市郾城区孟庙镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东80米、西50米、南35米、北40米的区域。 漯河市郾城区李集镇地下水井群（共 3 眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东41米、西34米、南37米、北40米的区域（1 号取水井），2、3号取水井外围50米的区域。 漯河市郾城区商桥镇地下水井（共 1 眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东 20 米、西44米、南40米、北15米的区域。 漯河市郾城区龙城镇地下水井群(共 2 眼井) 一级保护区范围：供水站厂区及外围东至012 县道、西40米、南17米、北42 米的区域（1 号取水井），2 号取水井外围 50 米、东至012县道的区域。 漯河市郾城区新店镇地下水井群（共 2 眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东46米、西34米、南32米、北120米的区域。 漯河市郾城区裴城镇地下水井（共 1 眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东27米、西45米、南至028乡道、北38米的区域。 本项目位于漯河市郾城区新店镇吴拐村7组，距离周边地下水饮用水水源地距离较远，距离最近的乡镇集中式地下水饮用水水源地为项目南侧2.3km处的漯河市郾城区新店镇地下水井，项目不在新店镇地下水饮用保护区范围内。 因此，项目建成不会对漯河市乡镇集中式饮用水水源保护区造成影响。 与河南省漯河市郾城区“千吨万人”集中式饮用水水源保护区划分技术报告相符性分析 根据河南省漯河市郾城区“千吨万人”集中式饮用水水源保护区划分技术报告，郾城区“千吨万人”集中式饮用水水源涉及的5个水源地分别为李集镇郭桥供水厂水源地、李集镇大王供水厂水源地、龙城镇仲李供水厂水源地、裴城镇小徐供水厂水源地、裴城镇宋岗供水厂水源地。 本项目位于漯河市郾城区新店镇吴拐村7组，新店镇无划分的“千吨万人”集中式饮用水水源保护区，本项目距离漯河市郾城区“千吨万人”集中式饮用水水源涉及的5个水源地均较远，不在其保护区范围内。 因此，项目建成不会对漯河市郾城区“千吨万人”集中式饮用水水源保护区造成影响。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 漯河市旭飞羽毛制品有限公司经营范围包括羽毛收购、加工、销售，为了满足市场的要求，拟利用位于漯河市郾城区新店镇吴拐村7组自己现有厂房及配套办公用房等，建设年产加工10吨羽毛项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第 682 号令《建设项目环境保护管理条例》有关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年本）要求，本项目应编制环境影响报告表。 1、改建项目组成及主要建设内容 本项目利用现有厂房进行建设，总占地面积1968m2，建筑面积1488m2，根据本项目生产需要设置生产车间、仓库、办公用房等。项目组成及主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目组成及主要建设内容一览表 项目组成 工 程 内 容 备 注 主体工程 洗染车间 位于厂区西南角，建筑面积96m2，包括洗毛区、染毛区、烘干区 利用现有厂房 晾晒车间 洗染车间东侧，建筑面积96m2 加工车间 三层生产楼一层西半侧，建筑面积200m2 储运工程 东南角仓库 晾晒车间东侧，建筑面积96m2 生产楼二层仓库 三层生产楼二层西半侧，建筑面积200m2 生产楼三层仓库 三层生产楼三层，建筑面积400m2 辅助工程 办公区 三层生产楼一层东半部南侧，建筑面积100m2 锅炉区 位于染毛区内东侧偏北 餐厅、厨房 三层生产楼一层东半部北侧，建筑面积100m2 业主自用房 三层生产楼二层东半侧，建筑面积200m2 公用工程 给水 自备水井 / 排水 采取雨污分流制，生活污水经化粪池处理后用作农肥、生产废水经污水处理设施处理后浇灌农田 / 用电 乡镇供电线路 新建 环保工程 废水治理 生活污水：1座2m3化粪池处理后清掏做农肥；生产废水：1座10m3/d污水处理站，工艺采取“絮凝+A2O+砂滤”，处理暂存于1座40m3蓄水池后用于农田灌溉 新建 废气治理 锅炉烟气：采用低氮燃烧器，经1根不低于12m排气筒排放；恶臭气体：封闭原料堆场，污水处理设施采用地埋式设备，喷洒除臭剂，厂区绿化；食堂油烟经1台静电式油烟净化器处理后排出屋外 新建 固废治理 1座5m2固废暂存间；垃圾桶若干 新建 噪声治理 基础减振、建筑隔声 新建 2、项目产品方案及规模 项目生产规模与产品方案见下表。 表2-2 项目生产规模与产品方案 序号 产品名称 设计年生产能力（t/a） 备注 1 水洗染羽毛 10 捆扎后外售 3、项目营运期主要设备 项目营运期主要设备见表2-3。 表2-3 项目营运期主要设备一览表 序号 名称 数量 1 烘平机 1台 2 烘干机 1台 3 洗毛机 2台 4 甩干机 1台 5 蒸汽锅炉 1台 6 蒸毛机气炉 1台 7 水塔 1台 8 电泵 1台 4、原辅材料及能源 项目原辅材料及能源消耗情况见下表。 表2-4 原材料消耗及能源消耗 序号 名称 单位 年用量 备注 1 原料羽毛 t/a 10 干羽毛* 2 液化气 m3/a 2500 外购，50kg钢瓶储存，最大储存量300kg 3 洗涤剂 t/a 1.2 外购 4 洗衣粉 t/a 0.12 外购 5 | 双氧水 t/a 0.24 外购，0.5m3塑料桶储存，最大储存量0.5t。 浓度27%，无色透明液体，有微弱的特殊气味，溶于水、醇、醚，不溶于苯、石油醚，相对密度（水=1）1.46（无水），蒸汽压0.13kpa（15.3）℃， 6 染料 t/a 0.5 外购，不同颜色染色剂中成分不同，各染色剂中主要成分为酸性品红，刚果红、甲基蓝、固绿、亚甲蓝、龙胆紫等。基本为人工合成染料，即苯胺染料或煤焦油染料，种类很多，应用广泛。 7 包装材料 t/a 0.2 塑料袋、橡皮筋等。 8 水 m3/a 636 自备井供给 9 电 kW·h/a 3000 市政供电 *备注：本项目分拣原料全部外购初次加工后的羽毛，不得采购屠宰场未经任何处理的血毛、水毛。 5、营运期给排水情况 （1）给水 本项目用水主要为洗染用水、软水制备用水（软水用于锅炉）和职工办公生活用水。 ①洗染用水 本项目需要对原料羽毛进行水洗和染色，生产过程中采用先分后洗的形式，羽毛中夹杂的废毛及杂质先分离出来，该种运行方式产污量相对较小，此外本项目清洗工序产生的废水，经收集后回用于水浸泡工序，减少新鲜水用量。本项目洗染用水定额根据建设单位提供的资料以及参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（上册）中1941羽毛（绒）加工行业产排污系数表确定。由于本项目是羽毛清洗，清洗水量较羽绒清洗用水量少，另外本项目先把杂质及废毛分离出来再清洗，且清洗、漂洗废水回用作浸泡用水，因此确定本项目洗染用水定额约为每吨羽毛原料清洗用水消耗20t。本项目年清洗染色羽毛10t，则洗染用水量约为0.67t/d，200t/a。 ②软水制备用水 项目锅炉需要利用软水。项目配置一台软水制备装置，采用膜过滤制备软水，定期反冲洗过滤膜。项目锅炉为0.1t/h，用水量为0.8t/d，锅炉用水循环利用，定期补充损耗。类比同类项目，锅炉用水蒸汽损耗量为0.2t/d，定期排污量为0.1t/d，则补充新鲜水量为0.3t/d（90t/a）。软水制备过滤膜每10天反冲洗一次，每次用水量约为0.5t，则反冲洗年用水量为15t/a，0.05t/d。由以上可知，软水制备用水约为105t/a（0.35t/d）。 ③职工办公生活用水 本项目新增劳动定员12人，10人在厂内就餐，均不住宿。依据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），并参考当地居民平均用水量，本次评价不就餐人员生活用水量按照50L/人·天计，就餐人员生活用水量按照100L/人·天计，项目年工作日为300天，则职工办公生活用水量为1.1m3/d、330m3/a。 （2）排水 本项目生产废水主要为洗染废水、锅炉排污水及过滤膜反冲洗水、职工生活污水。 ①洗染废水 类比同类项目，本项目洗染废水产污系数按90%计，则洗染废水水量约为0.6t/d，180t/a。项目洗染废水经厂区自建污水处理站处理，达标暂存后用于周围农田灌溉。 ②锅炉排污水及过滤膜反冲洗水 本项目锅炉运行过程中产生的废水为锅炉排污水及过滤膜反冲洗水，产生量分别为0.1m3/d（30m3/a）、0.05m3/d（15m3/a）。该部分水为清净下水，水质简单，且水量较少，用于厂区道路洒水降尘。 ③职工办公生活废水 本项目职工办公生活废水产生量按用水量的80%计，则职工办公生活废水产生量为0.88m3/d、264m3/a，经化粪池处理后由周围农户拉走肥田，不外排。 本项目水平衡见图2-1。 图2-1 本项目水平衡图（单位：m3/d） 6、劳动定员与工作制度 本项目劳动定员12人，均为附近村民，10人在厂区就餐，均不住宿，工作实行一班8小时工作制度，年工作300天。 7、选址可行性及平面布置合理性分析 本项目位于漯河市郾城区新店镇吴拐村7组，本次建设所用厂房东侧部分为空地，部分为居民楼，最近距离约为3m，南侧为居民区，最近距离约为3m，西侧为小路，西侧距最近居民区约为70m，北侧为空地及水塘。项目地理位置图见附图一，项目周边环境示意图见附图二，项目周边环境照片见附图五。根据漯河市自然资源和规划局郾城分局提供的新店镇土地利用总体规划图（局部）知，项目用地性质为建设用地，由漯河市郾城区新店镇人民政府提供的证明（见附件四），本项目用地符合新店镇土地利用总体规划。因此，项目用地性质合法，建设符合新店镇总体规划，项目选址合理可行。 本项目厂区大门朝西，主要生产车间位于厂区西南角，仓库及辅助生产车间位于西北角，办公区位于生产楼二层。项目厂区各功能分区明确，人流、物流畅通，布局合理，本项目平面布置图见附图四。 综上，项目平面布置合理，选址可行。 |
| --- | --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 改建后，项目生产工艺流程示意图如下： 图2-2 项目生产工艺流程及产污环节示意图 （1）分拣：企业外购初加工过后的干羽毛，不加工湿羽毛。原料入厂后袋装储存于室内，然后再由人工进行分拣，拣出杂质及废羽毛。 （2）浸泡：将分拣好的羽毛放入洗毛机内，并按配比加入一定量的水、洗涤剂、洗衣粉及双氧水，搅拌均匀后常温浸泡20min。 （3）清洗：首先将浸泡后的毛料进行搅拌清洗1小时，然后人工捞出放入常温清水中漂洗10min。 （4）脱水甩干：清洗漂洗完成后的羽毛放入甩干机进行甩干脱水。 （5）染色：脱水甩干后的羽毛在80~90℃水中进行染色60min。 （6）漂洗甩干：染色后的羽毛捞出放入常温清水中漂洗10min，再放入甩干机中进行脱水。 （7）烘干：漂洗甩干后的羽毛由工人捞出在露天晾晒场晾晒两个小时左右，放入烘干机中，在70℃左右温度下烘30min左右，盛出进行人工分拣包装后入库。入库后的羽毛部分外售，部分经工人手工加工成羽毛制品。 本项目烘干采用液化气锅炉及蒸干机气炉供热，锅炉用水经过滤膜式过滤器软化制备，运行中不产生废水，反冲洗时产生少量废水。 2、主要污染工序 （1）废气：项目废气主要为恶臭气体、锅炉烟气； （2）废水：项目废水主要为洗染废水、锅炉排水、软水过滤器冲洗水及职工办公生活废水； （3）固废：项目固废主要为杂质及废羽毛、污水处理污泥和生活垃圾。 （4）噪声：本项目噪声主要为洗毛机、甩干机等生产设备产生的噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据现场踏勘，本项目为新建项目，不存在与本项目相关的主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 本次评价引用河南省空气质量实况与预报发布的漯河市2019年01月~2019年12月环境空气质量数据，漯河市2019年环境空气质量统计结果见表3-1。 表3-1 漯河市2019年环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（µg/m3） 标准值 （µg/m3） 占标率 （%） 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 60 35 171.4 不达标 PM10 年平均质量浓度 99 70 141.4 不达标 SO2 年平均质量浓度 10 60 16.7 达标 NO2 年平均质量浓度 29 40 72.5 达标 CO 95%百分位数日平均 1200 4000 30 达标 O3 90%百分位数日平均 181 160 113.1 不达标 由上表可知，漯河市2019年环境空气常规监测因子PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域是不达标区域。针对环境空气质量不达标的情况，漯河市正在实施“漯河市2021年大气污染防治攻坚战实施方案”，进一步促进环境空气质量改善。 2、地表水 项目所在区域主要地表水体为颍河，颍河漯河段水体功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类。评价引用漯河市环境监测中心站2020年1~5月对西华址坊断面常规监测数据。地表水环境质量现状监测分析结果见表3-2。 表3-2 颍河西华址坊监测断面数据汇总表 单位：mg/L 断面 采样日期 COD 氨氮 总磷 2020年1~5月颍河-西华址坊断面 2020-01 20 0.43 0.134 2020-02 20 0.12 0.056 2020-03 18 0.1 0.07 2020-04 18 0.06 0.049 2020-5 19 0.12 0.168 均值 19 0.166 0.0894 规划水质标准 6~9 20 1.0 0.2 由监测统计结果分析可知，2020年度1月-5月份颍河西华址坊断面COD范围为18~20mg/L，超标率0；氨氮范围为0.06~0.43mg/L，超标率0；总磷范围为0.07~0.168mg/L，超标率0。根据常规监测数据，颍河-西华址坊断面1月-5月份 COD、氨氮及总磷平均值分别为19mg/L、0.166mg/L、0.0894mg/L，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。 从以上分析可知，随着《漯河市污染防治攻坚站三年行动计划（2018-2020年）》的逐年实施，2020年以来颍河水质无超标现象出现，区域地表水环境质量较好。 3、地下水 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准。评价引用漯河市环境监测中心站发布的《漯河市环境监测年鉴》（2019年）浅层和中深层地下水常规监测数据。地下水环境监测分析结果见表3-3。 表3-3 地下水环境监测分析结果 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 pH 7.46（无量纲） 6.5~8.5（无量纲） 0.128 0 总硬度 254mg/L 450mg/L 0.564 0 溶解性总固体 507mg/L 1000mg/L 0.507 0 氨氮 0.015mg/L 0.50mg/L 0.03 0 由上表知，2019年度漯河市浅层和中深层地下水各项指标的年均浓度均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准要求，地下水质量较好。 4、声环境 根据噪声适用区划分，拟建项目所在区域为2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。项目厂界及附近敏感点噪声进行了监测，监测结果见下表。 表3-4 本项目声环境质量现状监测结果单位： (单位：dB(A) ) 序号 监测点位 方位 监测结果 昼间 夜间 1 东厂界 E 52.5 42.3 2 西厂界 W 54.1 43.5 3 南厂界 S 53.3 43.1 4 北厂界 N 50.3 41.6 5 吴拐村 E、S 53.6 43.2 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 60 50 由上表可知，项目厂界及附近敏感点噪声监测值均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，区域声环境质量现状较好。 5、生态环境质量现状 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。根据现场调查，项目所在区域以人工生态系统为主。项目区周边500m范围内并无珍稀动植物聚居地或繁殖点，项目区周边生态环境良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目周围500m范围内无地下水保护目标，项目主要环境保护目标如下表： 表3-5 主要环境保护目标 序号 保护目标 方位 距离 规模 环境因素 保护级 1 吴拐村 E 3m 600人 环境空气 声环境 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 2 吴拐村 W 3m 3 颍河 NE 2800m 地表水 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 废气：《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 控制项目 单位 标准限值（新改扩建） 氨 mg/m3 1.5 硫化氢 mg/m3 0.06 臭气浓度 无量纲 20 河南省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021） mg/m3 控制项目 单位 排放限值 颗粒物 mg/m3 5 二氧化硫 mg/m3 10 氮氧化物 mg/m3 30 林格曼黑度 无量纲 1 河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型 mg/m3 污染物项目 排放限值 污染物排放位置 小型 油烟 1.5 排风管或排气筒 油烟去除效率 ≥90% -- 废水：执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1旱作标准 控制项目 pH COD（mg/L） BOD5（mg/L） SS（mg/L） 阴离子表面活性剂 标准值 5.5~8.5 200 100 100 8 噪声：四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准：昼间60 dB(A)； 夜间50dB(A)。 固废：固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18 599-2020） |
| 总量 控制 指标 | 项目废水经处理后综合利用不外排，不设置总量控制指标。 项目锅炉使用液化气作为燃料，锅炉烟气SO2排放量为0.204kg/a，NOx排放量为0.884kg/a。评价建议项目废气总量控制指标为SO2：0.0002t/a，NOx：0.0008t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用已建成厂房进行生产，故不再对施工期做分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 废气 （1）废气源强 1）恶臭气体 羽毛中含有多重氨基酸和角蛋白，原料毛中混杂了大量的微生物和细菌，在一定条件下微生物分解蛋白质会产生臭气，羽毛行业臭气有鱼腥味，恶臭污染物主要为含氮、含硫的化合物，如NH3和H2S。项目主要在羽毛清洗前的堆放过程中会有恶臭产生。由于工艺等原因不能做到完全封闭和有效处理，属于无组织排放，会对周边环境及项目区内环境会造成一定的影响。项目恶臭污染物排放源强类比《漯河市翱辉羽毛制品有限公司年加工30吨羽毛项目环境影响报告表》确定，本项目生产工艺与其保持一致，生产过程中原料毛的堆放方式也类似，类比其恶臭无组织排放源强，每吨羽毛原料产生的NH3约为0.5kg、H2S约为0.03kg，则本项目无组织排放的NH3约为5kg/a、H2S约为0.3kg/a。 本项目拟建一座污水处理站用于处理洗染废水，采用“絮凝+A2O+砂滤”处理工艺进行处理，污水处理设施采用密闭方式运行，运行过程中会产生少量恶臭气体。本项目废水量较少，则恶臭气体产生量也极少，本次评价不做定量核算。 2）粉尘 本项目原料毛堆放及烘干过程中会有少量粉尘产生，产生量极少，呈无组织逸散。由于本项目原毛堆放及生产过程均设置在厂房内，产生的粉尘经厂房阻隔后，逸出量极少，对周围环境基本无影响，本次评价不做定量核算。 3）液化气燃烧烟气 本项目采用1台0.1t/h液化气锅炉及1台蒸干机气炉对项目进行供热，环评要求建设单位液化气锅炉燃烧机及气炉燃烧机均采用低氮燃烧器，从源头降低氮氧化物的产生量。根据企业提供数据，本项目完成后锅炉及气炉液化气的总耗量为2500m3/a（6t/a），密度约为2.4kg/m3，每天运行8h，年运行300d。根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（试用版）“机械行业——天然气工业炉窑”，每燃烧1万m3天然气产生13.6万m3废气，则本项目燃烧烟气产生量为3.4万m3/a。SO2、NOX的产生量类比河南灵佑药业有限公司4t/h的天然气锅炉低氮改造验收监测的天然气锅炉监测结果核算。根据河南中弘检测中心提供的河南灵佑药业有限公司4t/h的天然气锅炉低氮改造后的锅炉废气检测报告，河南灵佑药业股份有限公司天然气锅炉废气排放情况见表4-1。 表4-1 河南灵佑药业有限公司4t/h的燃气锅炉污染物排放情况一览表 采样点位 采样日期 测次 废气量（Nm3/h） 颗粒物排放 浓度（mg/m3） 颗粒物排放速率（kg/h） SO2排放浓度（mg/m3） SO2排放速率（kg/h） NOX排放浓度（mg/m3） NOX排放速率（kg/h） 实测值 折算后 实测值 折算后 实测值 折算后 燃气锅炉排气筒出口 2019年 09月05 1 5.58×103 2.8 3.4 0.0156 3 4 0.0167 | 16 19 0.0893 2 5.34×103 3.3 3.9 0.0176 5 6 0.0267 20 24 0.107 3 5.61×103 2.5 3.0 0.0140 3 4 0.0168 17 21 0.0954 2019年 09月05 1 5.27×103 2.3 2.8 0.0121 4 5 0.0211 20 24 0.105 2 5.41×103 3.1 3.8 0.0168 3 4 0.0162 21 26 0.114 3 5.59×103 2.9 3.6 0.0162 5 6 0.0280 18 22 0.101 按最不利条件考虑，本项目液化气燃烧废气污染物排放参照河南灵佑药业有限公司4t/h的燃气锅炉污染物排放浓度及排放速率的最大值类比，本项目液化气燃烧废气产生情况见表4-2。 表4-2 本项目液化气燃烧废气污染物排放情况一览表 产污环节 污染物种类 产生情况 排放形式 排放情况 产生量 （kg/a） 产生浓度 （mg/m3） 排放量 （kg/a） 排放浓度 （mg/m3） 燃气 锅炉 颗粒物 0.133 3.9 有组织 0.133 3.9 SO2 0.204 6 0.204 6 NOX 0.884 26 0.884 26 由上表可知，本项目液化气燃烧废气中烟尘产排量为0.133kg/a，产排浓度为3.9mg/m3；SO2产排量为0.204kg/a，产排浓度为6mg/m3；NOX产排量为0.884kg/a，产排浓度为26mg/m3；符合河南省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1中新建燃气锅炉颗粒物有组织最高允许排放浓度5mg/m3要求、二氧化硫有组织最高允许排放浓度10mg/m3要求、氮氧化物有组织最高允许排放浓度30mg/m3要求，经1根不低于12m高烟囱排放。 4）食堂油烟 项目厂区设有食堂，为职工提供餐饮服务，项目劳动定员中有10人中午在厂区就餐一次，项目食堂设1个灶头，属小型食堂。食堂用油按照我国居民日均食油量30g/d计算，本项目食堂耗油量约为0.09t/a。油烟的产生量占油耗量的2%～4%，本项目取值3%，则油烟产生量为0.0027t/a。 （2）废气污染防治措施 1）恶臭气体 项目羽毛清洗前堆放及配套建设的污水处理设施运行中会产生少量恶臭气体。环评要求建设单位原料羽毛采用封闭场所堆放，堆放过程中喷洒除臭剂、消毒剂，污水处理设施采用地埋式设备、密闭遮盖、喷洒除臭剂、消毒剂，并在厂区合理位置种植吸附气味强并有香气的花草树木，可防止臭气扩散，能有效缓解臭气对周边环境的影响。通过采取以上措施本项目恶臭气体可以达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准限值，项目恶臭对外环境影响较小。 2）锅炉及气炉液化气燃烧废气 本项目拟用一台0.1t/h液化气蒸汽锅炉及1台气炉为厂区提供热源，环评要求建设单位液化气锅炉燃烧机及气炉燃烧机均采用低氮燃烧器，燃烧产生的废气收集经分别收集后，均引至建设单位设置的一根不低于12m高的排气筒排放。根据工程分析，项目锅炉及气炉液化气燃烧废气中，SO2产生浓度为6mg/m3，NOX产生浓度为26mg/m3，烟尘的产生浓度为3.9mg/m3，均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1中新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值：烟尘：5mg/m3，SO2：10mg/m3，NOX：30mg/m3的要求。 综上，本项目废气产生及排放情况见表4-3，项目废气治理措施一览表见表4-4。 表4-3 项目大气污染物排放情况一览表 产污环节 污染物种类 产生情况 排放 形式 排放情况 产生量 （kg/a） 产生浓度 （mg/m3） 排放量 （kg/a） 排放浓度 （mg/m3） 燃气 锅炉及气炉 颗粒物 0.133 3.9 有组织 0.133 3.9 SO2 0.204 6 0.204 6 NOX 0.884 26 0.884 26 原料羽毛堆放 NH3 5 / 无组织 1 / H2S 0.3 / 0.06 / 污水处理站 恶臭 少量 少量 3）食堂油烟 项目产生的油烟经1套静电油烟净化器处理，风机风量设计为2000m3/h，每天运行1h，则油烟产生浓度为4.5mg/m3，油烟去除效率约90%计，则本项目油烟排放量 0.0003t/a，排放浓度为0.45mg/m3，能满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型（油烟排放浓度≤1.5mg/m3，油烟去除效率≥90%）的标准要求。 表4-4 项目废气治理措施情况一览表 污染物 种类 治理设施 名称 处理能力 收集 效率 治理工艺去除率 是否为可行技术 颗粒物、SO2、NOX 2台低氮燃烧器+1根1#不低于12m排气筒（DA001） 0.34×103m3/a 100% / 是 恶臭气体 封闭原料毛堆放场，采用密闭地埋式污水处理设备、密闭遮盖、喷洒生物除臭剂、消毒剂 / / 80% 是 粉尘 厂房阻隔 / / / / 油烟 1台油烟净化装置 2000m3/h 100% 90% 是 （3）排气口设置情况及监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），制定本项目大气监测计划如下： 表4-5 项目有组织废气排放口基本情况及监测要求 污染物种类 排放口基本情况 监测要求 执行标准 编号及名称 高度 排气筒内径 温度 类型 地理坐标 监测点位 监测因子 监测频次 颗粒物 燃气锅炉及气炉废气DA001 12m 0.3m 80℃ 一般排放口 E113.885652 N33.681979 处理设施进出口 颗粒物 1次/年 河南省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089 -2020）表1标准中新建燃气锅炉标准 SO2 SO2 NOX NOX 油烟 食堂 5m 0.2 60℃ E113.885632 N33.681973 油烟 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 41/1604-2018）小型项目排放限值要求 表4-6 项目无组织废气排放口基本情况及监测要求 污染物种类 监测要求 执行标准 监测点位 监测因子 监测频次 NH3 厂界上风向1个点，下风向3个点 NH3 1次/年 《恶臭污染物排放标准》（GB145 54-93）表1二级标准限值 H2S H2S 粉尘 颗粒物 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求 （4）废气环境影响分析 本项目营运期的废气主要为燃气锅炉及气炉燃料废气、污水站及原料羽毛、废毛堆放恶臭。燃料废气通过安装低氮燃烧器从源头降低氮氧化物产生量后，经分别收集后均送入1根不低于12m高排气筒排放，颗粒物、SO2、NOx的排放浓度均能够满足河南省地方标准河南省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中新建燃气锅炉的排放限值要求；原料羽毛采用封闭场所堆放，喷洒除臭剂、消毒剂；污水站恶臭通过采用地埋式设备、密闭遮盖、喷洒除臭剂等措施治理后，项目恶臭气体可以达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准限值；原料毛堆放及烘干过程中粉尘，产生量极少，经厂房阻隔后，无组织排放的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求（颗粒物：1.0mg/m3）。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）燃气锅炉及气炉采用低氮燃烧器属于可行技术。食堂油烟经1台静电式油烟净化器处理后，满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表 1 小型标准要求（油烟：1.5mg/m3）。 本项目所在区域是环境空气质量不达标区域，最近的敏感点为吴拐村，距离约为3m，本项目燃气锅炉及气炉经采用低氮燃烧器后，燃料废气分别收集后均送入1根不低于12m高排气筒达标排放，恶臭气体通过相应措施进行处理后，逸散量极小，能够达标排放。因此，采用相应的治理措施后，项目废气达标排放，且排放量很小，对周边环境影响不大。 废水 （1）废水源强 本项目生产废水主要为洗染废水、锅炉排污水及过滤膜反冲洗水、职工生活污水。 ①洗染废水 类比同类项目，本项目洗染废水产污系数按90%计，则洗染废水水量约为0.6t/d，180t/a，洗染废水污染物产生情况如下：CODcr800mg/L、BOD5450mg/L、SS300mg/L、氨氮20mg/L、LAS16mg/L、总磷2mg/L、动植物油20mg/L。 ②锅炉排污水及过滤膜反冲洗水 本项目锅炉运行过程中产生的废水为锅炉排污水及过滤膜反冲洗水，产生量分别为0.1m3/d（30m3/a）、0.05m3/d（15m3/a）。该部分水为清净下水，水质简单，且水量较少，用于厂区道路洒水降尘。 ③职工办公生活废水 本项目职工办公生活废水产生量按用水量的80%计，则职工办公生活废水产生量为0.88m3/d、264m3/a，经化粪池处理后由周围农户拉走肥田，不外排。 （2）污染防治措施： 1）洗染废水处理措施 本项目生产废水主要为洗染废水。洗染废水水质特点主要污染物为蛋白质、动物油脂和少量无机物与细碎羽绒，原料羽毛粘附的泥土、砂粒、粪便，少量洗涤剂等。评价单位根据项目产生的洗染废水水质特点设计了相应的污水处理工艺，要求建设单位采用“絮凝+A2O+砂滤”的工艺进行污水处理，处理规模不低于10m3/d，选择该工艺的处理水完全可以或优于项目所需达到的排放标准，具体污染处理工艺描述及工艺流程图如下。 图4-1 自建污水处理设备工艺流程图 工艺简介：废水首先经细格栅去除细碎羽绒，然后进入调节池调节水量，因项目废水非连续排放，要求调节池容积不小于10m3，同时设置预曝气装置去除水中的过氧化氢。废水经调节池调节后，进入絮凝沉淀池，进行加药除磷（主要去除洗涤剂中带入的化学磷），然后经沉淀后依次进入厌氧、缺氧、好氧等生化池、利用微生物分解废水中大部分有机污染物，生化反应后，废水经沉淀后进入砂滤池，最后实现达标出水。根据《排污许可证申请与核发技术规范羽毛（绒）加工工业》（HJ 1108-2020）可知，本项目采用的废水处理技术为可行性技术。 评价要求，企业委托专业单位对污水处理站进行设计和修建，确保污水处理站稳定有效运行和出水达标。同时加强污水处理站管理，及时清理污泥，定期喷洒除臭剂，减轻臭气影响。类比漯河市翱辉羽毛制品有限公司年加工30吨羽毛项目，经治理后，本项目废水排放情况如下： 表4-7 项目污水治理及排放情况 来源 废水量 （m3/a） 污染物 名称 污染物产生量 治理措施 污染物排放量 浓度(mg/L) 产生量(t/a) 浓度(mg/L) 排放量(t/a) 洗染 废水 180 CODcr 800 0.144 1座10m3/d污水处理站，工艺采取“絮凝+A2O+砂滤” 80 0.0144 BOD5 450 0.081 15 0.0027 SS 300 0.54 50 0.009 氨氮 20 0.0036 12 0.0021 LAS 16 0.0029 3 0.0005 总磷 2 0.0004 0.5 0.0001 动植物油 20 0.0036 5 0.0009 项目产生的洗染废水在采取相应的措施后，可满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）相应的标准。环评要求建设单位建设一座容积为40m3的蓄水池，项目经污水处理站处理达标后的废水暂存于蓄水池中，定期用于周围农田浇灌。经现场踏勘，项目北侧及东侧存在大量农田，项目生产废水经处理达标后用于农田浇灌是可行的。 本项目废水间接排放口基本情况及监测要求见表4-8。 表 4-8 项目废水排放口及监测计划一览表 废水 污染物名称 排放 去向 排放 规律 排放口基本情况 监测要求 排放标准 编号及名称 类型 地理 坐标 监测点位 监测因子 监测频次 洗染废水 COD SS 氨氮LAS动植物油 暂存后浇灌农田 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律 DW 001 污水处理设施出口 东经 113.889394 北纬 33.680688 污水处理设施出口 COD SS 氨氮LAS动植物油 1次/年 《农田灌溉水质标准》（GB5084- 2021）表1旱作标准 2）锅炉排污水及过滤膜反冲洗水 本项目锅炉运行过程中产生的废水为锅炉排污水及过滤膜反冲洗水，为清净下水，水质简单，且水量较少，用于厂区道路洒水降尘可行。 3）生活污水处理措施 项目职工办公生活废水产生为0.88m3/d、264m3/a。生活污水中主要污染物为COD、NH3-N、SS等。经依托业主自住房设置的1座2m3化粪池处理后由周围农户拉走肥田，不外排。项目北侧存在大量农田，生活污水经处理后用作农肥是可行的。 3、地表水环境影响评价结论 本项目生产废水采用“絮凝+A2O+砂滤”工艺处理后，可满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）相应的标准，可以用于农田灌溉，项目建设单位与附近农户签订废水利用协议，因此本项目废水经厂区污水处理站处理后，用于周围农田灌溉是可行的；锅炉排污水及过滤膜反冲洗水为清净下水，水质简单，且水量较少，用于厂区道路洒水降尘可行；生活污水经化粪池处理后由周围农户拉走肥田，不外排。项目北侧存在大量农田，生活污水经处理后用作农肥是可行的。综上，本项目对周围地表水环境无影响。 项目总量控制指标：项目生产废水及生活污水处理后用于浇灌农田，不外排；锅炉排污水及过滤膜反冲洗水综合利用不外排。因此本项目废水总量指标为零。 固体废弃物影响分析 （1）固废产生情况 本项目营运期固体废物主要为洗染后废羽毛、生活垃圾及污水处理污泥。 ①杂质及废羽毛 生产固废主要是原料毛分拣过程中产生的杂质及废羽毛，其产生量约为原材料的3%，则本项目杂质及废羽毛的产生量为0.3t/a，收集暂存后定期由环卫部门统一清运。 ②生活垃圾 生活垃圾按每人每天产生量0.5kg计算，项目劳动定员12人，年工作时间300天，则生活垃圾产生量1.8t/a，设置垃圾桶收集后由环卫部门统一清运。 ③污水处理设施污泥 本项目洗染废水进入厂区污水处理设施处理，类比同类项目，项目污泥产生量为0.2t/a。本项目使用的原材料简单，无有毒有害物质掺杂其中，产生的污泥定期由环卫部门清掏清运处理。 （2）固体废物属性判定 固体废物属性判定：根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，判断每种副产物是否属于固体废物，本项目各副产物产生情况及副产物属性判定结果详见表4-9。 表 4-9 副产物属性判断 序号 固废名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（t/a） 种类判断 是否固废 判定依据 是 否 1 杂质、废羽毛 分拣 固态 杂质、羽毛 0.3 √ 《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330 -2017) 2 污水处理设施污泥 污水处理 固态 污泥 0.2 √ 3 生活垃圾 职工生活 固态 / 1.8 √ 危险废物属性判定：根据《国家危险废物名录》 (2021 年版）以及《危险废物鉴别标准》，本项目固废均为一般固废，无危险固废产生。 （3）固废处理措施 本项目一般固废的产生及处理处置情况见表4-10。 表 4-10 项目一般固废产生及处置情况 类型 名称 形态 主要成分 理化性质 产生量（t/a） 处置措施 一般固废 杂质、废羽毛 固态 杂质、废羽毛 — 0.3 由环卫部门统一清运 污水处理设施污泥 固态 污泥 — 0.2 由环卫部门定期清掏清运 生活垃圾 固态 / — 1.8 由环卫部门统一清运 合计 / 2.3 / 本项目一般固废产生总量为2.3t/a。本次环评要求，建设单位设置1座5m2一般固废暂存间，项目产生的一般固废处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18 599-2020），其中废羽毛分类收集后密闭存放，由环卫部门统一清运；污水处理设施污泥由环卫部门统一清掏清运，不在厂内存储；职工生活垃圾垃圾桶分类收集后由环卫部门定期清运处理。 本项目运营过程产生的各种固体废物经过有效处理措施后，固体废物处置率可达100%，固体废物不会对周围环境产生不良影响。 声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目噪声主要为企业设备运行等产生的机械噪声，根据类比调查，噪声源强约60~80dB(A)，详细噪声源强见下表： 表4-11 项目主要噪声设备一览表 序号 名称 所在位置 台数 噪声值dB(A) 1 洗毛机 生产区域 2 60~75 2 甩干机 生产区域 1 60~75 3 烘干机 生产区域 1 60~75 4 烘平机 生产区域 1 60~75 5 空压机 生产区域 1 75~80 （2）防治措施 本项目拟对噪声源采取的降噪措施主要有： ①设计选用性能稳定、运转平稳、低噪声的设备；精心操作，减少设备空载运转。 ②项目主要噪声源均位于室内，对高噪声设备，在支架下面安装橡胶减震设施，以减少振动，降低噪声；从声源上进行根治，使噪声对环境的影响符合国家标准的要求； ③优化厂区平面布置图，将较大声源布置在远离敏感目标处。 ④对于传输设备的旋转和传动部分以及接近地面的连轴节，传动轴，皮带轮等均装设防护装置。 经采取上述防治措施以及距离衰减后，各主要声源设备降噪前后的噪声源强见表4-12。 表4-12 本项目建成后全厂高噪声设备及噪声源强估算 序号 名称 所在位置 台数 噪声值dB(A) 治理措施 降噪后噪声源强dB（A） 1 洗染桶 生产区域 2 60~75 选用低噪声设备+安装减振基座+厂房隔声+距离衰减 50~55 2 甩干机 生产区域 1 60~75 50~55 3 烘干机 生产区域 1 60~75 50~55 4 烘平机 生产区域 1 60~75 50~55 5 空压机 生产区域 1 75~80 55~60 经过以上措施处理后，项目噪声源可下降20dB(A) 左右，降噪效果明显。 （3）预测评价 本次评价将生产车间主要设备噪声进行叠加，向厂界做衰减计算。预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模式。 1）预测模式 ①无指向性点声源的几何发散衰减公式： 式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m处。 ②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T ——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 2）预测结果 本项目完成后，各厂界噪声环境影响预测结果见表4-13。 表4-13 各厂界噪声环境影响预测结果 设备 名称 降噪后叠加值（dB(A)） 预测点 距厂界距离（m） 厂界贡献值（dB(A)） 标准值（dB(A)） 洗毛机、甩干机、烘干机等 63.55 东厂界 6 47.99 昼间：60 南厂界 3 54.01 西厂界 5 49.57 北厂界 5 49.57 吴拐村 3 54.01 由上表预测结果可知，本项目营运期经采取厂房隔声、基础减振等降噪措施并经一定距离衰减后，预测厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2标准中昼间标准的要求，吴拐村噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。项目采用一班制，夜间不生产，因此，本项目噪声对周边环境影响较小。 （4）监测要求 本次环评要求项目厂界噪声定期委托有资质单位监测，具体监测要求如下： 表4-14 运营期噪声监测计划 类别 监测点位 监测项目 监测频次 噪声 四周厂界、吴拐村 昼夜等效连续 A 声级 1 季度1 次 地下水环境影响分析 本项目属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中“N轻工第118条皮革、毛皮、羽毛（绒）制品”，编制报告表，为IV类建设项目，根据导则要求，不再对地下水环境影响进行分析评价。 土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A表，本项目属于Ⅳ类项目，不需要开展土壤环境影响评价。 环境风险分析 7.1 风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）判定，本次工程所涉及的危险物质主要为双氧水和液化气；项目厂区设置燃气锅炉及气炉，燃料为液化气，属于易燃气体，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。本项目主要危险性为双氧水泄露及液化气罐泄漏遇明火发生燃烧爆炸。 表4-15 主要危险物质数量和分布情况一览表 类型 物质名称 消耗量（t/a） 贮存量（t） 临界量标准（t） 贮存位置 强氧化性 物质 双氧水 5 0.5 200 东北角仓库 易燃气体 液化气 6 0.3 20 7.2 环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C及表4-12中相关数据进行判定，本项目Q=0.018＜1，因此本项目风险潜势为I。 7.3 评价工作等级 项目环境风险评价划分详见表4-16。 表4-16 风险评价工作等级 环境风险潜势 评价等级 IV+、IV 一级 III 二级 II 三级 I 简单分析 本项目环境风险潜势综合等级 本项目评价等级 I 简单分析 经上述分析，本项目环境风险潜势综合等级为I级，根据《建设项目风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价等级划分依据，判断本项目环境风险评价等级为简单分析。 7.4 环境风险简单分析 本项目风险物质液化气及双氧水的危险特性和理化性质等分别如表格所示。 1）物质识别 表4-17 液化气的理化性质和危险特性 标识 中文名：液化石油气；压凝汽油 英文名： Liquefied petroleum gas 分子式： C3H8-C3H6-C4H10-C4h8(混合物) 分子量：- UN编号：1075 危险性类别 第2.1类易燃气体 CAS号：68476-85-7 危规号： 21053 理化性质 性状：无色气体或黄棕色油状液体，有特殊臭味。 溶解性：在水上漂浮并沸腾，不溶于水。可产生易燃的蒸气团。 燃烧爆炸危险性 燃烧性：易燃 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 闪点℃ ：-74 聚合危险 ：不聚合 爆炸极限%：1.63～9.43 稳定性 ：不稳定 自燃温度℃ ：450 禁忌物 ：强氧化剂、卤素。 危险特性：极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。 毒性 健康危害：本品有麻醉作用。急性中毒：有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等；重症者可突然倒下，尿失禁，意识丧失，甚至呼吸停止。可致皮肤冻伤。慢性影响：长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及植物神经功能紊乱等。 急救 脱去并隔离被污染的衣服和鞋。接触液化气体，接触部位用温水浸泡复温。注意患者保暖并且保持安静。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 防护 密闭操作，全面通风。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 泄漏处理 泄漏处 理 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合 理通风，加速扩散。喷雾状水稀释。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 储运 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 表4-18 双氧水的理化性质和危险特性 标识 中文名：双氧水 英文名：Hydrogen peroxide 分子式： H2O2 分子量：34.01 UN编号：2015 危险性类别 第5.1类氧化剂 CAS号：7722-84-1 理化性质饱 性状：无色透明液体，有微弱的特殊气味。 溶解性：溶于水、醇、醚，不溶于苯、石油醚 熔点（℃） -2（无水） 临界压力（mpa） / 沸点（℃） 158（无水） 相对密度 1.46（无水） 饱和蒸汽压（kpa） 0.13（15.3℃） 相对密度 / 临界温度（℃） / 燃烧热 无意义 燃烧性 不燃 闪点 无意义 爆炸极限（%） 无意义 最小点火能 无意义 引燃温度（℃） 无意义 最大爆炸压力 无意义 燃烧爆炸危险性 燃烧性：易燃 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 闪点℃ ：-74 聚合危险 ：不聚合 爆炸极限%：1.63～9.43 稳定性 ：不稳定 自燃温度℃ ：450 禁忌物 ：强氧化剂、卤素。 危险特性：爆炸性强氧化剂。双氧水本身不燃，但能与可燃物反应放出大量热量和氧气而引起着火爆炸。双氧水PH值在3.5~4.5时最稳定，在碱性溶液中极易分解，在遇强光，特别是波射线照射时也能发生分解。当加热到100℃以上时，开始剧烈分解。它与许多有机物，如糖、淀粉、醇类、石油产品等形成爆炸性混合物，在撞击、受热或电火花作用下能发生爆炸。双氧水与许多无机化合物或杂质接触后会迅速分解而导致爆炸，放出大量的热量、氧和水蒸气。大多数金属及其氧化物和盐类都是活性催化剂，尘土、香烟灰、碳粉、铁锈等也能加速分解。浓度超过74%的双氧水，在具有适当的点火源或温度的密闭容器中，会产生气相爆炸。 消防人员必须穿全身防火放毒服；尽可能将容器从火场转移至空旷处。喷水冷却火场容器，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 毒性 浸入途径：吸入、食入。 吸入本品蒸汽或雾对呼吸道有强烈刺激性。眼睛直接接触液体可导致不可逆损失，甚至失明。口服中毒出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐、一时性运动和感觉障碍、体温升高等。 急救 脱去并隔离被污染的衣服和鞋。 食入：饮足量温水、催吐、就医。 防护 密闭操作，全面通风。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 泄漏处理 泄漏处 理 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合 理通风，加速扩散。喷雾状水稀释。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 储运 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 2）风险防范措施 为了加强对液化气双氧水的安全管理，避免风险事故的发生，评价要求企业对双氧水及液化气使用具备风险防范意识，并根据不同的事故风险制定相应的预防措施和突发事故的对策与应急方案。评价建议公司设置专门双氧水储存间、液化气储存区域，并划定防火区域。评价建议在此基础上，加强管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率，减少事故的损失和危害，事故一旦发生，应及时抢救处理，不能拖延事故持续时间。 双氧水、液化气储罐区域必须采取防泄露措施，确保不发生泄露，将其对大气环境的环境污染风险降至最低，建议采取以下防范措施： （1） 加强职工的安全教育， 提高安全防范风险的意识； （2） 针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； （3） 对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； （4） 严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求； （5） 建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置； （6） 在储存罐处设立警告牌（严禁烟火）和报警装置。 （7） 液化气罐放置区设置 0.3m 高的防火堤； （8） 对存放危险化学品的仓储位置对不同化学品进行分类放置，地面应硬化，并做好防渗处理；对于因失火或其他因素是危险化学品发生泄露时会影响周边环境，故需要对分类好的危险化学品设置围堰，防止发生泄漏时向外扩散。 3）应急预案 根据《环境风险评价技术导则》的要求，项目须制定风险事故应急预案，以便事故发生时，通过事故鉴别，能及时分别采取针对性措施，控制事故的进一步发展，把事故造成的破坏降至最低程度。本项目的应急预案主要内容见下表。 表4-19 风险事故应急措施应急预案的主要内容 序号 项目 内容及要求 1 总则 简述生产过程涉及物料性质及可能产生的突发环境事件 2 危险源识别 简述危险源类型、数量及分布 3 应急计划区 说明可能发生突发事件的目标，包括双氧水、液化气储罐、工作人员、附近环境保护目标 4 应急组织机构、人员 厂内工作人员 5 应急状态分类及应急响应程序 规定应急预案的级别和分级响应程序 6 应急设施、设备与材料 防止环境污染的应急设施、设备与材料；事故发生时的应急救援措施及设备 7 应急通信、通知和交通 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 8 应急环境监测及事故后评价 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数以及后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 9 应急防护措施、消除泄漏措施和器材 控制和清除污染措施及相应设备 10 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 事故现场、邻近区域、受事故影响区域人员及公众对危险物质应急剂量的规定，撤离组织计划及医疗救护与公众健康 11 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序；规定事故现场善后处理、恢复措施；制定邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 12 应急培训计划 应急计划制定后，组织操作人员定期进行防火安全教育或应急演习，提高职工的安全意识，提高识别异常状态的能力 13 公众教育和信息 对邻近地区以及用户开展安全知识宣传教育、培训，并发布有关信息 落实以上各项风险防范措施，并加强安全管理，保持各项安全设施有效地运行，在以此为前提的情况下，可将事故风险概率和影响程度降至可接受水平。 环保投资 本项目环保投资4.5万元，占项目总投资20万元的22.5%。环保设施主要用于废气治理、废水处理、噪声防治、固体废物暂存等。本项目环保投资一览表详见下表。 表4-20 本项目环保投资一览表 序号 项目 内容 投资（万元） 1 生活污水 依托现有1座2m3化粪池 0 生产废水 1座10m3/d污水处理站，工艺采取“絮凝+A2O+砂滤”，处理暂存于1座40m3蓄水池后用于农田灌溉 2.4 2 液化气燃烧 废气 锅炉低氮燃烧器+气炉低氮燃烧器+1根不低于12m高排气筒 0.5 恶臭气体 封闭原料毛堆放车间，污水处理设施采用地埋式设备，喷洒除臭剂，厂区绿化 0.2 油烟废气 1台静电式油烟净化器 0.3 3 废羽毛 集中收集后定期由环卫部门统一清运 0.2 污水处理设施污泥 由环卫部门统一清掏清运 0.2 生活垃圾 集中收集后定期由环卫部门统一清运 0.2 4 噪声 合理布局，基础减震、厂房隔声 0.5 总计 / 4.5 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉、气炉燃烧废气（DA001） | SO2 NOX 烟尘 | 锅炉低氮燃烧器+气炉低氮燃烧器+1根不低于12m高排气筒 | 河南省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB41 /2089-2021）新建燃气锅炉标准要求 |
|  | 原料毛堆放、污水处理设施 | 恶臭气体 | 封闭原料毛堆放车间，污水处理设施采用地埋式设备，喷洒除臭剂，厂区绿化 | 恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新建项目二级标准要求 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 1台静电式油烟净化器 | 河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/ 1604-2018）表 1 小型标准要求 |
|  | 无组织粉尘 | 颗粒物 | 厂房阻隔等 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求 |
| 地表水环境 | 生活污水化粪池 | COD、氨氮、SS | 依托1座2m3化粪池处理后清掏做农肥 | 综合利用不外排 |
|  | 生产废水 处理设施 | COD、氨氮、SS等 | 1座10m3/d污水处理站，工艺采取“絮凝+A2O+砂滤”，处理暂存于1座40m3蓄水池后用于农田灌溉 | 综合利用不外排 |
| 声环境 | 四周厂界 | 等效A声级 | 合理布局，基础减震、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 固体废物 | 一般固废：设置1座5m2一般固废暂存间，废羽毛、杂质分类收集后密闭存放，与职工生活垃圾由环卫部门统一清运；；污水处理设施污泥由环卫部门统一清掏清运，不在厂内存储； |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险防范措施 | 针对液化气、双氧水储罐区域采取防泄露措施，确保不发生泄露，日常运行中加强管理及风险预防，制定风险事故应急措施及应急预案 |
| 其他环境 管理要求 | 1、严格执行环保“三同时”制度，评价中提出的各项污染防治设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 2、企业应加强各类环保设施管理与维护，确保其正常运行，并严格控制工艺操作参数。 3、建立完善安全操作规章制度，重视员工的职业劳动健康环境。 |

# 六、结论

总结论： 漯河市旭飞羽毛制品有限公司投资20万元在漯河市郾城区新店镇吴拐村7组建设的年产加工10吨羽毛项目，该项目符合国家产业政策，符合“三线一单”等相关要求，项目厂址位置可行，平面布置合理。项目营运期污染防治措施有效、可行，污染物排放量较小并得到有效控制，各污染物均能达标排放，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳其他环境管理要求后，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.133kg/a | 0 | 0.133kg/a | +0.133kg/a |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0.204kg/a | 0 | 0.204kg/a | +0.204kg/a |
|  | NOX | 0 | 0 | 0 | 0.884kg/a | 0 | 0.884kg/a | +0.884kg/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废羽毛、杂质 | 0 | 0 | 0 | 0.3t/a | 0 | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 污水处理设施污泥 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 1.8t/a | 0 | 1.8t/a | +1.8t/a |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

0.88

0.88

用作农肥

化粪池

0.2

定期排污

0.8

0.1

污水处理设施

0.05

软化水装置

0.22

洗染废水

蓄水池

0.3

0.35

锅炉

0.07

职工办公生活用水

0.67

1.1

新鲜水2.12

加药除磷

预曝气

蓄水池

砂滤池

二次沉淀池

好氧池

缺氧池

水解酸化池

絮凝沉淀

细格栅

洗染废水

定期浇灌农田

0.6

洒水降尘

燃烧废气

蒸干机气炉

液化气

0.6