# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目  名  称：  漯河市恒绿植物科技有限公司年产1500吨肥料建设项目

建设单位（盖章）：  漯河市恒绿植物科技有限公司

编  制  日  期：           2021年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 漯河市恒绿植物科技有限公司年产1500吨肥料建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2106-411103-04-01-406031 |
| 建设单位联系人 | 王胜华 | 联系方式 | 13939522333 |
| 建设地点 | 河南省（自治区）漯河市郾城县（区）孟庙镇乡（街道）中原路（具体地址） |
| 地理坐标 | （114度0分29.310秒，33度37分31.963秒） |
| 国民经济 行业类别 | 2624 复混肥料制造 | 建设项目 行业类别 | 45 肥料制造262 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2106-411103-04-01-406031 |
| 总投资（万元） | 300.00 | 环保投资（万元） | 6.00 |
| 环保投资占比（%） | 2.00% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1200 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影 响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1. “三线一单”控制要求符合性分析 ①生态保护红线符合性分析 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇中原路，根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），项目不在河南省生态保护红线区范围内，符合生态保护红线要求。 ②环境质量底线符合性分析 本项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。本项目按环评报告提出的污染防治措施后，各污染物均能做到达标排放或妥善处置，对周边环境的影响较小，因此，本项目不会突破当地环境质量底线。 ③资源利用上线符合性分析 本项目所用原料均从正规合法单位购得，水和电等公共资源由当地相关单位供应，且整体而言项目所用资源相对较少，也不占用当地其他自然资源和能源，不触及资源利用上线。 ④与环境准入负面清单的对照 对照环境功能区划要求，本项目不属于所在环境功能区“负面清单”项目。因此，本项目不在环境准入负面清单内。 由上可知，本项目符合“三线一单”相关要求。 2. 项目与《漯河市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（漯环攻坚办〔2020〕13号）符合性分析 《漯河市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》主要任务中第一款第5条规定：严格新建项目准入管理。加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全市禁止新增钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。 本项目为复混肥料制造项目，不属于上述文件中的“钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等”行业，且生产过程中不使用煤气发生炉、燃煤锅炉和工业炉窑。 因此，项目建设符合《漯河市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》中相关要求相符。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1. 项目由来 漯河市恒绿植物科技有限公司拟投资300.00万元建设漯河市恒绿植物科技有限公司年产1500吨肥料建设项目，该项目位于漯河市郾城区孟庙镇中原路，项目占地面积1200m2，建筑面积1200m2，生产规模为年产1500吨肥料，具有良好的经济效益和社会效益。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求，本项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业26”类第45条“肥料制造262”中“其他”，按照要求本项目应编制环境影响报告表。受建设单位委托（委托书见附件一），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司在现场勘察、资料分析和专家咨询的基础上，遵照国家环境保护法规，贯彻执行达标排放、总量控制的原则，本着客观、公正科学、规范的要求，编制完成了《漯河市恒绿植物科技有限公司年产1500吨肥料建设项目环境影响报告表》。 2. 项目概况 本项目为漯河市恒绿植物科技有限公司投资300.00万元在漯河市郾城区孟庙镇中原路建设漯河市恒绿植物科技有限公司年产1500吨肥料建设项目，项目占地面积1200m2，建筑面积1200m2，生产规模为年产1500吨肥料。项目拟用职工10人，年工作日300天。 本项目主要技术经济指标一览表见表1。 表1 本项目主要技术经济指标一览表 序号 名称 单位 数量 备注 1 总投资 万元 300.00 企业自筹 2 环保投资 万元 6.00 占总投资的2.00% 3 占地面积 m2 1200 / 4 建筑面积 m2 1200 / 5 劳动定员 人 10 均不在厂内食宿 6 年工作日 天 300 一班制，每班8小时 3. 政策符合性分析 漯河市恒绿植物科技有限公司投资300.00万元在漯河市郾城区孟庙镇中原路建设漯河市恒绿植物科技有限公司年产1500吨肥料建设项目，根据国家发展和改革委员会令（2019年第29号令）《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定，本项目属于鼓励类“十一、石化化工”中的“5、优质钾肥及各种专用肥、水溶肥、液体肥、中微量元素肥、硝基肥、缓控释肥的生产”。本项目已在漯河市郾城区发展和改革委员会备案，项目编号为：2106-411103-04-01-406031，项目备案证明见附件二。 因此，本项目的建设符合国家当前产业政策要求。 4. 选址可行性分析及平面布置合理性 （1）厂址位置可行性 漯河市恒绿植物科技有限公司位于漯河市郾城区孟庙镇中原路，厂址东邻河南省中原轧辊有限责任公司厂房，南邻河南省中原轧辊有限责任公司厂房，西邻河南世诚生物科技有限公司厂房，北邻河南省中原轧辊有限责任公司厂房，项目东南侧189米为盛世花园小区，南侧198米为新郑村，南侧211米为名仕佳园小区。项目所在地地理位置优越，交通便利，发展潜力巨大。项目地理位置图见附图一，项目周边环境示意图见附图二，项目周边环境照片见附图四。 本项目租赁河南省中原轧辊有限责任公司闲置厂房进行生产，租赁协议见附件三；项目占地类型为工业用地，土地证见附件四，同时根据郾城区孟庙镇镇区用地规划图（详见附图五）可知本项目占地类型为工业用地，用地性质符合土地利用规划；根据漯河市郾城区孟庙镇人民政府出具的证明可知本项目符合乡镇总体规划，规划证明见附件五。 本项目地势平坦，水、电齐全，生产条件良好。项目所在地周围无需要保护的文物古迹，生产中产生的污染物可以达标排放，对周围环境影响较小，从环保角度分析，本项目拟选厂址可行。 （2）厂区平面布置合理性分析 本项目租赁河南省中原轧辊有限责任公司闲置厂房进行生产，主要包含原料区、生产区及成品区，项目厂房各功能分区明确，人流、物流畅通，布局合理，本项目平面布置图见附图三。 5. 项目组成及主要建设内容 本项目组成及主要建设内容一览表见表2。 表2 本项目组成及主要建设内容一览表 项目组成 工 程 内 容 备注 主体工程 生产车间 1栋1层，建筑面积1200m2 租赁现有 公用工程 给水 市政供水管网 依托现有 排水 排水采取雨、污分流制，雨水经厂区雨水管网排入附近沟渠；职工办公生活废水依托租赁厂区现有化粪池处理后通过市政污水管网排入漯河市淞江污水处理厂深度处理，最终排入柳（支）河 依托现有 用电 市政供电线路 / 环保工程 废水治理 1座5m3化粪池 依托现有 废气治理 生产工序粉尘 集气罩+1套脉冲式布袋除尘器+1根15米高排气筒（DA001） 新建 生产工序氨 车间内安装排风扇，加强生产车间内通风次数 新建 固废治理 垃圾桶若干、1座10m2固废暂存间 新建 噪声治理 基础减振、建筑隔声 / 6. 项目产品方案及规模 本项目生产规模为年产1500吨肥料，具体产品类型及产量见表3。 表3 主要产品类型及产量一览表 序号 产品名称 单位 产量 1 水剂型肥料 t/a 800 2 粉剂型肥料 t/a 700 7. 项目运营期主要设备 本项目运营期主要设备见表4。 表4 本项目运营期主要设备一览表 序号 设备名称 型号 单位 数量 水剂型肥料 1 搪瓷釜 / 台 5 2 贮罐 / 台 10 3 灌装机 / 台 11 4 旋盖机 / 台 1 粉剂型肥料 1 不锈钢搅拌罐 / 台 1 包装设备 1 贴标机 / 台 1 2 喷码机 / 台 1 8. 项目运营期主要原辅材料及能源消耗 本项目运营期主要原辅材料消耗一览表见表5，项目主要原辅材料理化性质见表6。 表5 本项目运营期主要原辅材料消耗一览表 序号 名称 单位 数量 备注 水剂型肥料 1 尿素 t/a 100 外购，50kg/袋 2 腐植酸 t/a 260 外购，25kg/袋 3 磷酸二氢钾 t/a 30 外购，25kg/袋 4 水 t/a 420 工艺用水 5 包装袋 万个/a 40 外购，规格：100g、200g、500g、1000g等 粉剂型肥料 1 磷酸二氢钾 t/a 135 外购，25kg/袋 2 硫酸铵 t/a 110 外购，50kg/袋 3 尿素 t/a 350 外购，50kg/袋 4 磷酸一铵 t/a 110 外购，25kg/袋 5 包装袋 万个/a 42 外购，规格：100g、200g、500g、1000g等 表6 本项目主要原辅材料理化性质一览表 名称 理化性质 尿素 化学式：CO(NH2)2，相对分子量60.06，CO(NH2)2无色或白色针状或棒状结晶体，工业或农业品为白色略带红色固体颗粒，无臭无味。含氮量约为46.67%，密度1.335g/cm3，熔点132.7℃。易溶于水、甲醛、液态氮和醇，难溶于乙醚、氯仿，呈弱碱性。可与酸作用生成盐。有水解作用。在高温下可进行缩合反应，生成缩二腺、缩三腺和三聚氰酸。加热至160℃分解，产生氨气同时变为异氰酸。因人尿中含有这种物质，所以取名尿素。尿素含氮（N）46%，在固体氮肥中含氮量最高。 腐殖酸 腐植酸是自然界中广泛存在的大分子有机物质，广泛应用于农、林、牧、石油、化工、建材、医药卫生、环保等各个领域。腐殖酸主要有碳、氢、氧、氮、硫等元素组成，此外还含有少量的钙、镁、铁、硅等灰分元素。整体来说，含碳55%～60%，含氮3%～6%。 磷酸二氢钾 磷酸二氢钾（化学式：KH2PO4），是无色四方晶体或白色结晶性粉末。相对密度2.338。熔点252.6℃。易溶于水，90℃时，溶解度为83.5g/100ml水，水溶液程酸性，1%磷酸二氢钾溶液的PH值为4.6。不容于醇。有潮解性。加热至400℃时溶化而成透明的液体，冷却后固化为不透明的玻璃状偏磷酸钾。 硫酸铵 硫酸铵为无色结晶或白色颗粒。无气味。280℃以上分解。水中溶解度：0℃时70.6g，100℃时103.8g。不溶于乙醇和丙酮。0.1mol/L水溶液的pH为5.5。相对密度1.77。折光率1.521。硫酸铵主要用作肥料，适用于各种土壤和作物。还可用于纺织、皮革、医药等方面。 磷酸一铵 分子式：NH4H2PO4，分子量：115.03磷酸一铵又称磷酸二氢铵。无色透明正方晶系晶体，密度1.803（19℃）。熔点190℃，易溶于水，微溶于醇、不溶于丙酮，水溶液呈酸性。宜作饲料添加剂，高效复合肥料。 本项目运营期主要能源消耗一览表见表7。 表7 本项目运营期主要能源消耗一览表 序号 名称 用量 原料来源 1 水 720m3/a 市政供水管网 2 电 10万kw·h/a 市政供电线路 9. 项目运营期给排水情况 （1）给水 本项目用水总量为2.4m3/d、720m3/a，主要为工艺用水和职工办公生活用水。 ①工艺用水 本项目水剂型肥料在搪瓷釜中原料溶解需要用水，用水量约为1.4m3/d、420m3/a。 ②职工办公生活用水 本项目劳动定员10人，均不在厂内食宿。依据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），并参考当地居民平均用水量，本次评价参考用水量为100L/人·天，则职工办公生活用水量为1m3/d、300m3/a。 （2）排水 本项目产生的废水主要为职工办公生活废水，产生总量为0.8m3/d、240m3/a。 本项目职工办公生活废水产生量按用水量的80%计，则职工办公生活废水产生量为0.8m3/d、240m3/a。 本项目职工办公生活废水依托租赁厂区现有化粪池处理后主要污染物的排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市淞江污水处理厂进水水质要求后通过市政污水管网排入漯河市淞江污水处理厂进一步处理后排入柳（支）河。 本项目水平衡见图1。 图1 本项目水平衡图（单位：m3/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期流程示意图 本项目租赁已建成厂房进行生产，故不再对施工期做分析。 2. 本项目运营期流程 （1）水剂型肥料生产工艺简述 ①搅拌 根据产品质量要求，将不同粉剂原料和水按照一定的比例，采用人工加到搪瓷釜仓内，搪瓷釜在封闭条件下进行搅拌溶解。此过程在常温常压下进行，搅拌后由泵抽至贮罐沉淀，沉淀物人工收集后重新回用于搅拌。由于此过程中水的添加量较多，因此废气产生量较少。 此工序会产生噪声、废气。 ②检验 针对搅拌后的肥料进行人工检验，主要从色泽、粘稠度、含元素量等指标检验，对于不合格的产品重新投加到搅拌机再次搅拌混合。 ③灌装、包装 经检验合格的肥料通过灌装机进行灌装，灌装后由旋盖机进行封口，然后由喷码机喷上标签码包装。 此过程会产生噪声、废气。 ④成品 经包装后的肥料即为成品。 本项目水剂型肥料生产工艺流程及产污环节示意图见图2。 图2 本项目水剂型肥料生产工艺流程及产污环节图 （2）粉剂型肥料生产工艺简述 ①搅拌 根据产品质量要求，将不同粉剂按照一定的比例，采用人工加到不锈钢搅拌罐内，在不锈钢搅拌罐内封闭条件下进行机械搅拌。 此工序会产生噪声、废气。 ②包装 经搅拌的物料通过包装机进行装袋封口，然后由喷码机喷上标号，由贴标机贴上标签包装。 此工序会产生噪声、废气。 ③成品 经包装后的袋装肥料即为成品。 本项目粉剂型肥料生产工艺流程及产污环节示意图见图3。 图3 本项目粉剂型肥料生产工艺流程及产污环节图 （3）职工办公生活 图4 本项目办公生活产污环节示意图 3. 运营期产污环节 （1）废气：本项目废气主要为生产工序粉尘和氨。 （2）废水：本项目废水主要为职工办公生活废水。 （3）固废：本项目固废主要为废包装材料、除尘器收集的粉尘和职工办公生活垃圾。 （4）噪声：本项目噪声主要为灌装机、旋盖机、不锈钢搅拌罐等设备产生噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁已建成厂房进行生产。且根据现场调查，厂区不存在原有的污染问题，因此没有与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1. 环境空气质量现状 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇中原路，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。本次评价引用《河南省空气质量实况与预报》发布的漯河市2020年1月～2020年12月环境空气质量数据，漯河市2020年环境空气质量统计结果见表8。 表8 漯河市2020年环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度 （ug/m3） 标准值 （ug/m3） 占标率 （%） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 9 60 15 达标 NO2 年平均质量浓度 26 40 65 达标 PM10 年平均质量浓度 86 70 122.86 超标 PM2.5 年平均质量浓度 55 35 157.14 超标 CO 日平均浓度 1200 4000 30 达标 O3 日最大8h平均质量浓度 152 160 95 达标 由上表可知，评价区域内大气环境中SO2、NO2年平均质量浓度值、CO日平均浓度值及O38h平均第90百分位数浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10、PM2.5年平均质量浓度值不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域是不达标区域。 2. 地表水环境质量现状 本项目所在区域的最近的地表水体为颍河，功能区划为地表水Ⅲ类水体，评价引用河南漯河市环境监测中心发布的《漯河市环境监测年鉴（环境质量篇）》（2019年度）颍河—西华址坊断面监测数据，具体监测统计结果见表9。 表9 地表水环境质量监测结果统计一览表 单位：mg/L（pH除外） 监测断面 监测指标 pH CODcr 氨氮 颍河—西华址坊断面 全年均值 7.65 19 0.249 标准限值 6～9 20 1.0 均值标准指数 / 0.95 0.249 由上表监测数据分析可知，颍河—西华址坊断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，区域地表水环境质量较好。 3. 地下水环境质量现状 本项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，本次评价引用河南漯河市环境监测中心发布的《漯河市环境监测年鉴（环境质量篇）》（2019年度）漯河市区地下水常规监测数据，地下水环境监测分析结果见表10。 表10 地下水环境监测分析结果 单位：mg/L（pH除外） 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 pH 7.43 6.5～8.5 / 0 总硬度 254 450 0.56 0 溶解性总固体 509 1000 0.509 0 氨氮 0.015 0.5 0.03 0 由上表可知，漯河市区地下水各项指标的年均浓度均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，地下水质量较好。 4. 声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，建设项目所在区域应属2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 根据现场踏勘，拟建项目所在区域除少量交通噪声外无其他较大噪声源存在，区域内声环境质量整体较好。 5. 生态环境质量现状 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。区域生态环境质量较好。本项目厂址所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域，区域生态环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表11。 表11 本项目主要环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 方位 距离 （m） 功能 保护级别 大气环境 盛世花园小区 SE 189 居住 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 新郑村 S 198 居住 名仕佳园小区 S 211 居住 声环境 盛世花园小区 SE 189 居住 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 新郑村 S 198 居住 东、南、西、北厂界外1m / / / 地表水 颍河 N 4422 防洪、灌溉 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 地下水 项目所在区域 / / / 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度（m） 二级标准（kg/h） 监控点 浓度限值（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 （2）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建 mg/m3 污染物名称 恶臭污染物厂界标准值 氨 1.5 （3）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准 mg/L（pH除外） 污染物名称 pH COD BOD5 NH3-N SS 标准值 6～9 150 30 25 150 （4）漯河市淞江污水处理厂设计进出水水质 mg/L 污染因子 COD BOD5 NH3-N SS 进水水质 500 220 35 320 出水水质 30 6 1.5 10 （5）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 dB(A) 类别 昼间 夜间 2类 60 50 （6）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
| 总量 控制 指标 | （1）废水总量控制指标 本项目运营期废水主要为职工办公生活废水，职工办公生活废水经厂区化粪池处理后通过市政污水管网排入漯河市淞江污水处理厂进一步处理后排入柳（支）河，最终排入颍河，根据漯河市生态环境局总量科对漯河市“十三五”水质目标的要求，本项目废水总量控制指标按照漯河市2019年颍河水质目标（COD≤20mg/L，NH3-N≤1.0mg/L）进行核定，本项目职工办公生活废水排放量为240m3/a，则废水总量控制指标为：COD 0.0048t/a，NH3-N 0.0002t/a。 （2）废气总量控制指标 本项目生产过程中不产生二氧化硫和氮氧化物，因此本项目不涉及废气总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁已建成厂房进行生产，故不再对施工期做分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1. 环境空气影响分析 1.1废气产生、治理及排放情况 本项目运营期的大气污染源主要是生产工序粉尘和氨。 ①生产工序粉尘 本项目水剂型肥料和粉剂型肥料生产过程中原料在入罐投料环节会产生少量粉尘，根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》2624复混肥料制造行业系数手册，混合法复混肥颗粒物产生系数为8.40kg/t产品，本项目产品产量为1500t，则生产工序粉尘产生量为12.6t/a。 本次评价要求建设单位在搪瓷釜、不锈钢搅拌罐上方各安装若干套固定式集气罩收集颗粒物，集气罩要求距离机器顶不超过2m，集气罩应能完全覆盖搪瓷釜、不锈钢搅拌罐，并安装1套脉冲式布袋除尘器处理，处理后通过1根15米高排气筒（DA001）高空排放。集气罩的收集效率按95%计，脉冲式布袋除尘器处理效率按99%，计设计处理风量为10000m3/h，项目每年工作2400h。 本项目生产工序粉尘有组织产排情况见表12。 表12 本项目生产工序粉尘有组织产排情况一览表 污染物 产生情况 排放情况 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 产生浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 粉尘 11.97 4.988 498.75 0.12 0.05 4.99 本项目生产工序粉尘无组织产排情况见表13。 表13 本项目生产工序粉尘无组织产排情况一览表 污染物 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 粉尘 0.63 0.263 由上表可知，项目生产工序粉尘经脉冲式布袋除尘器处理后排放浓度及排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3、排气筒高度15m时最高允许排放速率3.5kg/h），经处理达标后通过1根15米高排气筒（DA001）有组织排放。 ②生产工序氨 本项目在搅拌、灌装、包装过程中会有少量异味产生，大部分为尿素在溶解的过程中挥发出来少量的氨味，搅拌过程为密闭搅拌，少量溢出的氨属于无组织排放。本项目拟在车间内安装排风扇，加强生产车间内通风次数。 1.2排放口基本情况 工程污染源排放参数见表14。 表14 有组织排放源参数一览表 污染源名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒参数 污染物名称 排放标准（mg/m3） X Y 高度 （m） 内径 （m） 温度 （℃） 流量 （m3/h） 生产工序粉尘废气排气筒（DA001） 114.007991 33.625668 49 15 0.5 25 10000 颗粒物 120 表15 无组织排放源参数一览表 污染源名称 面源起点坐标/m 面源海拔高度/m 矩形面源 污染物名称 排放标准（mg/m3） X Y 长度（m） 宽度（m） 有效高度（m） 生产车间 114.007959 33.625384 49 40 34 10 颗粒物 1.0 氨 1.5 1.3监测要求 对生产过程中产生的废气进行监测，监测内容和频率见下表，监测方法参照执行国家有关技术标准和规范。 表16 工程废气监控内容及频率 类别 污染源名称 监测位置 监测因子 监测频率 废气 生产工序粉尘废气排气筒（DA001） 排气筒出口 颗粒物 1次/半年 厂界 颗粒物、氨 1次/季度 2. 水环境影响分析 本项目运营期废水主要为职工办公生活废水。 本项目职工办公生活废水产生量为0.8m3/d、240m3/a，主要污染物为COD、NH3-N、SS，各污染物产生浓度分别为250mg/L、30mg/L、200mg/L。本项目职工办公生活废水可依托厂区现有化粪池（1座5m3）进行处理，化粪池对职工办公生活废水各污染物的去除效率分别为COD50%、NH3-N30%、SS50%。经化粪池处理后，生活废水产生及排放情况详见表17。 表17 本项目生活废水产生及排放情况一览表 污染源名称 废水量 （m3/a） 污染因子 产生情况 治理 措施 处理 效率 治理后情况 排放标准（mg/L） mg/L t/a mg/L t/a 职工办公生活 240 COD 250 0.06 化粪池 50% 125 0.03 150 NH3-N 30 0.007 30% 21 0.005 25 SS 200 0.048 50% 100 0.024 150 漯河市淞江污水处理厂位于107国道与孟平铁路交叉口西南角，收水范围包括淞江产业集聚区、孟庙镇和龙城镇部分区域。本项目位于漯河市郾城区孟庙镇中原路，在污水处理厂收水范围内，废水可通过污水管网排入漯河市淞江污水处理厂处理。漯河市淞江污水处理厂主要污染物进水浓度要求为：COD500mg/L、NH3-N35mg/L、SS320mg/L，本项目废水主要污染物排放浓度分别为：COD125mg/L、NH3-N21mg/L、SS100mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市淞江污水处理厂进水水质要求。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018），本项目废水排入漯河市淞江污水处理厂处理，属于间接排放，地表水环境影响评价等级为三级B。项目废水量较小，水质简单，预处理达标后通过市政污水管网排入漯河市淞江污水处理厂，其设计日处理量为3万m3/d，本项目废水约为0.8m3/d，污水尚在污水处理厂的余量范围之内，不会对污水处理厂正常运行产生不良影响。 综上，本项目职工办公生活废水进入漯河市淞江污水处理厂处理是可行的，经污水处理厂处理后废水排放至柳（支）河，在漯河出境处汇入颍河，对地表水环境影响不大。 2.2排放口基本情况 废水排放口基本情况见下表。 表18 废水排放口基本情况表 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量（t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 排放口 类型 经度 纬度 DW001 114.009005 33.624435 240 漯河市淞江污水处理厂 间歇排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律 / 企业总排 2.3监测要求 本项目职工办公生活废水经租赁厂区化粪池处理后通过市政污水管网排入漯河市淞江污水处理厂处理，属于间接排放，根据《排污单位自行监测技术指南 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料》（HJ1088-2020）可知，本项目不需要开展生活污水自行监测。 3. 声环境影响分析 3.1噪声源强分析 本项目运营期噪声主要为灌装机、旋盖机、不锈钢搅拌罐等产生的机械噪声，噪声源强约75～80dB(A)之间，本项目建成后全厂高噪声设备及噪声源强值见表19。 表19 本项目建成后全厂高噪声设备及噪声源强估算 噪声源位置 噪声源 设备数量 （台、套） 声源值 治理措施 设备源强 车间外1m 生产车间 灌装机 11 80 60 厂房隔声、基础减振 旋盖机 1 75 55 不锈钢搅拌罐 1 80 60 3.2噪声预测及影响分析 预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模式。 一、预测模式 ①无指向性点声源的几何发散衰减公式： 式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m处。 ②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T ——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 二、预测结果 本项目完成后各厂界及周边敏感点噪声环境影响预测结果见表20。 表20 本项目各厂界及周边敏感点噪声环境影响预测结果 设备 名称 源强 （dB(A)） 降噪后叠加值（dB(A)） 预测点 距厂界距离（m） 厂界贡献值（dB(A)） 标准值（dB(A)） 灌装机、旋盖机、不锈钢搅拌罐 83.65 63.65 东厂界 2 57.63 昼间：60 南厂界 2 57.63 西厂界 2 57.63 北厂界 2 57.63 盛世花园小区 189 18.12 新郑村 198 17.72 由上表预测结果可知，本项目运营期各厂界噪声经采取厂房隔声、基础减振等降噪措施并经一定距离衰减后，预测厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准中昼间标准的要求，盛世花园小区、新郑村噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。因此，本项目噪声对周边环境影响较小。 拟建工程对噪声源采取的降噪措施主要有： ①选用同类设备中的低噪声设备，同时对高噪强振设备安装减振装置； ②灌装机、旋盖机、不锈钢搅拌罐等设备加强保养； ③优化厂区平面布置图，将较大声源布置在远离敏感目标处。 经采取上述防治措施以及距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，因此项目噪声对周边环境的影响较小。 3.3监测要求 对生产过程中产生的噪声进行监测，监测内容和频率见下表，监测方法参照执行国家有关技术标准和规范。 表21 工程噪声监控内容及频率 污染源名称 监测位置 监测项目 监测频率 高噪声设备 四厂界外1米处 等效连续A声级 1次/季度，每次2天，昼、夜各1次 4. 固体废弃物影响分析 本项目固废主要为废包装材料、除尘器收集的粉尘和职工办公生活垃圾等固体废物。 ①废包装材料 本项目包装材料主要为原料包装废料和成品包装废料，根据建设单位提供资料，废包装材料产生量约为0.5t/a，经收集后外售综合利用。 ②除尘器收集的粉尘 根据工程分析，本项目除尘器收集的粉尘量约为11.85t/a，经收集后回用于生产。 ③职工办公生活垃圾 职工办公生活垃圾按每人每天产生量0.5kg计算，项目劳动定员10人，年工作时间300天，则生活垃圾产生量1.5t/a，经收集后定期由环卫部门清运处理。 根据一般固废产生量，建设单位在生产车间设置一般固废暂存间1座，建筑面积10m2。本项目一般固废暂存间的建设应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求： ①储存、处置场应采取防水、防晒、防渗漏的措施。 ②一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。 ③为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉。 ④为加强监督管理，贮存、处置场应按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）设置环境保护图形标志。 本项目运营过程产生的各种固体废物经过有效处理措施后，固体废物处置率可达100%，固体废物不会对周围环境产生不良影响。 5. 地下水、土壤 为防止项目对地下水、土壤产生影响，本环评提出以下措施： （1）源头控制措施 为防止生活废水对地下水的影响，本工程应重视环保设施的完善，尽量减少废水产生量。为避免厂区废水四处漫延，渗漏地下或经渗坑排放污水对地下水环境造成不利影响，本工程应加大对跑、冒、滴、漏的管理力度，做好设备及管道维护，严防对地下水的污染。 （2）做好场地分区防渗工作 厂区现状已经铺砌12～15cm的混凝土，建议项目建设过程中对于车间内生产区进行重点防渗，进一步采取防渗措施，对于原料区、成品区可采取一般防渗。同时生产区液体搅拌罐区设置防渗漏围堰，液体物料泄漏时，泄漏物质被阻隔在围堰内，不会溢流出生产车间进入外环境。采取以上措施后，相对地下水和土壤影响较小。 6. 环境风险影响分析 本项目为复混肥料制造项目，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，本项目不涉及附录中风险物质。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生产工序 | 粉尘 | 集气罩+1套脉冲式布袋除尘器+1根15米高排气筒（DA001） | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 |
|  | 生产工序 | 氨 | 车间内安装排风扇，加强生产车间内通风次数 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建要求 |
| 地表水环境 | 职工办公生活 | COD、NH3-N、SS | 依托租赁厂区现有化粪池处理后通过市政污水管网排入漯河市淞江污水处理厂深度处理，最终排入柳（支）河 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市淞江污水处理厂进水水质要求 |
| 声环境 | 灌装机、旋盖机、不锈钢搅拌罐等设备 | 设备噪声 | 厂房隔声、基础减振 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目废包装材料经收集后外售综合利用；除尘器收集的粉尘经收集后回用于生产；职工办公生活垃圾经收集后定期由环卫部门清运处理，项目所有固废均可得到100%妥善处置，不会对周围环境影响造成影响。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

综上所述，漯河市恒绿植物科技有限公司投资300.00万元在漯河市郾城区孟庙镇中原路建设漯河市恒绿植物科技有限公司年产1500吨肥料建设项目，符合国家产业政策，项目厂址位置可行，平面布置合理。项目运营期污染防治措施有效、可行，污染物排放量较小并得到有效控制，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.75t/a |  | 0.75t/a | +0.75t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.0048t/a |  | 0.0048t/a | +0.0048t/a |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.0002t/a |  | 0.0002t/a | +0.0002t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 除尘器收集的粉尘 |  |  |  | 11.85t/a |  | 11.85t/a | +11.85t/a |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①